199004, г. Санкт-Петербург, В.О.,

8-я линия, д.29, офис 51

Тел./факс: 8(812) 648-17-36;

E-mail: 6481736@docservis.ru

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на новую технологию

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ШИН И ПОКРЫШЕК МЕТОДОМ МЕХАНИЧЕСКОГО ДРОБЛЕНИЯ (ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ)

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

001-НТТ-ОВОС

Ленинградская обл., Кировский район

2023

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на новую технологию

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ШИН И ПОКРЫШЕК МЕТОДОМ МЕХАНИЧЕСКОГО ДРОБЛЕНИЯ (ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ)

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

001-НТТ-ОВОС

Генеральный директор

ООО «Премио Крамб»                  ____________       М.А. Ефименко

Ленинградская обл., Кировский район

2023

# Введение

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена с целью анализа уровней возможного воздействия на природную среду, прогнозируемого в результате применения технологии утилизации отработанных автомобильных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения).

Главная цель данного раздела – оценить возможное воздействие технологических решений на окружающую среду, а также выявить возможные неблагоприятные экологические и социальные последствия и принять необходимые меры по их предупреждению.

При проведении ОВОС на данном этапе подготовки документации были поставлены и решены следующие основные задачи:

- Выполнена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в пределах площадки реализации работ и прилегающей территории, анализ текущего состояния окружающей среды, в том числе состояние атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов, системы обращения с отходами. Описаны климатические, геологические, гидрогеологические, социально-экономические условия территории.

- Выполнена оценка оптимальности выбора основных технических и технологических решений проекта с природоохранных позиций.

- Проведена прогнозная оценка изменения состояния компонентов окружающей среды с определением основных видов и источников антропогенного воздействия на каждый из компонентов. Рассмотрены факторы негативного воздействия на окружающую среду, оценена значимость воздействия.

- Разработаны комплексы природоохранных мероприятий для обеспечения нормального функционирования техники и технологии и минимизации антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды.

- Разработаны предложения по организации производственного экологического контроля и мониторинга на период эксплуатации технологии.

- Настоящий раздел выполнен на основании требований следующих нормативных документов и законодательных актов РФ:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89- ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995

№ 33-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный	закон	"Об	экологической	экспертизе"	от	23.11.1995	№174-ФЗ (последняя редакция)

- Приказ Министерства Природных ресурсов РФ № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» от 01.12.2020 г.

- Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» № 145 от 05.03.2007,

- Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 года № 2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (с изменениями от 20.07.2017, 28.11.2017, 02.11.2018);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3);

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы;

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- ГОСТ	Р	53692-2009	Ресурсосбережение.	Обращение	с	отходами.	Этапы технологического цикла отходов;

- ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов;

- МУ	2.1.6.792-99	Выбор	базовых	показателей	для	социально-гигиенического мониторинга (атмосферный воздух населенных мест);

- Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям

«Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» ИТС 15—2021 (Москва, Бюро НДТ, 2021 г.) Приказ 22 декабря 2021 г. № 2964 об утверждении ИТС 15-2021.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. ГУ НИЦПУРО, Москва, 1999 год.

Данные материалы по оценке воздействия являются комплектом документации, подготовленным при проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и являющимся частью документации, представляемой на экологическую экспертизу.

Результатами указанной оценки воздействия является информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации перечисленных воздействий.

Представленные материалы ОВОС обосновывают возможность реализации новой технологии с точки зрения минимального негативного воздействия на состояние компонентов окружающей среды от применения данной технологии, экономической и экологической целесообразности внедрения данной технологии.

# Обозначения и сокращения

ГН – гигиенические нормативы

ГОСТ – государственный стандарт; ЗВ – загрязняющие вещества;

НДТ – наилучшие доступные технологии

ОБУВ – ориентировочно-безопасный уровень воздействия; ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;

ООПТ – особо охраняемая природная территория; ООС – охрана окружающей среды;

ПДК – предельно-допустимая концентрация;

ПДВ – предельно допустимые выбросы; ПДУ – предельно допустимые уровни;

ПЭК – производственный экологический контроль; ПЭМ – производственный экологический мониторинг;

ПДК м.р. - предельно допустимая концентрация примеси максимальная разовая, установленная Минздравом России;

ПДК с.с. – предельно допустимая концентрация среднесуточная; СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ТУ – технические условия;

ТР – технологический регламент;

УПРЗА – унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы; ФККО – федеральный классификационный каталог отходов

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                                              3

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	 9

# 1.1.1. Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности             9

# 1.1.2. Сведения о разработчике                                                                                                                      9

# 1.2.  Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности                                   10

# 1.3. Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности  10

# 1.4. Описание планируемой (намечаемой хозяйственной и иной деятельности)                                              11

# 1.4.1. Качественные и количественные показатели, характеризующие планируемую (намечаемую хозяйственную и иную деятельность                                                                                                                              11

# 1.4.2. Технологическая блок-схема                                                                                                                   15

# 1.4.3. Альтернативные варианты достижения цели планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности                                                                                                                                                                        16

# 1.5 Техническое задание                                                                                                                                             18

2. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                         18

3.ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ                     19

# 3.1. Общая характеристика климатических условий в районе расположения рассматриваемого объекта     19

# 3.2. Физико-географическая характеристика                                                                                                        21

# 3.3. Природно-климатическая характеристика                                                                                                      24

# 3.4.Геологическая характеристика                                                                                                                        25

# 3.5.Гидрологические и гидрографические условия                                                                                              26

# 3.6.Почвенные условия 	                                                                                                                                          27

# 3.7.Характеристика растительного и животного мира 	                                                                                     28

# 3.8. Качество окружающей среды                                                                                                                            28

3.9. Социально-экономическая ситуация                                                                                                                36

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ                                                              42

  - Атмосферный воздух                                                                                                                  42

4.1.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух	    42

4.1.2. Организация санитарно-защитной зоны                                                                                67

4.1.3. Основные предложения водоохраной деятельности, мероприятия по охране атмосферного воздуха                                                                                                                                        68

4.2. Физические факторы                                                                                                                          68

4. 2.1 Оценка акустического воздействия                                                                                      68

4.2.2. Оценка воздействия иных физических факторов                                                               80

4.3 поверхностные водные объекты 	    80

4.3.1. Водоснабжение и водоотведение                                                                                         80

4.3.2. Оценка воздействия на поверхностные водные объекты и их водосборные площади  83

4.4. Геологическая среда и подземные воды                                                                                         83

    - Оценка воздействия на геологическую среду и грунты                                              83

    - Оценка воздействия на подземные водные объекты и их водосборные площади   84

4.5 Растительный и почвенный покров, животные мир                                                                      84

4.5.1. Оценка воздействия животный, мир                                                                                    84

4.5.2. Оценка воздействия растительный мир                                                                               85

4.5.3. Оценка воздействия на почвенный покров                                                                        86

4.6.  Образование отходов производства и потребления                                                                 87

4.7.  Энергопотребление                                                                                                                       90

4.8 Анализ значимости воздействия на компоненты окружающей среды по альтернативным вариантам                                                                                                                                                             90

4.9. Описание возможных авариных ситуаций и оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях                                                                                                                                         96

4.10. Природоохранные ограничения применения рассматриваемой технологии                        104

- МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО                       НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ   	                                                                                                         107

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                                      110

- ВЫЯВЛЕННЫЕ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ                                                                                                                                   117

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                         117

- МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           118

9.1. Сведения об органах государственной власти и (или) органах местного самоуправления, ответственных за информирование общественности, организацию и проведение общественных обсуждений                                                                                                                                                       118

9.2. Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений                                  120

9.3. Сведения о форме проведения общественных обсуждений                                                   120

9.4. Сведения о длительности проведения общественных обсуждений                                       120

9.5. Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности.                                                                                                                                          120

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ                               121

- РЕЗЮМЕ НЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	                                                               124

Перечень используемых источников                                                                                                     126

Графические материалы                                                                                                                          127

Приложения                                                                                                                                              131

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    - . Сведения о заказчике планируемой (намечаемой)  хозяйственной и иной деятельности

| Наименование предприятия | Общество с ограниченной ответственностью «Премио Крамб» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование предприятия | ООО «Премио Крамб» |
| Юридический адрес | 187322, Ленинградская область, Кировский район, ПГТ Синявино, ул. Садовая, 2А |
| Фактический адрес | 187322, Ленинградская область, Кировский район, ПГТ Синявино, ул. Садовая, 2А |
| ОГРН | 1114706004533 |
| ИНН | 4706032019 |
| КПП | 470601001 |
| ОКВЭД | 38.32.54 |
| ОКПО | 90331172 |
| ОКАТО | 41225563000 |
| Земельный участок | кадастровый номер 47:16:0401004:181 |
| Тел./Факс организации | +7 (812) 9202031 (89119202031) |
| е-mail | premio-spb@mail.ru |
| Генеральный директор | Ефименко Максим Александрович |

1.1.2 Сведения о разработчике

| Исполнитель ОВОС | ООО «ЦЭУ «Доксервис» |
| --- | --- |
| Юридический адрес исполнителя | 199004, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ № 7, Линия 8-я В.О., д. 29, литера а, помещ. 1-н, офис 52. |
| Фактический адрес исполнителя | 199004, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ № 7, Линия 8-я В.О., д. 29, литера а, помещ. 1-н, офис 52. |
| Коды статической отчетности Исполнителя | ИНН 7842513310 КПП 780101001 ОГРН 1147847050284 ОКПО 34356702 ОКАТО 40298564000 |
| Телефон/факс исполнителя: | (812) 385-72-56 |
| Руководитель исполнителя: | Генеральный директор: Скалабан Павел Николаевич |
| Контактное лицо | Инженер-эколог: Козлова Людмила Алексеевна тел: 8(965)071-62-72 |

1.2.  Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности: технология утилизация отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения) (далее Технология).

Планируемое место реализации: 187322, Ленинградская область, Кировский район, ПГТ Синявино, ул. Садовая, 2А.

Площадка предприятия ООО «Премио Крамб» является действующим объектом II категории воздействия на окружающую среду (код  объекта  ОНВ: 41-0178-001285-П).

Для ООО «Премио Крамб» разработан проект Норматив допустимых выбросов (НДВ), на который получено санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области от № 47.01.02.000.Т.000381.03.23, от 22.03.2023 г., разработана и представлена в Северо-Западное  межрегиональное управление Росприроднадзора Декларация о воздействии на окружающую среду.

Наименование и характеристика обосновывающей документации: Тип документации, обосновывающей намечаемую деятельность – Проект технической документации на технологию «Утилизация отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения)»:

- ТР 38.32.34-002-2022

- ТУ 38.32.34-004-9031172-2022

- ТУ 38.32.22-005-90331172-2022

- ТУ 38.32.35-006-90331172-2023

1.3 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Целю реализации планируемой (намечаемой) деятельности (технологии) является переработка изношенных шин и покрышек с образованием побочных(вторичных) продуктов (металлическая крошка, резиновая крошка, текстильные волокна), которые возможно повторно использовать в производстве.

Шины, выходящие из эксплуатации, являются одним из самых массовых отходов потребления. В России утилизация шин является серьезной экологической и экономической проблемой. Так по данным научно-исследовательского института шинной промышленности в стране ежегодно выходит из эксплуатации около 1 млн. тонн шин.

Изношенные шины образуются и накапливаются в автохозяйствах, промышленных предприятиях, предприятиях шиномонтажа и автосервиса, а также в частном секторе.

Проблема утилизации изношенных шин в России усугубляется отсутствием их организованного сбора. До 40% отработанных шин вывозится на неорганизованные свалки в лесных массивах, на пустырях. Вывозимые на свалки или рассеянные на окружающих территориях шины длительное время загрязняют окружающую среду вследствие высокой стойкости к воздействию внешних факторов (солнечного света, кислорода, озона, микробиологических воздействий). Места их скопления, особенно в регионах с жарким климатом, служат благоприятной средой обитания и размножения ряда грызунов и насекомых, являющихся разносчиками различных заболеваний. Шины обладают высокой пожароопасностью, а продукты их неконтролируемого сжигания оказывают вредное влияние на окружающую среду. Рациональное использование изношенных шин имеет существенное экономическое значение, поскольку потребности хозяйства в природных ресурсах непрерывно растут, а их стоимость постоянно повышается.

Нельзя не отметить, что амортизированная шина представляет собой ценное вторичное сырье, содержащее резину, высококачественный металл, а также синтетические текстильные волокна и является источником экономии природных ресурсов. Экономически эффективная переработка шин позволяет не только решать экологические проблемы, но и обеспечивать сырьем строительную и прочие отрасли промышленности. А ликвидация свалок изношенных шин позволяет освобождать для использования по назначению значительные площади занимаемых ими земель.

Проблема переработки изношенных автомобильных шин и вышедших из эксплуатации резинотехнических изделий имеет большое экологическое и экономическое значение для всех развитых стран мира, а невосполнимость природного нефтяного сырья диктует необходимость использования вторичных ресурсов с максимальной эффективностью.

Необходимость реализации планируемой (намечаемой) деятельности(технологии): реализация принципов обращения с отходами, принятыми в Российской Федерации. В соответствии с п.2 ст.2 Федерального закона от24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: Направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов;

- предотвращение образования отходов;

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования; - обработка отходов;

- утилизация отходов;

- обезвреживание отходов.

Реализация Технологии позволит снизить объем образовываемых отходов, а также обеспечить использование вторичного сырья, что соответствует основным направлениям государственной политики в области обращения с отходами.

1.4. ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗА ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.4.1. Качественные и количественные показатели, характеризующие планируемую (намечаемую) хозяйственную и иную деятельности.

В качестве исходного сырья для производства товарной резиновой крошки в ходе использования технологии принимаются следующие виды отходов:

-шины пневматические автомобильные отработанные (код по ФККО 92111001504)

-покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (код по ФККО 92113002504)

- покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (код по ФККО 92113001504)

- камеры пневматических шин автомобильных отработанные (код по ФККО 92112001504).

Компонентный состав отходов подтверждается в отношении всех принимаемых отходов на основании разработанного паспорта отхода для каждого юридического лица от чьего имени направляются отходы.

Паспорт отхода в обязательном порядке должен содержать:

- Наименование вида отходов по ФККО.

- Код вида отходов по ФККО.

- Происхождение отходов (указывается наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, а результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские свойства, с указанием наименования исходного товара).

- Химический и (или) компонентный состав (способ определения химического и (или) компонентного состава вида отходов (указывается согласно документации и (или) с использованием количественного химического анализа).

- Агрегатное состояние и физическая форма.

- Класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

- Сведения о лице, которое образовало отходы.

- Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

- Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

- Место нахождения.

- Почтовый адрес.

Доставка использованных автомобильных покрышек на площадку временного хранения осуществляется либо транспортом лицензированных перевозчиков, либо автомобилем переработчика. Разгрузка осуществляется колесным погрузчиком, либо без участия человека, в случае выгрузки навалом. Для утилизации принимаются легковые и грузовые шины и покрышки с текстильным и металлическим кордом различных модификаций.

Проектные мощности Технологии:

- 11 000 т резины дробленой в год;

- 6 000 т металлического корда в год;

- 3 000 т текстильного корда в год.

Перечень применяемого в Технологии оборудования:

| Наименование установки | Двухроторный шредер MeWa UC150 |
| --- | --- |
| Производитель | MeWa |
| Страна происхождения | Германия |
| Мощность (кВт) | 150 кВт |
| Производительность (кг/час) | >7000 кг/час |
| Производительность (тонн/год) | до 40 000 тонн/год |

| Наименование установки | Однороторный шредер Eldan Heavy Rasper HR163T |
| --- | --- |
| Производитель | Eldan |
| Страна происхождения | Дания |
| Мощность (кВт) | 160 кВт |
| Производительность (кг/час) | 3000-5000 кг/час |
| Производительность (тонн/год) | до 20 000 тон/ год |

| Наименование установки | Однороторный шредер Eldan Heavy Pre-Granulator HPG165 |
| --- | --- |
| Производитель | Eldan |
| Страна происхождения | Дания |
| Мощность (кВт) | 160 кВт |
| Производительность (кг/час) | 3000-5000 кг/час |
| Производительность (тонн/год) | до 20 000 тон/ год |

| Наименование установки | Мельница THM CM100 |
| --- | --- |
| Производитель | THM |
| Страна происхождения | Германия |
| Мощность (кВт) | 90 кВт |
| Производительность (кг/час) | 1500-3000 кг/час |
| Производительность (тонн/год) | 12000 тонн/год |

| Наименование установки | Линия по производству резиновой крошки на базе измельчителя XKP-560 |
| --- | --- |
| Производитель | Shenghualong |
| Страна происхождения | Китай |
| Мощность (кВт) | 120 кВт |
| Производительность (кг/час) | 1000-1500 кг/час |
| Производительность (тонн/год) | 4000 тонн/год |

| Наименование установки | Линия по производству резиновой пыли на базе измельчителя XKP-560 |
| --- | --- |
| Производитель | Shenghualong |
| Страна происхождения | Китай |
| Мощность (кВт) | 140 кВт |
| Производительность (кг/час) | 500-1500 кг/час |
| Производительность (тонн/год) | 2000-4000 тонн/год |

Из грузовых покрышек до начала измельчения производится извлечение бортового кольца с помощью гидравлических вырывателей.

Отработанные легковые и грузовые покрышки поступают на двухроторный шредер MeWa UC150 для первичного измельчения. На выходе из шредера установлено дисковое сито, которое пропускает чипсы определенного размера (в зависимости от настроек от 10 см до 20 см), куски большего размера возвращаются на доизмельчение с помощью возвратного транспортера. Чипсы, полученные после данной стадии, подаются в бункер-транспортер, который осуществляет накопление и равномерную подачу в однороторный шредер-гранулятор Eldan Heavy Rasper HR163T, где производится дальнейшее измельчение  до 4 см и отделение металлического корда. Чипсы, полученные после данной стадии, являются готовой товарной продукцией (резина дробленая фракция от 4 до 40 мм). Далее с помощью транспортера идет перемещение резиновых чипс в следующий гранулятор Eldan HPG, где производится дальнейшее измельчение примерно до 2 см и практически полностью отделяется металлический корд. После гранулятора Eldan HPG дробленая резина проходит через барабанный магнитный сепаратор, который извлекает все металлические включения (в том числе с примесью резины). Свободная от металла дробленая резина поступает на воздушный сепаратор, для разделения на фракции и первичное сепарирование текстильного корда.

В результате разделения фракция 6-10 мм поступает на мельницу THM CM 100 и далее в систему сепарации от текстильного корда и разделения на фракции, готовая продукция (крошка 1-2, 2-4 мм) упаковывается в мешки или биг-беги.

Фракции 0-6 и 10-20 мм из воздушного сепаратора поступают на вальцы XKP-560.

Кроме того, на них же поступает резина с примесью металла после барабанного магнитного сепаратора с предварительным удалением свободного металла навесным магнитом.

После измельчения на вальцах XKP-560 резиновая крошка проходит под навесным магнитом для извлечения свободного металлического корда, а далее последовательно через несколько стадий воздушной сепарации и вибросит и для очистки от текстильного корда и разделения на фракции. Готовая продукция упаковывается в биг-беги или мешки. На выходе перед упаковкой установлены дополнительные контрольные магнитные стержни.

Хранение готовой продукции осуществляется в крытом холодном ангаре. Доставка готовой продукции (разделенной на фракции резины дробленой, металлического и текстильного корда) на склад осуществляется с помощью вилочного погрузчика один раз в день в конце смены.

В качестве готовой продукции получают резину дробленую различных фракций (согласно Техническим условиям ТУ 38.32.34-004-90331172-2023, код продукции по ОКПД 2 – 38.32.34.000), текстильный корд (согласно Техническим условиям ТУ 38.32.35-006-90331172-2023, код продукции по ОКПД 2 - 38.32.35.000) и металлический корд (согласно Техническим условиям ТУ 38.32.22-005-90331172-2023, код продукции по ОКПД 2 – 38.32.22.112).

1.4.2 Технологическая блок-схема

1.4.3. Альтернативные варианты достижения цели планируемой
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с требованиями нормативных документов, оценка воздействия на окружающую среду проводится на вариантной основе. В качестве вариантов рассмотрены следующие сценарии переработки отходов шин и покрышек:

- физический метод - дробление;

- физико-химический метод — регенерация;

- термические методы - пиролиз и сжигание.

К физическим методам относятся технологии механической переработки, где предусматривают различные способы механического дробления (измельчения) отходов шин и покрышек, отделение металлического и текстильного корда с последующим получением тонкодисперсных резиновых порошков путем экструзионного измельчения. Измельчение резиновых отходов может производиться ударным воздействием, истиранием, резанием, сжатием, сжатием со сдвигом [24]. Продуктами переработки являются резина дробленая различных фракций, металлический и текстильный корд, используемые в производстве различных изделий.

К физико-химическим методам утилизации отходов относится регенерация резины. Регенерация осуществляется различными способами и позволяет сохранить структуру сырья, использованного в процессе производства резины. Известны и используются в промышленности следующие способы регенерации резин:

-водонейтральный (нейтральный),

- термомеханический (риклемейтор процесс),

- паровой и его модификации,

- паровоздушный и паровой высокотемпературный.

Подавляющее большинство способов регенерации отходов резины основано на двух последовательных процессах - первоначально отходы РТИ подвергают механическому измельчению в крошку; крошка обрабатывается мягчителем и активатором, с получением регенерата.

К термическим методам утилизации относится пиролиз. В основу процесса положено термическое разложение резинотехнических отходов в бескислородной атмосфере. В процессе пиролиза образуется смесь горючих газов (синтез-газ) и ряд других продуктов, состав которых зависит от природы исходного сырья, температурного режима, давления, скорости нагрева в реакторе, времени нахождения в камере.

В основу технологий переработки, базирующихся на физических методах, заложено механическое измельчение изделий из резины до небольших кусков с последующим механическим отделением металлического и текстильного корда для шин и покрышек и получением вторичного сырья - резиновой крошки, металлического и текстильного корда. Способы измельчения различаются по температуре измельчения (при отрицательных температурах и при положительных температурах) и способу механического воздействия (ударный способ, истирание, сжатие, сжатие со сдвигом, резание). Измельчение осуществляется следующими методами: - резание - при резании изделий из резины, потерявших потребительские свойства, разделение на фрагменты происходит с помощью режущих инструментов, являющихся концентраторами напряжения. На эффективность резания влияют скорость резания, форма инструмента и свойства отходов; - ударное воздействие - при ударном воздействии на изделия из резины кинетическая энергия ударного инструмента расходуется на деформацию разрушения. Эффект воздействия инструмента при ударе зависит от его массы и скорости движения; - истирание - при истирании изделия из резины контактируют с абразивным инструментом. На процесс измельчения истиранием влияет относительная скорость взаимодействия измельчаемого материала и абразивного инструмента.

Основные этапы утилизации РТО включают: - подготовительный этап - удаления бортовых колец (если необходимо), - измельчение - предварительное измельчение шин до кусков резины (чипсов), дробление чипсов в грануляторе/дробилке. При дроблении, обрабатываемая в дробилке масса разделяется на резину, металлический корд и текстильное волокно; - удаление металлического корда - свободный металл удаляется с помощью магнитных сепараторов и брикетируются; - повторное измельчение - резина измельчается в экструдереизмельчителе; - удаление текстильного корда - отделение остатков текстильного волокна от резиновой крошки производится с помощью гравитационного сепаратора; - тонкодисперсное измельчение и рассев - очищенный резиновый порошок подается на тонкодисперсное измельчение и рассев на фракции (вибросито). На выходе в зависимости от потребностей заказчика получают различные фракции резинового порошка: от 0 до 5 мм.

В основу технологии низкотемпературной утилизации изделий из резины заложено явление перехода резины при низкотемпературном охлаждении в «псевдохрупкое» состояние. Дробление при низких температурах улучшает отделение металла и текстиля от резины, повышает выход резины.

Основные этапы переработки РТО включают: - подготовительный этап - удаления бортовых колец, нарезка изделий из резины на фрагменты; - измельчение - измельчение резиновых фрагментов до кусков резины определенного размера может осуществляться на роторных дробилках; - охлаждение отхода до температур 60 - 90 °C, когда резина переходит в псевдохрупкое состояние с использованием жидкого азота (рисунок 5.4) или воздушной турбоохладительной машины; - измельчение - измельчение охлажденной резины с отделением металлокорда и текстиля и получением резиновой крошки.

В основу технологии утилизации при повышенных температурах изделий из резины заложено повышение температуры технологического процесса утилизации, до температур специфичных для каждого типа резины и при которых начинается термоактивированный распад полисульфидных или других межмолекулярных связей. Термоактивированный распад межмолекулярных связей облегчает механическое разрушение резины. Но методы утилизации при высоких температурах не получили распространения из-за постепенного налипания перерабатываемой резины на режущие лезвия, на применяемые для ударного разрушения молотки и на стенки камеры измельчения. Единственным исключением является метод сдвигового измельчения, который в случае изопреновой резины применяют даже при 180 - 190 °C, а в случае этиленпропилендиеновой резины при 240 – 250 °C. Высокотемпературное сдвиговое воздействие применяется на двух основных этапах переработки: при отслоении шинной резины от корда и при тонком измельчении резины.

В основу технологии пиролиза положено термическое разложение резинотехнических отходов в бескислородной атмосфере. В процессе пиролиза образуется смесь горючих газов (синтез-газ) и ряд других продуктов, состав которых зависит от природы исходного сырья, температурного режима, давления, скорости нагрева в реакторе, времени нахождения в камере. Низкотемпературный пиролиз позволяет разложить РТО на составляющие компоненты с получением следующей продукции: - технический углерод - используется в качестве наполнителя в производстве неответственных резин, транспортерных лент, технических пластин, в строительстве; - термолизный газ - является аналогом природного газа; - прессованный металлокорд; - синтетическая нефть - по своему составу практически идентична природной нефти. Существует несколько вариантов технологии низкотемпературного пиролиза: - пиролиз органических отходов в вакууме; - неполное сгорание с ограниченным доступом воздуха (при температуре порядка 760 °C); - пиролиз с внедрением воздуха; - пиролиз при температуре близкой к 850 °C. В процессе пиролиза преобразование сырья проходит в несколько стадий: 1) высушивание; 2) сухая перегонка; 3) неполное сгорание; 4) газификация. Образующиеся в ходе процесса пиролиза газообразные продукты термического разложения отходов охлаждают, разделяя на жидкие и газообразные фракции. При этом парогазовая смесь проходит три ступени конденсации. В первой ступени отделяется тяжелая фракция с температурой кипения 250 - 380 °C, во второй ступени отделяется жидкая фракция с температурой кипения 160 - 260 °C и в третьей ступени осуществляется конденсация 85 - 160 °C. В результате пиролиза соединения преобразуются в более простые нетоксичные жидкие, маслянистые и газообразные продукты разложения. После завершения процесса термического разложения отходов твердый остаток выводят из камеры термообработки и охлаждают до температуры 100 °C - 12 °C. Охлажденную твердую фракцию сепарируют и отделяют металлокорд от углерода. Неконденсирующиеся горючие газы из последней ступени конденсации подают на сжигание.

1.4 Техническое задание

Техническое задание на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду проекта технической документации «Технология утилизации отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения)» по решению Заказчика не разрабатывалось.

2. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ

Воздействие на окружающую среду – это любое изменение в окружающей среде, положительное или отрицательное, полностью или частично являющееся результатом деятельности организации, ее продукции или услуг.

Основное воздействие на окружающую среду для всех рассмотренных альтернативных вариантов в первую очередь обусловлено:

- поступлением загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- образованием отходов производства и потребления;

Воздействие на геологическую среду и почвы по всем альтернативным вариантам (кроме нулевого) косвенное – через загрязнение атмосферного воздуха.

Воздействие на растительный и животный мир по всем альтернативным вариантам (кроме нулевого) связано с загрязнением атмосферного воздуха и возможным шумовым загрязнением.

Нулевой вариант (отказ от реализации намечаемой деятельности) прямо или косвенно оказывает влияние практически на природные среды: накопление опасного отхода, поступление выбросов загрязняющих веществ, потеря ценных для экономики ресурсов.

Реализация Технологии сопровождается незначительным или умеренным воздействием на атмосферный воздух и позволит снизить объем образовываемых отходов и вовлечь образующееся вторичное сырье в повторное использование, что соответствует основным направлениям государственной политики в области обращения с отходами.

3. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация намечаемой технологии предполагается на территории  производственной площадки ООО «Премио Крамб», расположенной по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, улица, Садовая, 2А на земельном участке с кадастровым номером 47:16:0401004:41,общей площадью 10684 кв.м. используемом на основании договора аренды нежилого помещения и земельного участка от 24.02.2022 г, выбор площадки размещения намечаемой технологии на земельных участках осуществляется в соответствии с действующим земельным, водным, лесным, градостроительным и другими законодательствами.

3.1. Общие сведения о районе намечаемой деятельности

Синявинское городское поселение расположено в Кировском муниципальном районе Ленинградской области России.

Расположено в центральной части области, в 45 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга и в 8 км от районного центра города Кировска. Находится рядом с Мурманским шоссе М18, в 9 км к юго-востоку от станции Петрокрепость.

В Синявинском поселении расположено несколько садоводств общей численностью около 15 тысяч участков. Их владельцы в основном жители Невского, Василеостровского и Московского района Санкт Петербурга. В летнее время население садоводств достигает 30 тысяч человек.

Деревня Синявино находилась на Синявинских высотах, известна с начала XVIII века, когда указом Петра I эти земли были «розданы под поселение российских крестьян» земли: Алексею Сенявину и морского флота лейтенанту Сергею Сенявину.

Древнее поселение Вагриселка стали называть по имени владельца – Синявино. В середине 19 века в Синявино был уже другой помещик.

Село на Синявинской горе было уничтожено в годы войны. Название его еще в 1920–е годы перешло к нескольким рабочим поселкам торфопредприятия «Синявино». Синявинские торфяные разработки располагались на труднопроходимых болотах от Синявинских высот на юге до песчаной дюны, идущей параллельно Староладожскому каналу, на севере и от реки Невы на западе до реки Назия на востоке. Такой «квадрат» начали интенсивно осваивать в 1928 году как главную топливную базу для ленинградских электростанций и строящейся ГЭС - 8. Для осуществления земляных работ по освоению торфяных залежей было построено 9 рабочих поселков. На северной стороне, и на песчаной дюне, были поселки №№ 1,2,3, и 4. Под Синявинскими высотами - №№ 6 и 7. На окраине болота, в двух километрах от речки Назия, построили 9–й поселок. Непроходимые болота разделены на две разные части суходолом, покрытым вековым лесом и тянувшимся от Невы на восток (в районе современной птицефабрики «Северная», построеной на этом суходоле). В конце этого сухого массива был построен Центральный поселок № 5. В нем располагалась контора управления торфопредприятия, ремонтный завод, транспортное депо, школа, ФЗУ, дом культуры, больница, стадион. В поселке располагался единственный в СССР опытный завод по изготовлению торфяных машин Всесоюзного института механизации торфа. Его развалины сохранились до сих пор. В 6 километрах восточнее 5-го поселка на песчаном острове Медвежий в окружении болот построили поселок № 8.

Все поселки были связаны между собой, со станциями Синявино и Невдубстроем и Шлиссельбургом узкоколейной железной дорогой, в дальнейшем, в 1930 году административно объединённых в городской посёлок Синявино.

Во время Великой Отечественной войны в этом районе происходили ожесточённые бои, поселок был полностью разрушен. В ходе боёв на Невском пятачке и Синявинских высотах погибло более 360 000 человек. После войны он был восстановлен в более скромных территориальных границах.

В настоящее время, в соответствии с п.п. 1.1. статьи 10 Федерального закона от 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделение муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, осуществляется законами субъектов Российской Федерации.

На основании статьи 1 областного закона Ленинградской области от 29.11.2004  №100-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и муниципальных образований в его составе» установлены границы и наделено статусом городского поселения муниципальное образование Синявинское городское поселение

Территория городского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 29.11.2004 N 100-оз "Об установлении границ и наделении статусом муниципального района муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и муниципальных образований в его состав и статьей 2 Устава МО Синявинское городское поселение.

## Общая площадь земель в границах муниципального образования (по данным программного измерения в системе MapInfo) составляет 494,99 км2.

## В состав территории городского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения.

3.2. Физико-географическая характеристика

Территория Синявинского городского поселения относится к следующим категориям земель:

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики;

земли лесного фонда и земли лесного фонда с режимом земель историко-культурного назначения;

земли населенных пунктов и земли населенных пунктов с режимом земель историко-культурного назначения в сложившихся границах, в настоящее время границы населенных пунктов не установлены;

земли сельскохозяйственного назначения;

земли запаса;

земли водного фонда;

территории c неустановленной категорией земли.

генеральным планом выделены  территории в соответствии с характером использования:

Жилые территории:

-территория индивидуальной жилой застройки постоянного проживания;

-территория малоэтажной жилой застройки;

-территория жилой застройки средней этажности;

-территория многоэтажной жилой застройки;

-территория жилой застройки временного проживания.

Общественно-деловые территории:

-территория административно-делового назначения;

-территория социально-бытового назначения;

-территория торгового назначения;

-территория учебно-образовательного назначения;

-территория здравоохранения;

-территория религиозного назначения;

-территория спортивного назначения

Производственные территории:

-территория размещения производственных объектов III класса санитарной классификации;

-территория размещения производственных объектов V класса санитарной классификации;

- территория коммунально-складского назначения.

Территории инженерной инфраструктуры:

-электроснабжения;

-водоснабжения и очистки стоков;

-объектов связи;

-теплоснабжения и газоснабжения.

Территории транспортной инфраструктуры:

-территория внешнего транспорта;

-территория индивидуального транспорта;

-территория автотранспортного предприятия;

-территория технического обслуживания транспорта;

-территория улично-дорожной сети.

Рекреационные территории:

-территория мест общего пользования;

-городские природные территории.

Территории сельскохозяйственного назначения:

- территория сельскохозяйственного производства;

-территория фермерского хозяйства;

- территория сельскохозяйственного использования;

-территория, занятая объектами дачных хозяйств, садоводств и огородов.

Территории акваторий

-территория акваторий

Земли историко-культурного назначения. Таблица 4

Характеристика современного использования территории поселения

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Общая площадь земель муниципального образования (по данным программного измерения в системе MapInfo) | га | 49499,40 |
| II | Земли населенного пункта: | га | 246,59 |
| 1 | Жилые территории: | га | 51,73 |
| 1.1 | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 38,3 |
| 1.2 | малоэтажной жилой застройки | га | 4 |
| 1.3 | жилой застройки средней этажности, многоэтажной жилой застройки | га | 8,53 |
| 1.4 | жилой застройки временного проживания | га | 0,90 |
| 2 | Общественно-деловые территории: | га | 8,46 |
| 2.1 | административно-делового назначения | га | 2,40 |
| 2.2 | социально-бытового назначения | га | 0,28 |
| 2.3 | торгового назначения | га | 0,53 |
| 2.4 | учебно-образовательного назначения | га | 2,77 |
| 2.5 | религиозного назначения | га | 0,98 |
| 2.6 | спортивного назначения | га | 0,43 |
| 2.7 | здравоохранения | га | 0,95 |
| 3 | Производственные территории: | га | 20,40 |
| 3.1 | коммунально-складского назначения | га | 17,24 |
| 3.2 | размещения производственных объектов V класса санитарной классификации | га | 3,16 |
| 4 | Территории инженерной инфраструктуры: | га | 1,87 |
| 4.1 | электроснабжения | га | 0,15 |
| 4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | 1,00 |
| 4.3 | теплообеспечения и газоснабжения | га | 0,70 |
| 4.4 | объектов связи | га | 0,02 |
| 5 | Территории транспортной инфраструктуры: | га | 24,85 |
| 5.1 | индивидуального транспорта | га | 6,80 |
| 5.2 | улично-дорожной сети: | га | 10,29 |
| 5.3 | автотранспортных предприятий | га | 0,43 |
| 6 | Рекреационные территории: | га | 95,69 |
| 6.1 | городские природные территории | га | 95,32 |
| 6.2 | мест общего пользования | га | 0,37 |
| 7 | Сельскохозяйственные территории: | га | 39,60 |
| 7.1 | сельскохозяйственного назначения | га | 39,60 |
| 8 | Территории акваторий: | га | 3,99 |
| 8.1 | Территория акваторий | га | 3,99 |
| 9 | Земли историко-культурного назначения | га | 0,12 |
| III | Земли лесного фонда: | га | 6195,47 |
| IV | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | га | 3532,1 |
| 1 | используемые для ведения гражданами садоводства и огородничества | га | 3146,49 |
| 2 | используемые для сельскохозяйственного производства | га | 375,43 |
| 3 | используемые для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | га | 10,18 |
| V | Земли запаса | га | 940,03 |
| VI | Земли водного фонда | га | 37822,99 |
| VII | Земли неустановленной категории | га | 281,5 |
| IIX | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в том числе: | га | 480,72 |
| 1 | используемые для размещения промышленных объектов | га | 17,57 |
| 2 | используемые для размещения газопроводов | га | 250,09 |
| 3 | используемые для размещения подстанций | га | 0,25 |
| 4 | используемые для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | га | 210,45 |
| 5 | используемые для размещения объектов дорожного сервиса | га | 2,36 |

3.3. Природно-климатическая характеристика

В качестве анализируемого объекта применения Технологии рассматривается производственная площадка, расположенная по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, улица Садовая, 2А.

Климат поселения умеренно холодный, переходный от морского к континентальному. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух атлантического происхождения. Вхождение атлантических воздушных масс сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой, относительно теплой — зимой и сравнительно прохладной — летом.

Температурный режим. Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 градусов Цельсия. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет минус 9,0 — минус 8,4 градусов Цельсия. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет минус 50 градусов Цельсия (по данным м/ст Будогощь).

Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой воздуха около 17 градусов Цельсия. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34 градусов Цельсия (м/ст Мга).

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. В среднем в год выпадает 580-650 мм осадков. Около 70% годовых осадков выпадает в теплый период года — с апреля по октябрь с максимумом в августе (76-89 мм).

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля. Наибольшая за зиму мощность снежного покрова может достигать 77 см.

Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли, превышаемая 1 раз в 5 лет, составляет не менее 3 мм.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного, юго-западного и западного направлений. Повторяемость этих направлений, как правило, превышает 50%. При этом наиболее часто они отмечаются в холодный период года. В летние месяцы повторяемость ветров юго-западной четверти несколько уменьшается, северо-восточной — увеличивается.

Максимальные скорости ветра приходятся на октябрь-декабрь, наименьшие — июль-август.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с (м/ст Петрокрепость).

Климатические условия благоприятны для проживания, организации различных видов хозяйственной и экономической деятельности.

3.4. Геологическая характеристика

Тектоника

В геолого-структурном отношении рассматриваемая территория расположена на южном склоне Балтийского щита, перекрытого осадочным чехлом, и имеет трехъярусное строение: сверху располагаются четвертичные отложения разного генезиса, ниже располагаются девонские, ордовикские и кембрийские породы Русской плиты, лежащие на складчатом фундаменте, представленном породами архея и протерозоя. Кристаллический фундамент залегает на глубине 150-285 м и имеет общее погружение на юго-восток.

Погребенные структурные формы кристаллического основания находят прямое отражение в современном рельефе. Котловина Ладожского озера является грабеном, а линия его контура совпадает с разрывными нарушениями. Карельский и Онежско Ладожский перешеек являются горстами.

Синявинское городское поселение расположено в сейсмически спокойном районе. Сейсмическая активность района согласно СНиП II –7-81 менее 6 баллов (3-4 балла).

Геоморфология

Кировский муниципальный район расположен в пределах 3-х геоморфологических районов: Приневской и Приладожской низменностей, Ордовикского плато.

Современный рельеф в общих чертах повторяет поверхность дочетвертичных отложений. Основные формы рельефа (плато, низины, древние долины) сформировались в доледниковое время. Их возникновение связано с различной сопротивляемостью горных пород денудационным процессам. Древний рельеф выражен двумя основными структурными формами – плато и предглинтовой низменностью, разделенными уступом – глинтом.

Структурно-денудационный рельеф выражен на большей части территории и представляет собой моноклинальную равнину. В геоморфологическом отношении территория Синявинского городского поселения занимает плато – довольно плоская равнина. По геологическому строению здесь выделяется древняя форма рельефа в основной своей части – ордовикское плато. Ордовикское плато характеризуется спокойным рельефом, небольшим колебанием отметок, с пологим наклоном поверхности от северной части (абс. отм. 50,00-58,00 м) к периферии.

По мере отступления ледника на ледниковой равнине сформировались отдельные моренные гряды и озы, а во внутреледниковых озерах отлагался материал, из которого образовались камы. Камовые массивы развиты в районе Синявино (высоты). Абсолютные отметки их 30,00-56,00 м. Массивы представляют собой пологосклонные возвышенности, местами террасированные и усложненные отдельными мелкими холмами или участками холмисто-котловинного рельефа. Вблизи таких массивов встречаются одиночные камы высотой 2,00-1,00 м.

Большую часть современного рельефа отведена озерно-ледниковой равнине, с абсолютными отметками от 10,00-14,00 м до 50,00 м, с довольно плоской и однообразной поверхностью, участками сильно заболоченной.

Озерная равнина развита только вдоль береговой линии Ладожского озера на абс. отметках 4,00-14,00 м и имеет плоскую, слабонаклоненную поверхность в сторону озера. Вдоль побережья Ладожского озера отдельными участками виде узкой полосы прослеживаются пляжи.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Четвертичные отложения на исследуемой территории имеют повсеместное распространение. Мощность их колеблется от 7,00 м до 65,00 м, наибольшая мощность характерна для самой южной части, к которой приурочены Шапки-Кирсинские камы, здесь она составляет порядка 65,00 м. Здесь же прослеживается и понижение в дочетвертичном рельефе.

Четвертичные отложения представлены, в основном, горизонтом ледниковых (g III) отложений, прослеживающихся по всей территории, кроме камовых участков, где они размыты. Перекрыты ледниковые отложения флювиогляциальными (f III) и озерно-ледниковыми (lg III) отложениями, а так же современными техногенными (t IV), биогенными (b IV), аллювиальными (a IV) и озерными (l IV) отложениями. Подстилаются ледниковые отложения локально озерными (l III) отложениями, в основном, дочетвертичными кембрийскими (Є1), ордовикскими (О1 иО2) породами, а в южной части девонскими (D2) породами.

3.5. Гидрогеологические и гидрографические условия

Гидрогеологические условия поселения характеризуются наличием двух водоносных комплексов, воды которых приурочены: первого – к четвертичным отложениям, второго – к дочетвертичным отложениям.

В состав первого водоносного комплекса входят водоносные горизонты, приуроченные к аллювиальным (a IV), биогенным (b IV), озерным (l IV) и озерно-морским (lm IV) и к верхнечетвертичным озерно-ледниковым (lg III), флювиогляциальным (f III), ледниковым (g III), межледниковым озерным (l III) отложениям.

При оценке эксплуатационных запасов данный водоносный комплекс рассматривается, главным образом, как источник восполнения запасов подземных вод нижележащего дочетвертичного комплекса.

Грунтовые воды верхнее четвертичного -современного водоносного комплекса из-за низкой водообильности и незащищенности от поверхностного загрязнения не могут быть рекомендованы для питьевого и технического водоснабжения.

Подземные воды второго водоносного комплекса приурочены к отложениям кембрия и ордовика.

Большая часть рассматриваемой территории относится к участку распространения двух основных водоносных горизонтов –сочетание верхнего безнапорного ордовикского с нижним напорным кембро-ордовикским водоносными горизонтами.

Подземные воды относятся к категории незащищенных от поверхностного загрязнения, так как на территории нет региональных водоупоров, воды не глубокого залегания.

При размещении технологии на других площадках, расположенных на территории РФ, состояние гидрогеологических условий оценивается по результатам инженерно-геологических и гидрометеорологических изысканий.

# Гидрологические условия

Гидрографическая сеть Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области принадлежит к бассейну Ладожского озера (является частным бассейном Балтийского моря) и представлена многочисленными болотами. Питание болот осуществляется в основном за счет талых снеговых, дождевых и подземных вод.

Крупнейшими водоемами на территории Кировского района являются Ладожское озеро и река Нева.

Ладожское озеро – крупнейший водоем Европы и один из самых северных среди великих озер мира. Длина береговой линии озера без учета длины береговой линии островов составляет 1570 км, на долю шхерного района приходится 790 км. Объем водной массы озера 838 км3. Максимальная длина озера 219 км, максимальная ширина – 130 км. Состояние экосистемы озера является результатом сложного взаимодействия процессов, происходящих на водосборе и в водоеме под воздействием природных и антропогенных факторов.

3.6. Почвенные условия

По почвенно-географическому районированию Ленинградскую область принято относить к центральной таежно-лесной биоклиматической области.

Основная территория области входит в состав Прибалтийской провинции южнотаежной подзоны с преобладанием дерново-подзолистых слабогумусных почв.

На ее территории особо выделяются ордовикское плато с дерново-карбонатными почвами и Приильменский округ озерно-ледниковых равнин и округ Валдайской возвышенности. Все типы почв на карбонатных породах отличаются высоким естественным плодородием и наиболее пригодны для самого интенсивного сельскохозяйственного использования.

Зональными для Ленинградской области являются почвы подзолистого и подзолисто-глеевого типов, причем в северной части преобладают поверхностно-подзолистые почвы и маломощные подзолы, а в южной доминируют дерново-подзолистые. На территории водноледниковых равнин, сложенных мономинеральными, часто кварцевыми песками господствуют типичные подзолы с подзолистым и иллювиально-гумусовым, иллювиально-железистым горизонтами. Почвы характеризуются кислой реакцией среды, ненасыщенностью основаниями, элювиально-иллювиальным распределением илистых фракций, оксидов кремнезема, железа, алюминия. Характерной особенностью подзолов является иллювиальная аккумуляция гумусовых соединений фульватного состава. Высокая фильтрационная способность песчаных отложений обеспечивает сквозное промачивание гравитационной воды и почвенных растворов в профиле почв и сбрасывание их в грунтовые воды

3.7. Характеристика растительного и животного мира

На территории Синявинского городского поселения присутствуют сосновые и еловые леса, но, в основном, они замещены мелколиственными лесами и мелколесьями (берёза, осина, ольха серая).

Территория относится к зоне преимущественно длительного избыточного увлажнения атмосферными и грунтовыми водами.

В лесах произрастают лекарственные растения и ягоды: ландыш майский, толокнянка, черника, брусника, клюква, малина, багульник, можжевельник, бессмертник песчаный, лапчатка прямостоящая.

Животный мир поселения представлен многочисленными видами млекопитающих. Среди млекопитающих преобладают лесные животные. Основными из них являются белка, хорь, куница, крот, заяц-беляк, заяц-русак, различные грызуны (полевая и лесная мыши, крыса, полевка, летяга и другие). Реже встречаются волк, кабан, косуля, лисица, лось, медведь, ласка, выдра, олень пятнистый, ондатра, нерпа, бобр, норка, енотовидная собака.

Пресмыкающиеся на территории поселения немногочисленны, более часто встречаются в сырых местах ящерицы, ужи и гадюки.

Распространено большое количество различных беспозвоночных, особенно в мелколиственных лесах.

Среди множества видов птиц, основными в Синявинском сельском поселении являются глухарь, куропатка белая, куропатка серая, рябчик, тетерев, утка местная, утка пролётная, гусь, кулик, дятел, дрозд, синица, кукушка, скворец, мухоловка. Зимуют лишь ворон, воробей, синица, снегирь, дятел. Распространены птицы (в том числе и хищные), которые имеют охотничье-промысловое значение.

В водах водятся такие виды рыб как окунь, судак, лещ, плотва, снеток. Вдоль южного и юго-восточного берегов Ладожского озера водится значительное количество рыбы (судак, лосось). В Ладожском озере, на некоторых реках и малых озерах ведется рыборазведение. Сиг, карп, пелядь имеют промысловое значение.

  - Качество окружающей среды

Оценка современного состояния района намечаемой деятельности по уровню загрязнения атмосферного воздуха

Комплексная оценка благоприятности территории намечаемой технологии по состоянию атмосферного воздуха проводится матричным методом в соответствии с формой, представленной в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Критерии оценки состояния воздушного бассейна

Оценка самоочищающейся способности территории от загрязнения атмосферного воздуха производится в соответствии с критериями 1-5.

1. Состояние атмосферного воздуха может оцениваться: - по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн; - по градации состояния воздушного бассейна на основе сравнения реальных концентраций с санитарно-гигиеническими нормами.

2. В качестве критериев оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздействиям через воздушный бассейн может быть применен ряд параметров, определяющих: - аккумуляцию загрязняющих примесей - инверсии, штили, туманы. Инверсии особенно часты в приземном слое воздуха в ночное время суток при безоблачном небе. Приземные инверсии возникают потому, что ночью в ясную погоду происходит радиационное выхолаживание подстилающей поверхности.

В летнее время после восхода солнца инверсии разрушаются, поскольку почва и приземные слои воздуха начинают прогреваться, однако зимой они могут сохраняться в течение нескольких суток. Инверсии могут существовать дольше благодаря особенностям местного рельефа. Например, в низких местах – котловинах, ущельях, впадинах охлаждение приземного слоя воздуха более значительно. Охлажденный воздух там застаивается. При неровностях земной поверхности холодный воздух может стекать по склонам гор и холмов, заполняя лощины, углубления, впадины.

Длительные и устойчивые инверсии образуются при штилях, сопровождающихся густыми туманами или низкой облачностью. Этим самым создаются условия для загрязнения атмосферы (уменьшение или устранение рассеивания вредных веществ). Наличие или отсутствие такого явления как приземная инверсия имеет большое значение при рассеивании вредных веществ из приземного слоя воздуха.

Установлено, что между концентрацией вредных веществ в воздухе и его температурой существует обратная корреляция. Более высокие концентрации вредных веществ отмечаются в дни с низкой температурой. При низкой температуре имеет место выхолаживание земной поверхности, что приводит к образованию инверсий, затрудняющих рассеивание вредных веществ в атмосфере.

Некоторые частицы, попадающие с выбросами в атмосферный воздух, взаимодействуют с каплями туманов, облаков и осадков. Туманы большой интенсивности и продолжительности относятся к аномальным условиям погоды, которые приводят к опасному загрязнению атмосферного воздуха. Загрязняющие вещества могут поглощаться каплями. При их растворении возможно образование новых соединений, в том числе и более вредных.

В зависимости от направления и скорости ветра загрязнение в одной и той же точке в течение года и в разное время суток будет сильно отличаться, основную роль в разбавлении вредных веществ в атмосфере играет сила ветра. Чем сильнее ветер, тем интенсивней турбулентный обмен, а это в свою очередь, обеспечивает лучшее рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.

Благоприятно сказывается на очищении воздуха наличие лесных массивов. Лес выполняет роль своеобразного фильтра при рассеивании вредных выбросов в атмосфере, здесь меняется ветровой режим и циркуляция воздушных масс. По сравнению с открытой равниной загрязняющие вещества над лесистой местностью поглощаются в 5 раз интенсивнее.

3. В зависимости от метеоусловий, способствующих концентрации вредных примесей в приземном слое.

4. Относительная оценка техногенного воздействия производится посредством введения в границах ореола рассеивания зон с различной степенью загрязненности. Зоной крайне сильного антропогенного воздействия можно считать зону, в пределах которой концентрации превышают уровни чрезвычайно опасного  состояния воздушного бассейна. Зону с концентрацией вредных веществ от ПДК до уровня чрезвычайно опасного состояния воздушного бассейна можно считать зоной сильного воздействия; зону с концентрацией от ПДК до 0,5 ПДК - среднего и меньше 0,5 ПДК - слабого воздействия. При этом необходимо учитывать суммарный эффект загрязняющих веществ. При отсутствии конкретных замеров концентрацию можно определять с помощью расчетов, исходя из объемов выбросов. 5. Гигиеническая оценка состояния воздушного бассейна производится путем сравнивания реальных концентраций основных загрязнений с санитарно-гигиеническими нормами ПДК.

Выделяются следующие градации состояния воздушного бассейна: не вызывает опасения, вызывает опасение, опасное, чрезвычайно опасное. При отсутствии конкретных замеров концентрацию загрязнителей можно определить косвенно, например, по объемам выбросов. Из вышесказанного следует, что способность самоочищения атмосферы определяется многими параметрами, в частности:

- способностью атмосферы рассеивать выбросы, - способностью разложения в атмосфере вредных примесей,

- способностью вымывания из атмосферы примесей и продуктов разложения,

- адсорбирующей способностью растительного покрова данной поверхности и др.

Фоновая концентрация загрязняющих веществ формируется за счет выбросов всех источников, размещенных на конкретной территории. При этом исключается источник, для которого определяется фоновая концентрация.

Систематические наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Кировском муниципального районе осуществляет Территориальное управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Наблюдение за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Ленинградской области осуществляет Государственное учреждение «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Таблица 3.8.2

Перечень производственных предприятий Синявинского городского поселения - основных источников загрязнений.

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инфраструктуры |
| --- | --- |
| 1 | деревообрабатывающие предприятия |
| 2 | котельная |
| 3 | ремонтный участков автотранспорта |
| 4 | автозаправочные комплексы |
| 5 | ЗАО птицефабрика «Северная» |
| 6 | открытое хранилище навоза и помета ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» имени 60-летия Союза ССР», расположено на территории соседнего муниципального образования |
| 7 | ферма на 1000 штук молочного поголовья ООО «Ферма» |
| 8 | склады |
| 9 | трансформаторные пункты (подстанции) |
| 10 | газораспределительные пункты |
| 11 | электроподстанции |
| 12 | котельные |

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения рассматриваемого объекта приняты на основании письма ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 26.05.2023 № 11/1-17/2-25/627

Таблица 3.8.3

Данные по фоновым концентрациям загрязняющих веществ

| Наименование вещества | мг/м3 | ПДК м.р., мг/м3 | доли ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 0,055 | 0,2 | 0,275 |

Фоновые концентрации действительны на период с 2023 по 2027 годы (включительно). Значения фоновых концентраций свидетельствуют о том, что в районе расположения рассматриваемого объекта  содержание загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышает ПДК, установленных в СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Оценка современного состояния качества водных объектов

Гидрохимическая характеристика вод Ладожского озера приведена на основании Доклада «Об экологической ситуации в Ленинградской области».

Акватория озера была условно разделена на районы:

- Прибрежные районы:

  - бухта Петрокрепость (ст. 6);

  - район впадения р. Бурная (ст. 17, ст. 58);

  - район г. Приозерск и впадения р. Вуокса (ст. П14);

  - Свирская губа, район впадения р. Свирь (ст. 28);

  - Волховская губа, район впадения р. Волхов и р. Сясь (ст. 21).

- Северный район (ст. Л88, ст. С1, ст. Л1, ст. 98).

- Центральный (ст. 1, ст. 3, ст. 4, ст.5, ст. 36, ст. 51).

Во время съемки, проведенной в июле 2010 года, на всех станциях наблюдалась высокая прозрачность воды - 40 см (по стандартному шрифту). Такая же прозрачность наблюдалась и во время съемки в июле 2008 года, в 2007 и 2009 гг. наблюдался разброс в значениях прозрачности.

Содержание взвешенных веществ было невелико и изменялось от 2 до 8 мг/дм3, наибольшее значение было отмечено в центральной части озера (ст. 4, пов.).

Значения цветности воды, изменялись от 65 до 108 град. Pt – Co шкалы. Наибольшие значения цветности (более 100 град.) были отмечены в районе впадения Свири (ст. 28, дно -108 град.) и в центральной части озера (ст 5, горизонт 10 м - 104 град.). По сравнению с предыдущими годами по всей акватории озера наблюдалась более высокая цветность воды. Предельно допустимое значение цветности в водах, используемых в питьевых целях, составляет 35 градусов Pt-Co шкалы.

Величины водородного показателя (рН), в основном, соответствовали норме и изменялись от 6,84 до 8,50 (норма - 6,50 – 8,50). Незначительное превышение значения рН было отмечено в центральной части озера (ст. 5, пов. - 8,57).

Удельная электропроводность, определяемая минерализацией вод, изменялась от 0,7 x 10-4 до 1,1 x 10-4 См/см. Воды Ладожского озера характеризовались очень малой минерализацией до 100 мг/дм3 и не выходили за рамки обычных, наблюдавшихся в предыдущие годы, величин (66 - 93 мг/дм3). К веществам минерального происхождения, находящимся в воде в ионном состоянии, относятся главные ионы (Cl-, SO4 2-, HCO3-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+). В анионном составе воды преобладали гидрокарбонатные ионы (HCO3- - 26 - 47 мг/дм3), содержание сульфатных (SO4 2- -15,3 - 20,7 мг/дм3) и хлоридных ионов (Cl- - 4,0 - 5,8 мг/дм3) меньше. В катионном составе в водах озера преобладали ионы кальция (Ca2+ - 5,5 – 10,0 мг/дм3). Изменения концентраций ионов калия (K+ - - 1,0 - 2,0 мг/дм3), магния (Mg2+ - 1,9 -4,1 мг/дм3) и натрия (Na+ - 1,0 - 6,2 мг/дм3) были незначительными. По химическому составу воды озера относятся к гидрокарбонатному классу группе кальция.

Жесткость воды изменялась от 0,43 до 0,77 мг-экв/л. Значения жесткости менее 4 мг-экв/л свидетельствуют о «мягкости» воды.

Кислородный режим вод озера, как и в предыдущие годы, был удовлетворительным: содержание кислорода во время проведения гидрохимической съемки было в пределах нормы и изменялось от 7,8 до 12,1 мг/дм3 (76 – 111%).

Превысившие норму значения БПК5, свидетельствующие о наличии в водах легкоокисляемых органических веществ, были отмечены в 11 из 36 отобранных проб (повторяемость превышающих норму значений выше, чем в предыдущие годы). Значения БПК5 в 1,1 – 1,9 раза выше нормы наблюдались в центральном районе озера (ст.1 – пов. и дно; ст. 3 – пов. и дно; ст. 36 - дно; ст. 51 – пов.). В Свирской (ст. 28 – пов. и дно) и Волховской губах (ст. 21- пов.) значения БПК5 превысили норму в 1,3 – 2,4 раза. В северном районе озера (ст. С1 - пов.; ст. Л1 - дно) также отмечались превысившие норму в 1,1 и 1,4 раза значения БПК5. Наибольшее значение БПК5 было отмечено в Свирской губе (ст.28 - дно - 2,4 нормы).

Значения ХПК превысили норму во всех отобранных пробах (1,5 – 2,7 нормы), что говорит о высоком содержании органических веществ в водах Ладожского озера (рисунок 4.2). Наибольшее значение ХПК было отмечено в Свирской губе (ст. 28 – дно).

Концентрации минеральных форм азота были ниже установленных норм: азота аммонийного не превышали 0,22 мг/дм3; азота нитратного - 0,38 мг/дм3; азота нитритного были на уровне и менее минимальной определяемой концентрации - 0,010 мг/дм3. Содержание азота общего изменялось от 0,19 до 0,85 мг/дм3.

Концентрации фосфора минерального были невелики (0,005 – 0,009 мг/дм3). Содержание фосфора общего (0,008 - 0,025 мг/дм3) и фосфора валового (0,014 - 0,079 мг/дм3) также было незначительно.

Концентрации кремнекислоты изменялись от 0,13 до 0,61 мг/дм3 – все значения значительно ниже ПДК.

Концентрации СПАВ, как и в предыдущие годы, не выходили за пределы установленной нормы и изменялись от < 0,015 до 0,06 мг/дм3.

Содержание нефтепродуктов было на уровне и менее чувствительности метода определения (0,04 мг/дм3).

На всех станциях содержание фенола в воде было менее предела чувствительности метода определения (0,0005 мг/дм3). Значения концентраций летучих фенолов были менее предела чувствительности метода определения (0,0005 мг/дм3) на всех горизонтах станций 21, 36, П14 и С1. На остальных станциях, на отдельных горизонтах, были обнаружены значащие концентрации летучих фенолов (0,0005 – 0,0014 мг/дм3).

Превысившие ПДК концентрации железа общего были зафиксированы в 36% отобранных проб. Концентраций железа общего выше ПДК были обнаружены: в Свирской (ст. 28, пов. - 4,9 ПДК, дно - 3,8 ПДК) и Волховской (ст. 21, пов. – 2,0 ПДК, дно – 2,2 ПДК) губах; при впадении р. Вуоксы (ст. П14, пов. – 1,8 ПДК, дно – 1,7 ПДК) и р. Бурной (ст. 17, пов. – 1,8 ПДК, дно – 1,3 ПДК). Превысившие ПДК концентрации железа общего также были зафиксированы в отдельных горизонтах ст. 1, 3, 4, 36, 58 (1,1 - 1,9 ПДК).

Превысившие ПДК концентрации меди были отмечены в 100% отобранных проб (2,3 – 15 ПДК). Наибольшие значения концентраций меди были зафиксированы в Волховской губе (ст. 21, пов. – 12 ПДК, дно – 15 ПДК).

Превысившие ПДК концентрации цинка были отмечены в 86% отобранных проб. Наибольшие значения концентраций цинка наблюдались в центральном районе озера (ст. 1, пов. – 8,7 ПДК, дно – 8,6 ПДК).

Концентрации марганца выше ПДК были обнаружены в центральном районе озера (ст. 4, пов. – 2,8 ПДК, на глубине 10 м – 2,1 ПДК, дно – 2,7 ПДК) и в бухте Петрокрепость (ст. 6, пов. – 2,1 ПДК, дно – 1,4 ПДК).

Концентрации кадмия превысили ПДК в центральном районе озера (ст. 1, пов. – 1,1 ПДК) и в районе впадения реки Вуокса (ст. П14, пов. – 1,3 ПДК, дно – 1,5 ПДК).

Единственная превысившая ПДК концентрация никеля была обнаружена в районе впадения реки Бурная (ст. 17, дно – 1,1 ПДК).

Концентрации хрома общего и кобальта по всей акватории озера были, в основном, менее чувствительности метода определения (2 мкг/дм3).

Концентрации свинца не превышали ПДК.

Во всех отобранных пробах концентрации хлорорганических пестицидов были менее предела чувствительности метода определения.

Качество воды в реке Нева

Река Нева - г. Кировск. Гидрохимические наблюдения в пункте проводились ежемесячно. В пробе воды, отобранной в мае 2019 г. в створе № 2, были обнаружены значащие концентрации хлорорганических пестицидов:α- ГХЦГ-0,002 мкг/л и γ-ГХЦГ-0,005 мкг/л, в остальных пробах концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.

Максимальное значение концентрации марганца (320 мкг/л - 32,0 ПДК), зафиксированное в январе 2018 г., квалифицируется как высокое загрязнение (ВЗ).

Среднегодовые значения ХПК, меди, цинка и марганца превысили нормы в 1,6; 6,1; 1,4 и 1,2 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, меди и цинку; устойчивая - по БПК5 и железу; неустойчивая - по азоту нитритному, свинцу и марганцу; единичная - по кадмию и нефтепродуктам. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, азот нитритный, железо, медь, цинк и марганец.

В 2017-2018 гг. воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ - 2,97; 2,54), в 2019 - как очень загрязненные (УКИЗВ - 3,03).

В створе № 2 (10,5 км ниже города Кировск, 2,0 км ниже п. Павлово, 0,5 км ниже выпуска сточных вод Павловского завода) значение Ккомпл. воды по отдельным результатам анализа изменялось от 6,3-11,8-15,4 до 46,2-50,0 %, в среднем составляя 22,9-25,5-33,0 %. Превышение нормативов отмечалось по 7-8 из 17 учитываемых показателей. Кислородный режим вод удовлетворительный. Среднегодовые значения ХПК, азота нитритного, меди и цинка превысили нормы в 1,8; 1,4; 5,5 и 1,1 раза соответственно; среднегодовые концентрации остальных показателей не превышали установленных норм. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, азоту нитритному и меди; устойчивая - по БПК5, железу и цинку; неустойчивая - по марганцу; единичная - по свинцу и нефтепродуктам. В 2017-2019 гг. воды характеризуются как загрязненные (УКИЗВ - 2,73; 2,51; 2,81).

Оценка современного состояния качеств почвенного покрова

По сведениям Доклада  «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2010 году»  выявлены деградированные и загрязненные земли Ленинградской области  и определен региональный фон и средние содержания элементов в почвах, встречающихся на территории Ленинградской области

табл. 3.8.4

| Химические элементы | Региональный фон | Содержание элементов, мг/кг сухого вещества |
| --- | --- | --- |
|  | ГП Севзап- геология | ГП Невскгео- логия | Песчаные и супесчаные почвы | Глинистые и суглинис- тые почвы | Лесная подстилка | Болотные верховые почвы | Болотные низинные почвы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Р | 1155 | 850 | 1125 | 1176 | 1058 | - | - |
| Ti | 3094 | 1800 | 3056 | 3347 | 2033 | - | - |
| Мn | 388 | 118 | 422 | 379 | 337 | 47 | 249 |
| РЬ | 18 | 19 | 20 | 16 | 20 | 5,7 | 5,5 |
| Cr | 32 | 12,5 | 31 | 38 | 22 | - | - |
| Ni | 22 | 15,3 | 20 | 26 | 17 | 3 | 3,7 |
| Со | 4,8 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 3,0 | 0,6 | 1,6 |
| V | 52 | 16,2 | 52 | 63 | 36 | - | - |
| Сu | 25 | 18 | 24 | 27 | 22 | 3,1 | 16 |
| Zn | 68 | 43 | 66 | 72 | 69 | 20 | 20 |
| Su | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | - | - |
| Ag | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,12 | - | - |
| Sr | 102 | 80 | 100 | 112 | 87 | - | - |
| табл. 3.8.5 Химические элементы Региональный фон Содержание элементов, мг/кг сухого вещества ГП Севзап геология ГП Невскгеология Песчаные и супесчаные почвы Глинистые и суглинистые почвы Лесная подстилка Болотные верховые почвы Болотные низинные почвы Р 1155 850 1125 1176 1058 - - Ti 3094 1800 3056 3347 2033 - - Мп 388 118 422 379 317 47 249 РЬ 18 19 20 16 20 5,7 5,5 Сг 32 12,5 31 38 22 - - Ni 22 15,3 20 26 17 3 3,7 Со 4,8 4,1 4,6 4,9 3,0 0,6 1,6 V 52 16,2 52 63 36 - - Си 25 18 24 27 22 3,1 16 Zn 68 43 66 72 69 20 20 Sn 1,9 1,8 2,0 1,9 1,8 - - Ag 0,1 0,09 0,1 0,09 0,12 - - Sr 102 80 100 112 87 - - |

  - Социально-экономическая ситуация

Показатели социально- экономической ситуации Синявского городского поселения представлены в таблице 3.9.1

Табл. 3.9.1

| Показатели социально-экономического развития Синявинского городского поселения (муниципальный район, городской округ, городское поселение, сельское поселение) |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 г. отчет | темп роста к соответствующему периоду предыдущего года, % |
| 1. Демографические показатели |
| 1.1. | Численность постоянного населения (на начало года) - всего | чел. | 3986 | 100 |
| 1.2. | Число родившихся, всего | чел. | 42 |  |
| 1.3. | Число умерших, всего | чел. | 31 |  |
| 1.4. | Миграционный прирост (убыль) | чел. | -23 |  |
| 1.5. | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 10 |  |
| 1.6. | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. | 8 |  |
| 1.7. | Коэффициент естественного прироста | чел. на 1000 насел. | 1 |  |
| 1.8. | Коэффициент миграционного прироста | чел. на 1000 насел. | -6 |  |
| 2. Труд и заработная плата (по крупным и средним организациям) |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников - всего | чел. | 2426 | 107.9 |
|  | из нее: по видам экономической деятельности |
|  | - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 1997 | 107.1 |
|  | - добыча полезных ископаемых | чел. |  |  |
|  | - обрабатывающие производства | чел. | 307 | 110.8 |
|  | - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 89 | 91.8 |
|  | - строительство | чел. | 50 | 100 |
|  | - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 13 | 0 |
|  | - транспорт и связь | чел. | 87 | 101.2 |
|  | - образование | чел. | 96 | 104.3 |
|  | - здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 12 | 92.9 |
|  | - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 38 | 84.4 |
|  | - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | чел. | 15 | 100 |
| 2.2. | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения на конец периода | % | 0.19 | 79.2 |
| 2.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника - всего | руб. | 38 804.3 | 108.6 |
|  | в том числе: |
|  | - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | руб. | 40 726,0 | 110.3 |
|  | - добыча полезных ископаемых | руб. |  |  |
|  | - обрабатывающие производства | руб. | 31 815.6 | 97.7 |
|  | - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. |  |  |
|  | - строительство | руб. |  |  |
|  | - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 19 755.1 |  |
|  | - транспорт и связь | руб. | 21 814.7 | 104.2 |
|  | - образование | руб. | 23 284.2 | 115.2 |
|  | - здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 22 886,0 | 111.5 |
|  | - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | руб. | 19 403,0 | 96.8 |
|  | - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | руб. | 21 292.2 | 128.8 |
| 3. Промышленное производство (по крупным и средним организациям) |
| 3.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | тыс. руб. | 6 089 169 | 101.2 |
| 3.2. | Производство основных важнейших видов продукции в натуральном выражении (подразделы DA, DB, DC, DD и т.д.) | тонн |  |  |
| 4. Сельское хозяйство (по крупным и средним организациям) |
| 4.1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 12 233 205 | 97.4 |
|  | в том числе: |
|  | - растениеводство | тыс. руб. |  |  |
|  | - животноводство | тыс. руб. | 12 233 205 | 97.4 |
| 4.2. | Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении: |  |  |  |
|  | - зерно | тонн |  |  |
|  | - картофель | тонн |  |  |
|  | - овощи (открытого и закрытого грунта) | тонн |  |  |
|  | - мясо (в живом весе) | тонн |  |  |
|  | - молоко | тыс. т |  |  |
|  | - яйца | млн. шт. |  |  |
| 5. Потребительский рынок (по крупным и средним организациям) |
| 5.1. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 102 993 |  |
| 5.2. | Оборот общественного питания | тыс. руб. |  |  |
| 5.3. | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 587 | 45.2 |
| 6. Инвестиции в основной капитал и строительство (по крупным и средним организациям) |
| 6.1. | Объем инвестиций в основной капитал - всего | тыс. руб | 1 525 196 | 68.7 |
|  | в том числе по видам экономической деятельности: |
|  | - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. руб. | 1 372 350 | 64.1 |
|  | - добыча полезных ископаемых | тыс. руб. |  |  |
|  | - обрабатывающие производства | тыс. руб. | 144 113 | 205.3 |
|  | - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. руб. |  |  |
|  | - строительство | тыс. руб. |  |  |
|  | - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. руб. |  |  |
|  | - транспорт и связь | тыс. руб. | 8 733 | 93.7 |
|  | - образование | тыс. руб. |  |  |
|  | - здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. руб. |  |  |
|  | - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. руб. |  |  |
|  | - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | тыс. руб. |  |  |
| 6.2. | Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования - всего | тыс. руб. |  |  |
|  | в том числе: |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |
|  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |
|  | собственные средства организаций | тыс. руб. |  |  |
|  | прочие источники | тыс. руб. |  |  |
| 6.3. | Объем работ по виду деятельности "строительство" | тыс. руб. |  |  |
| 6.4. | Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 |  |  |
| 6.5. | Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью | кв. м/чел |  |  |
| 7. Финансы (по крупным и средним организациям) |
| 7.1. | Сальдированный финансовый результат деятельности организаций - всего | тыс. руб. | 1 378 742.00 |  |
|  | из него по видам экономической деятельности: |
|  | - обрабатывающие производства | тыс. руб. |  |  |
|  | - сельское хозяйство | тыс. руб. |  |  |
|  | - строительство | тыс. руб. |  |  |
| 7.2. | Задолженность на последнюю дату |
|  | - дебиторская (в т.ч. просроченная) | млн.руб. | 2.5 |  |
|  | - кредиторская (в т.ч. просроченная) | млн.руб. | 1.1 |  |
|  | по платежам в бюджеты всех уровней | млн.руб. |  |  |
| 8. Бюджет муниципального образования ( по муниципальному району - консолидированный бюджет) |
| 8.1. | Доходы бюджета - всего | тыс. руб. | 70 878.0 | 108.0 |
|  | в том числе: |
|  | Налоговые доходы: | тыс. руб. | 51 617.8 | 113.5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Налоги на прибыль, доходы | тыс. руб. | 11 473.9 | 103.7 |
|  | Налоги на совокупный доход | тыс. руб. | 10.0 |  |
|  | Налоги на имущество | тыс. руб. | 40 107.7 | 116.7 |
|  | Государственная пошлина | тыс. руб. | 26.1 | 115.5 |
|  | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тыс. руб. | 0.1 |  |
|  | Неналоговые доходы: | тыс. руб. | 19 260.2 | 101.0 |
|  | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс. руб. | 9 573.5 | 330.0 |
|  | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | тыс. руб. | 289.1 | 465.5 |
|  | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тыс. руб. | 4 524.9 | 175.4 |
|  | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс. руб. |  |  |
|  | Прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 64.6 |  |
|  | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс. руб. | 4 808.1 | 35.6 |
| 8.2. | Расходы бюджета - всего | тыс. руб. | 65 666.2 | 112.2 |
|  | Общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 15 290.4 | 112.0 |
|  | Национальная оборона | тыс. руб. | 200.0 | 102.5 |
|  | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 609.3 | 97.6 |
|  | Национальная экономика | тыс. руб. | 11 743.7 | 98.3 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 26 456.6 | 113.0 |
|  | Охрана окружающей среды | тыс. руб. |  |  |
|  | Образование | тыс. руб. | 56.2 | 76.2 |
|  | Культура, кинематография | тыс. руб. | 10 284.5 | 129.5 |
|  | Здравоохранение | тыс. руб. |  |  |
|  | Социальная политика | тыс. руб. | 298.2 | 120.3 |
|  | Физическая культура и спорт | тыс. руб. | 727.3 | 170.2 |
|  | Средства массовой информации | тыс. руб. |  |  |
|  | Обслуживание государственного и муниципального долга | тыс. руб. |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | тыс. руб. |  |  |
| 8.3. | Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя муниципального района | руб./чел. |  |  |
| 8.4. | Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя муниципального района | руб./чел. |  |  |
|  | 9. Закупки продукции для муниципальных нужд |
| 9.1. | Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета с осуществлением процедуры размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | млн. руб. | 54.9 |  |
| 10. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 10.1. | Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий - всего | ед./чел. | 26 | 89.6 |
|  | из них: льготные категории | ед./чел. |  |  |
| 10.2. | Период ожидания жилья | лет |  |  |
| 10.3. | Удельный вес населения, нуждающегося в жилье | % |  |  |
| 10.4. | Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства | % | 41.8 | 134.8 |
| 10.5. | Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения | % | 98 | 106.1 |
| 10.6. | Процент компенсации населением стоимости жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам - всего | % | 100 | 100.0 |
|  | в том числе: |
|  | - жилищные услуги | % | 100 | 103.7 |
|  | - водоснабжение | % | 100 | 109.3 |
|  | - отопление | % | 100 | 107.3 |
|  | - горячее водоснабжение | ед. | 100 |  |
| 10.7. | Число семей, получающих субсидии | чел. | 9 | 23.7 |
| 10.8. | Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг | чел. | 16 | 25.8 |
| 10.9. | Сумма начисленных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг | млн. руб. | 0.06 | 200.0 |

# 4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1 Атмосферный воздух

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчеты выделений загрязняющих веществ в процессе реализации технологии, проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

4.1.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух

- Подраздел выполнен в соответствии с требованиями Приказа Министерства Природных ресурсов РФ № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» от 01.12.2020 г., данных технической и технологической документации на технологическое оборудование, применяемое в ходе реализации Технологии и требований следующей нормативной документации:

- Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. №96-ФЗ;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 года N 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Основной целью настоящего подраздела является определение воздействия на атмосферный воздух в ходе  реализации Технологии.

В результате реализации Технологии выбросы загрязняющих атмосферный воздух веществ осуществляются от следующих условно выделенных подразделений:

- производственный участок;

- котельная

- вспомогательное производство

- механическая мастерская

- участок временного накопления отработанных шин;

- участок хранения готовой продукции;

Основное производство

Подача отработанных покрышек с тканевым и металлическим кордом в помещение основного производства осуществляется автоматическим конвейером. Из грузовых покрышек до начала измельчения производится извлечение бортового кольца с помощью гидравлических вырывателей (2 шт.). Извлеченная проволока прессуется на гидравлическом прессе (без нагрева).

Отработанные легковые и грузовые покрышки поступают на шредер MeWa UC150 для первичного измельчения. На выходе из шредера установлено дисковое сито, которое пропускает чипсы определенного размера (в зависимости от настроек от 2 см до 20 см), куски большего размера возвращаются на доизмельчение с помощью возвратного транспортера. Чипсы, полученные после данной стадии, в зависимости от настроек сита могут быть как готовой товарной продукцией (резина дробленая), так и направляться на дальнейшее доизмельчение. В этом случае после шредера MeWa UC150 куски шин подаются в бункер-транспортер (2), который осуществляет накопление и равномерную подачу в однороторный шредер-гранулятор Eldan Heavy Rasper HR163T, где производится дальнейшее измельчение до 2-4 см и отделение металлического корда.

Далее с помощью транспортера идет перемещение резиновых чипс в следующий гранулятор Eldan HPG, где производится дальнейшее измельчение примерно до 0-2 см и полностью (>99%) отделяется металлический корд. После гранулятора Eldan HPG дробленая резина проходит через барабанный магнитный сепаратор, который извлекает все металлические включения (в том числе с примесью резины). Свободная от металла дробленая резина поступает на воздушный сепаратор, для разделения на фракции и первичное сепарирование текстильного корда.

В результате разделения фракция 6-10 мм поступает на мельницу THM CM 100 и далее в систему сепарации от текстильного корда и разделения на фракции, готовая продукция (крошка 1-2, 2-4 мм) упаковывается в мешки и биг-беги.

Фракции 0-6 и 10-20 мм из воздушного сепаратора поступают в бункер накопления, для последующей подачи на вальцы XKP-560 .

Кроме того, в бункер накопления поступает также резина с примесью металла после барабанного магнитного сепаратора с предварительным удалением свободного металла навесным магнитом.

После измельчения на вальцах XKP-560 резиновая крошка проходит под навесным магнитом для извлечения свободного металлического корда, а далее последовательно через несколько стадий воздушной сепарации и вибросит) и для очистки от текстильного корда и разделения на фракции. Готовая продукция упаковывается в биг-беги и мешки. На выходе перед упаковкой установлены дополнительные контрольные магнитные стержни.

В производственном процессе задействовано следующее оборудование, работа которого сопровождается выделением пыли:

| Наименование установки | Однороторный шредер Eldan Heavy Rasper HR163T | Ед. оборудование | Время работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Производитель | Eldan | 1 | 6000 ч/год |
| Страна происхождения | Дания |  |  |
| Мощность (кВт) | 160 кВт |  |  |
| Производительность (кг/час) | 3000-5000 кг/час |  |  |
| Производительность (тонн/год) | до 20 000 тон/ год |  |  |

| Наименование установки | Однороторный шредер Eldan Heavy Pre-Granulator HPG165 | Ед. оборудование | Время работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Производитель | Eldan | 1 | 6000 ч/год |
| Страна происхождения | Дания |  |  |
| Мощность (кВт) | 160 кВт |  |  |
| Производительность (кг/час) | 3000-5000 кг/час |  |  |

| Наименование установки | Линия по производству резиновой крошки на базе измельчителя XKP-560 | Ед. оборудование | Время работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Производитель | Shenghualong | 1 | 6000 ч/год |
| Страна происхождения | Китай |  |  |
| Мощность (кВт) | 120 кВт |  |  |
| Производительность (кг/час) | 1000-1500 кг/час |  |  |
| Производительность (тонн/год) | 4000 тонн/год |  |  |

| Наименование установки | Линия по производству резиновой пыли на базе измельчителя XKP-560 | Ед. оборудование | Время работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Производитель | Shenghualong | 1 | 6000 ч/год |
| Страна происхождения | Китай |  |  |
| Мощность (кВт) | 140 кВт |  |  |
| Производительность (кг/час) | 500-1500 кг/час |  |  |
| Производительность (тонн/год) | 2000-4000 тонн/год |  |  |

| Наименование установки | Мельница THM CM100 (с системой сепарации разделения на фракции после) | Ед. оборудование | Время работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Производитель | THM | 1 | 6000 ч/год |
| Страна происхождения | Германия |  |  |
| Мощность (кВт) | 90 кВт |  |  |
| Производительность (кг/час) | 2000-3000 кг/час |  |  |
| Производительность (тонн/год) | 12000 тонн/год |  |  |

Все технологическое оборудование, работа которого сопровождается выделением пыли, снабжено системой очистки воздуха.

Системы очистки воздуха (аспирационные системы) распределены следующим образом:

АУ 1- ЦН-15-500х4УП:

- однороторный шредер Eldan Heavy Rasper HR163T

- однороторный шредер Eldan Heavy Pre-Granulator HPG165

- подачи/пересыпания резиновых чипс на аэродинамический сепаратор

- подачи/пересыпания резиновых чипс на барабанный магнитный сепаратор БСМ, в результате работы технологического оборудования, в атмосферный воздух через аспирационную систему АУ 1 (организованный источник 0002) происходит выделения следующих загрязняющих веществ:

Пыль резинового вулканизата; Пыль полиамида

АУ 2- ЦН-15-800х4УП:

- линия по производству резиновой крошки на базе измельчителя XKP-560

- место пересыпания металлокорда с магнита в емкость накопления

- точки аспирации над виброситами

- точки аспирации сепаратора для очистки резиновой крошки (воздушная сепарация + решетчатые сита)

- точки аспирации воздушного сепаратора для очистки и разделения резиновой крошки

- линия по производству резиновой пыли на базе измельчителя XKP-560

в результате работы технологического оборудования, в атмосферный воздух через аспирационную систему АУ 2 (организованный источник 0003) происходит выделения следующих загрязняющих веществ:

Пыль резинового вулканизата.

Циклон ЦН-15:

- мельница THM CM100;

- система воздушной сепарации и разделения на фракции после мельницы,

в результате работы технологического оборудования, в атмосферный воздух через аспирационную систему АУ 1 (организованный источник 0001) происходит выделения следующих загрязняющих веществ:

Пыль резинового вулканизата; Пыль полиамида.

Вывоз готовой продукции в упаковке и доставка на склад осуществляется собственными погрузчиками через двое ворот (неорганизованные источники 6001, 6002), в результате проезда погрузчиков с бензиновыми двигателями в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества:

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Сера диоксид; Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ); Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод).

Котельная

Для теплоснабжения в отопительный период с октября по апрель на территории производственной площадки используется собственная газовая котельная.

Котельная оборудована 2 основными и 2 резервными газовыми котлами  THERM TRIO 90T. Мощность каждого котла составляет 0,09 МВт/ 0,077 Гкал/час, суммарная мощность котельной составляет 0,18 МВТ/0,154 Гкал/час, секундный расход топлива каждым котлом 1,7 л/с, годовой расход составляет  20,00 тыс. м 3/год каждым котлом, суммарный расход топлива составляет 40,00 тыс. м3/год.

Резервное и аварийное топливо в котельной не предусмотрено. Каждый котел оборудован собственной дымовой трубой (организованные источники 0004,0005).

В результате сжигания природного газа в котлоагрегатах водогрейных отопительных котлов в, атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества:

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ); Бенз/а/пирен.

Вспомогательное производство

На территории производственной площадки расположены складские помещения, предназначенные для хранения расходных материалов, готовой продукции.

Перемещение продукции и расходных материалов между складами и производственными помещениями осуществляется посредством собственными бензиновыми погрузчиками.

В результате выполнения работ погрузчиками в помещении складов через ворота (стационарные неорганизованные источники 6003, 6006) в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества:

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Сера диоксид; Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ); Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод);

В отдельном помещении, в ангаре, установлен гидравлический пресс для получения резиновых изделий различного назначения. Доставка сырья на участок гидравлического пресса осуществляет собственными бензиновыми погрузчиками. Прессование осуществляется без применения нагрева и вальцевания.

В результате выполнения работ погрузчиками в помещении гидравлического пресса через ворота (стационарные неорганизованные источники 6004) в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества:

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Сера диоксид; Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ); Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод);

Проезд погрузчиков по территории предприятия учтен в передвижном источнике 0007п.

Механическая мастерская

В механической мастерской установлено оборудование для мелкого ремонта металлических деталей (режущих механизмов, ножей) и инструментов.

Для механической обработки металлического инструмента и изделий используют следующее оборудование:

- фрезерный станок 6Г12Б – 1 ед., время использования 500 ч/год,

- токарный станок 16к20 – 1 ед., время использования 500 ч/год,

- сверлильный станок производитель: ЛТП 2М-112– 1 ед., время использования 500 ч/год,

- точильно-шлифовальный станок ТШ-3РБ– 1 ед., время использования 500 ч/год,

- плоскошлифовальный станок 3Л 722.

Точильный и плоскошлифовальный станки оборудованы пылеулавливающим агрегатом ПУАД – 2000, выброс очищенного воздуха после которого осуществляется в рабочую зону.

Для сварки стальных деталей применяют дуговую сварку штучными электроды УОНИ-13/55 при помощи следующего оборудования:

сварочный выпрямитель ВД-309 УЗ – 1 ед.

сварочный инвертор СТРАТ 200П – 1 ед.

Сварочный инвертор MIG 250Y- 1 ед.

Средней годовой расход электродов составляет 50 кг/год .

Для отопления помещения механической мастерской используют дизельный нагреватель воздуха прямого нагрева QE-40D, мощностью  40 Квт./0,034 Гкал/час, секундный расход топлива составляет 0,0008 кг/с, годовой расход дизельного топлива- 3 т  т/год. Заправка обогревателя осуществляется вручную из канистр, хранение закрытых канистр осуществляется на территории склада сырья.

Помещение механической мастерской не оборудовано вентиляцией, выброс загрязняющих веществ осуществляется через ворота (неорганизованный источник 6005).

В результате механической обработки металлов в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества:

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); Взвешенные вещества; Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд).

В результате сварочных работ в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества:

Железа оксид; Марганец и его соединения; Азот (IV) оксид (Азота диоксид); Углерод оксид; Фториды газообразные; Фториды плохо растворимые; Пыль неорганическая: 70-20% SiO2.

В результате применения дизельного обогревателя и его заправки в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества:

Азот (IV) оксид; Азот (II) оксид;  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);Углерод (Сажа); Сера диоксид; Бенз/а/пирен. Сера диоксид, Алканы C12-19 (в пересчете на С).

Участок временного накопления отработанных шин и покрышек

Доставка использованных автомобильных покрышек на площадку временного хранения осуществляется собственным или сторонним транспортом. Разгрузка и перемещение покрышек по территории промышленной площадки осуществляется собственными погрузчиками.

Проезд и стоянка погрузчиков на территории площадки учтен в передвижном источнике 0007 п.

Проезд и стоянка грузового собственного стороннего грузового транспорта учтен в передвижном источнике 0006п, 0008п.

Участок хранения готовой продукции

Хранение готовой продукции осуществляется в крытом холодном складе/ангаре. Доставка готовой продукции (резины дробленой, текстильного корда) на склад осуществляется с помощью собственных погрузчиков в конце смены. На складе продукция хранится до момента ее отгрузки конечному потребителю.

Проезд погрузчиков по территории площадки учтен в передвижном источнике 0007 п.

Краткая характеристика передвижных источников выбросов

На территории предприятия, с целью доставки сырья и вывоза готовой продукции используются    следующие собственные и арендованные транспортные средства:

| Наименование | Вид топлива | Количество единиц | Грузоподъемность т |
| --- | --- | --- | --- |
| Погрузчик Nissan P1F2A20D, | бензин | 1 | 2 т |
| Погрузчик Komatsu FG-15 | бензин | 1 | 2 т |
| Погрузчик Mingyu Molot 3000M | дизель | 1 | 2,5 т |
| Грузовой Volvo 20 Т | дизель | 1 | 20 т |
| Грузовой Mitsubishi Fuso | дизель | 3 | 5 т |
| Газ Gazelle Next | Газ | 1 | 1,5 т |
| Грузовой Volkswagen L80 | дизель | 1 | 5 т |
| Грузовой Isuzu N 7PS12-A | дизель | 1 | 5 т |

Стоянка автотранспорта и погрузчиков предусмотрена на территории производственной площадки.

Доставка сырья и вывоз продукции осуществляется собственным и сторонним автомобильным транспортом, вывоз отходов осуществляется сторонним автотранспортом.

Таким образом, в качестве передвижных источников выброса учтены следующие группы:

- стоянка собственных и арендованных грузовиков на 7 м/м, а также проезд собственных, и сторонних  грузовиков  с дизельным – 8  ед. и газовым двигателем -1 ед.  по территории промплощадки, для доставки сырья и материалов (передвижной источник 0006 п) – 9 ед. Максимальная длина проезда по территории – 250 м, максимальная интенсивность проезда 3 ед. в 30 мин., 18 ед. в сутки.

В результате проезда грузовиков, в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества:

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Углерод (Пигмент черный); Сера диоксид; Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ); Метан; Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный).

- проезд и стоянка дизельного – 1 ед. и бензиновых – 2 ед. погрузчиков (передвижной источник 0007п), максимальная длина проезда по территории – 200 м, максимальная интенсивность проезда 1 погрузчик в 30 мин. В результате проезда и стоянки погрузчиков, в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества:

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Углерод (Пигмент черный); Сера диоксид; Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ); Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод); Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный.

- проезд грузового транспорта – вывоз готовой продукции собственным и  арендованным  – 7 ед. и сторонним автотранспортом – 2 ед., в том числе вывоз отходов (передвижной источник 0008 п).

Максимальная длина проезда 200 м, максимальная интенсивность проезда 3 ед. в /30 мин, 18 ед. /в сутки.

В результате проезда грузовиков для вывоза продукции/отходов, в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества:

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); Азот (II) оксид (Азот монооксид); Углерод (Пигмент черный); Сера диоксид; Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ); Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод); Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный.

Параметры источников выбросов приведены в Приложении 3

Карта-схема с нанесенными источниками выбросов представлена в графическом приложении.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ от источников представлен в Приложении 2. Перечень и количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от реализации Технологии представлены в Таблица 4.1.1.1

Таблица 4.1.1.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от реализации Технологии

| Загрязняющее вещество | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | -- 0,04000 -- | 3 | 0,00066920000 | 0,00511307000 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,01000 0,00100 0,00005 | 2 | 0,00005150000 | 0,00037100000 |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,20000 0,10000 0,04000 | 3 | 0,01260847000 | 0,07099363000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,40000 -- 0,06000 | 3 | 0,00199699000 | 0,01116359000 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,15000 0,05000 0,02500 | 3 | 0,00147734000 | 0,00492257000 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,50000 0,05000 -- | 3 | 0,00211926000 | 0,00702941000 |
| 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,00800 -- 0,00200 | 2 | 0,00000080000 | 0,00000001860 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,00000 3,00000 3,00000 | 4 | 0,14213561000 | 0,36958060000 |
| 0342 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,02000 0,01400 0,00500 | 2 | 0,00010980000 | 0,00079100000 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,20000 0,03000 -- | 2 | 0,00004720000 | 0,00034000000 |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50,00000 |  | 0,01570625000 | 0,00687390000 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | -- 1,00e-06 1,00e-06 | 1 | 0,00000003350 | 0,00000013308 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5,00000 1,50000 -- | 4 | 0,00418591000 | 0,01420639000 |
| 2732 | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,00709213000 | 0,01647429000 |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 1,00000 -- -- | 4 | 0,00029250000 | 0,00000670000 |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,50000 0,15000 0,07500 | 3 | 0,00001920000 | 0,00058061000 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0,30000 0,10000 -- | 3 | 0,00004720000 | 0,00034000000 |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,04000 |  | 0,00002080000 | 0,00054144000 |
| 2978 | Пыль резинового вулканизата | ОБУВ | 0,10000 |  | 0,02092000000 | 0,45185700000 |
| 2989 | Пыль полиамида | ОБУВ | 0,50000 |  | 0,00726200000 | 0,15686700000 |
| Всего веществ : 20 |  |  |  | 0,21676219350 | 1,11805235168 |
| в том числе твердых : 10 |  |  |  | 0,03051447350 | 0,62093282308 |
| жидких/газообразных : 10 |  |  |  | 0,18624772000 | 0,49711952860 |
|  | Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |
| 6043 | (2) 330 333 Серы диоксид и сероводород |
| 6046 | (2) 337 2908 Углерода оксид и пыль цементного производства |
| 6053 | (2) 342 344 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |
| 6205 | (2) 330 342 Серы диоксид и фтористый водород |

## Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Основные климатические характеристики в районе расположения рассматриваемого объекта представлены в Таблице 4.1.1.2

Таблица 4.1.1.2

Метеорологические характеристики рассеивания веществ и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А | 160,0000000 |
| Коэффициент рельефа местности | 1,0000000 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 22,8 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -7,3 |
| Среднегодовая роза ветров по румбам ветра, % |  |
| С | 12,000000 |
| СВ | 8,000000 |
| В | 9,000000 |
| ЮВ | 12,000000 |
| Ю | 24,000000 |
| ЮЗ | 16,000000 |
| З | 12,000000 |
| СЗ | 7,000000 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 6,000000 |

Расчет предельно допустимых выбросов в отношении каждого j-го загрязняющего вещества поступающего в атмосферный воздух, осуществляется из необходимости соблюдения за границей санитрано-защитной зоны объекта ОНВ условия, указанного в форомуле (2) с учетом пункта 35 Методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросв загрязняющих веществ в тмосферный воздух.

q сумм j = qпрj + q̕ уф i ≤ 1                 (2)

где:

q прj = С прj/ПДК j                                       (3)

ПДК j  = min {ПДК rj, ПДК эj}    (4)

q сумм j – суммарная концентрация j-го загрязняющего веществ с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха, в долях ПДК;

qпрj  – значение С прj  в долях ПДКj

q̕ уф i  (в долях ПДКj)  – фоновая концентрация загрязняющего вещества, создаваемая выбросам других источников

С прj  (мг/м3) – приземная концентрация j-го загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, создаваемая выбросами стационарных источников рассматриваемого объекта ОНВ, рассчитанная в соответствии с Методами расчета рассеивания;

ПДК rj (мг/м3) – предельно допустимая концентрация j-го загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, соответствующая гигиеническому нормативу качества атмосферного воздуха; при использовании гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха (ПДК rj) для жилой зоны применяется предусмотренный усовием, указанымм в формулде (2), количесвтенный критерий 1, для зон с особыми условиями – количесвтенный криетрий 0,8;

ПДК эj (мг/м3) – предельно допустимая концентрация j-го загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, соответствующая экологическому нормативу качества атмосферного воздуха.

Учет фоновой концентрации q уф i при расчет предельно допустимых выбросов осуществляется при выполнении условия (5) за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ:

qпр,j>0,1 ПДК (в долях ПДКj)   (5)

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу проведены на ЭВМ по программе автоматизированного расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог» (версия 4.60.8), разработанной Санкт-Петербургским НПО «Интеграл».

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере выполнен по программе
УПРЗА «Эколог» (версия 4.6) с модулем «Средние». Использован файл климатических характеристик: №1176/25, 29.04.2020. ООО "ЦЭУ "Доксервис"" - Данные по г. Санкт-Петербург, Гатчина, Тосно и др., 01-01-5048 - 29.06.21.

Расчет рассеивания выполнен в системе координат МСК-47, на летний период без учёта  и с учетом фона в приземном слое атмосферного воздуха на расчетной площадке 363 х 300  м с шагом расчетной сетки 32 м х 27 м.

Величина безразмерного коэффициента F, учитывающего скорость оседания загрязняющих веществ в атмосфере, для всех загрязняющих веществ принята согласно МРР-2017.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен на теплый период года, так как в этот период наблюдаются наихудшие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

| Расчетные площадки |
| --- |
| Код | Тип | Полное описание площадки | Зона влияния (м) | Шаг (м) | Высота (м) |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) | Координаты середины 2-й стороны (м) | Ширина (м) |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  | По ширине | По длине |  |
| 3 | Полное описание | 433375,50 | 2255773,10 | 433738,20 | 2255773,10 | 300,00 | 0,00 | 32 | 27 | 2,00 |
| Расчетные точки |
| Код | Координаты (м) | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 433523,10 | 2255865,10 | 2,00 | на границе производственной зоны | Расчетная точка |
| 2 | 433622,90 | 2255802,70 | 2,00 | на границе производственной зоны | Расчетная точка |
| 3 | 433575,60 | 2255725,00 | 2,00 | на границе производственной зоны | Расчетная точка |
| 4 | 433474,00 | 2255785,10 | 2,00 | на границе производственной зоны | Расчетная точка |
| 5 | 433410,50 | 2255769,80 | 2,00 | на границе жилой зоны | На границе садовых участков |
| 6 | 433468,10 | 2255749,30 | 2,00 | на границе жилой зоны | На границе садовых участков |
| 7 | 433501,00 | 2255734,70 | 2,00 | на границе жилой зоны | На границе д. № 1Б по ул. Садовая |
| 8 | 433568,10 | 2255704,80 | 2,00 | на границе жилой зоны | На границе д. № 1А по ул. Садовая |
| 9 | 433606,10 | 2255687,30 | 2,00 | на границе жилой зоны | На границе д. № 1Д по ул. Садовая |
| 10 | 433637,50 | 2255673,40 | 2,00 | на границе жилой зоны | На границе д. № 3Б по ул. Садовая |
| 11 | 433677,60 | 2255654,50 | 2,00 | на границе жилой зоны | На границе д. № 3А по ул. Садовая |

Контрольными (расчетными) точками были выбраны точки на границе производственной зоны (границе земельного участка объекта) и на границе жилой зоны

Расположение расчетных точек представлено в графическом приложении.

В приложении 4 приведены расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ, для которых целесообразен расчет рассеивания.

Таблица 4.1.1.3

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от   технологического  оборудования   реализуемой технологии

Значения наибольших максимально-разовых приземных концентраций загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Номер расчетной (контрольной) точки | Фоновая концентрация q'уф,j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК | Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию) | Принадлежность источника (цех, участок, подразделение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на границе предприятия | в жилой зоне /зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона) | № источника на карте -схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 2 | ---- | 0,0782 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0273 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2 | ---- | 0,3745 | ---- | 6005 | 49,69 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,1414 | 6005 | 50,34 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 2 | ---- | 0,0287 | ---- | 6005 | 45,55 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0108 | 6005 | 47,37 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 2 | ---- | 0,0848 | ---- | 6005 | 99,55 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0327 | 6005 | 89,58 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0330 Сера диоксид | 2 | ---- | 0,0253 | ---- | 6005 | 94,04 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0330 Сера диоксид | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0113 | 6005 | 66,64 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 2 | ---- | 0,0015 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0005 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2 | ---- | 0,0842 | ---- | 0006 | 63,12 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0512 | 0006 | 65,25 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 2 | ---- | 0,0833 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0291 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0344 Фториды неорганические плохо растворимые | 2 | ---- | 0,0036 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0344 Фториды неорганические плохо растворимые | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0013 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0410 Метан | 2 | ---- | 0,0009 | ---- | 0006 | 97,10 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 0410 Метан | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0005 | 0006 | 97,10 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 2 | ---- | 0,0044 | ---- | 6004 | 38,85 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 6 | ---- | ---- | ---- / 0,0020 | 6003 | 33,51 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 2 | ---- | 0,0164 | ---- | 0006 | 94,80 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0102 | 0006 | 94,80 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 2 | ---- | 0,0044 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0015 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2902 Взвешенные вещества | 2 | ---- | 0,0006 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2902 Взвешенные вещества | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0002 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2 | ---- | 0,0024 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0008 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2930 Пыль абразивная | 2 | ---- | 0,0079 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2930 Пыль абразивная | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0028 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2978 Пыль резинового вулканизата | 1 | ---- | 0,0643 | ---- | 0002 | 42,84 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Основное производство |
| 2978 Пыль резинового вулканизата | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0683 | 0002 | 45,26 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Основное производство |
| 2989 Пыль полиамида | 1 | ---- | 0,0044 | ---- | 0003 | 73,83 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Основное производство |
| 2989 Пыль полиамида | 6 | ---- | ---- | ---- / 0,0044 | 0003 | 73,92 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Основное производство |
| 6043 Серы диоксид и сероводород | 2 | ---- | 0,0268 | ---- | 6005 | 94,37 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 6043 Серы диоксид и сероводород | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0118 | 6005 | 68,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора | 2 | ---- | 0,0869 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0303 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 6205 Серы диоксид и фтористый водород | 2 | ---- | 0,0603 | ---- | 6005 | 98,67 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 6205 Серы диоксид и фтористый водород | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0221 | 6005 | 94,13 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |

Значения наибольших максимально-разовых приземных концентраций загрязняющих веществ с учетом фона

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Номер расчетной (контрольной) точки | Фоновая концентрация q'уф,j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК | Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию) | Принадлежность источника (цех, участок, подразделение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на границе предприятия | в жилой зоне /зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона) | № источника на карте -схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2 | 0,27 | 0,6447 | ---- | 6005 | 37,61 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 8 | 0,27 | ---- | 0,4149 / 0,1449 | 6005 | 20,07 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |

Значения наибольших среднесуточных приземных концентраций загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Номер расчетной (контрольной) точки | Фоновая концентрация q'уф,j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК | Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию) | Принадлежность источника (цех, участок, подразделение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на границе предприятия | в жилой зоне /зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона) | № источника на карте -схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 2 | ---- | 0,129 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0423 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2 | ---- | 0,0877 | ---- | 6005 | 49,69 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,03659 | 6005 | 50,34 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 2 | ---- | 0,033146 | ---- | 6005 | 99,55 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,001185 | 6005 | 89,58 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2 | ---- | 0,020687 | ---- | 0006 | 63,12 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,010252 | 0006 | 65,25 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 2 | ---- | 0,01965 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,006451 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0703 Бенз/а/пирен | 2 | ---- | 0,063232 | ---- | 6005 | 99,89 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 0703 Бенз/а/пирен | 6 | ---- | ---- | ---- / 0,02093 | 6005 | 98,31 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 2902 Взвешенные вещества | 2 | ---- | 0,000569 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2902 Взвешенные вещества | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,000187 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |

Значения наибольших среднегодовых приземных концентраций загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Номер расчетной (контрольной) точки | Фоновая концентрация q'уф,j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК | Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию) | Принадлежность источника (цех, участок, подразделение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на границе предприятия | в жилой зоне /зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона) |  |  |
|  |  |  |  |  | № источника на карте -схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 2 | ---- | 0,0030 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0009 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 2 | ---- | 0,1731 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0518 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2 | ---- | 0,0088 | ---- | 6005 | 77,09 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0043 | 6005 | 47,78 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 2 | ---- | 0,0008 | ---- | 6005 | 72,98 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0004 | 6005 | 42,35 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 2 | ---- | 0,0031 | ---- | 6005 | 93,65 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0328 Углерод (Пигмент черный) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0010 | 6005 | 87,98 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0330 Сера диоксид | 2 | ---- | 0,0019 | ---- | 6005 | 73,95 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0330 Сера диоксид | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0006 | 6005 | 66,95 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2 | ---- | 0,0012 | ---- | 6004 | 21,09 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0004 | 6006 | 17,99 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 2 | ---- | 0,0037 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0011 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0344 Фториды неорганические плохо растворимые | 2 | ---- | 0,0003 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0344 Фториды неорганические плохо растворимые | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0001 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0703 Бенз/а/пирен | 2 | ---- | 0,0028 | ---- | 6005 | 99,89 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 0703 Бенз/а/пирен | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0009 | 6005 | 98,31 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 2 | ---- | 0,0002 | ---- | 6004 | 25,60 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 7 | ---- | ---- | ---- / 0,0001 | 6003 | 29,88 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Вспомогательное производство |
| 2902 Взвешенные вещества | 2 | ---- | 0,0002 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2902 Взвешенные вещества | 8 | ---- | ---- | ---- / 0,0001 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2 | ---- | 0,0001 | ---- | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 8 | ---- | ---- | ---- / 2,37e-05 | 6005 | 100,00 | Плщ: ООО Премио Крамб Цех: Механическая мастерская |

Анализ полученных результатов рассеивания загрязняющих веществ показал:

- основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха от эксплуатации технологического оборудования реализуемой Технологии вносит проезд автотранспорта.

В расчетных точках на границе земельного участка на котором расположен объект ОНВ, на границе  жилой зоны,  максимальная концентрация ни по одному загрязняющему веществу и группе суммации не превышает 1,0 ПДК, что соответствует требованиям р. I табл. 1.1, табл. 1.2  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и р. III СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Для зон с особыми условиями соблюдается требование не превышения 0,8ПДК, что соответствует требованиям п.70 р. III. СанПиН 2.1.3684-21.

Оценка воздействия на атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях

В силу статьи 19 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (далее – Федеральный закон №96-ФЗ) юридические лица, индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие объекты НВОС I, II, III категорий и имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – мероприятия в период НМУ), согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора.

Во исполнение вышеуказанной статьи Федерального закона №96-ФЗ приказом Минприроды России от 28.11.2019 №811 утверждены Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее – Требования к НМУ)

На основании пункта 12 Требований, разработка мероприятий при НМУ требуется для всех источников выброса загрязняющих веществ

- подлежащих нормированию.

- приземные концентрации, выбросов которых на границе объекта негативного воздействия при увеличении на 20,40,60 % могут превысить установленные гигиенические нормативы (ПДК).

Согласно проведенным расчетам рассеивания максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от всех источников выброса предприятия, при увеличении на 20,40,60 % не превышают гигиенические нормативы.

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". Мероприятия при НМУ разрабатываются хозяйствующим субъектом и направляются на согласование с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора.

Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ, для обоснования перечня загрязняющих веществ для которых производится / не производится уменьшение выбросов в период НМУ на источниках предприятия представлены в табл. 5.1.

Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ, для обоснования перечня загрязняющих веществ, для которых производится уменьшение выбросов в период НМУ на источниках предприятия

| № п/п | Код и наименование загрязняющего вещества | Максимальная приземная концентрация в долях ПДК на границе жилой зоны с учетом фона | Необходимо уменьшение выбросов при режимах НМУ: | Увеличенные приземные концентрации при режимах НМУ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НМУ 1 | НМУ 2 | НМУ 3 | НМУ1 (20%) | НМУ2 (40%) | НМУ3 (60%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,0009 | - | - | - | 0,00108 | 0,00126 | 0,00144 |
| 2 | 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0,0273 | - | - | - | 0,03276 | 0,03822 | 0,04368 |
| 3 | 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,4149 | - | - | - | 0,49788 | 0,58086 | 0,66384 |
| 4 | 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0108 | - | - | - | 0,01296 | 0,01512 | 0,01728 |
| 5 | 0328 Углерод (Пигмент черный) | 0,0327 | - | - | - | 0,03924 | 0,04578 | 0,05232 |
| 6 | 0330 Сера диоксид | 0,0113 | - | - | - | 0,01356 | 0,01582 | 0,01808 |
| 7 | 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 0,0005 | - | - | - | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 |
| 8 | 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,0512 | - | - | - | 0,06144 | 0,07168 | 0,08192 |
| 9 | 0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 0,0291 | - | - | - | 0,03492 | 0,04074 | 0,04656 |
| 10 | 0344 Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0013 | - | - | - | 0,00156 | 0,00182 | 0,00208 |
| 11 | 0410 Метан | 0,0005 | - | - | - | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 |
| 12 | 0703 Бенз/а/пирен | 0,02093 | - | - | - | 0,025116 | 0,029302 | 0,033488 |
| 13 | 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,002 | - | - | - | 0,0024 | 0,0028 | 0,0032 |
| 14 | 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 0,0102 | - | - | - | 0,01224 | 0,01428 | 0,01632 |
| 15 | 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 0,0015 | - | - | - | 0,0018 | 0,0021 | 0,0024 |
| 16 | 2902 Взвешенные вещества | 0,0002 | - | - | - | 0,00024 | 0,00028 | 0,00032 |
| 17 | 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,0008 | - | - | - | 0,00096 | 0,00112 | 0,00128 |
| 18 | 2930 Пыль абразивная | 0,0028 | - | - | - | 0,00336 | 0,00392 | 0,00448 |
| 19 | 2978 Пыль резинового вулканизата | 0,0683 | - | - | - | 0,08196 | 0,09562 | 0,10928 |
| 20 | 2989 Пыль полиамида | 0,0044 | - | - | - | 0,00528 | 0,00616 | 0,00704 |
| 21 | 6043 Серы диоксид и сероводород | 0,0118 | - | - | - | 0,01416 | 0,01652 | 0,01888 |
| 22 | 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора | 0,0303 | - | - | - | 0,03636 | 0,04242 | 0,04848 |
| 23 | 6205 Серы диоксид и фтористый водород | 0,0221 | - | - | - | 0,02652 | 0,03094 | 0,03536 |

Выводы

Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ показали отсутствие влияния выбросов в месте осуществления деятельности превышающего допустимые санитарно-гигиенические нормативы (ПДК), установленные для населенных мест (СанПиН 1.2.3685-21).

Расчет платы за выбросы

Предполагаемые расчёты платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками представлен в таблице 4.1.1.4

Таблица  4.1.14

Расчёты платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

| N п.п | Наименование загрязняющего вещества | Количество образующегося вещества, т/этап (Мiатм.) | Ставки платы за 1 тонну загрязняющих веществ на 2018 г (Снi атм.) | Коэффициент индексации платы на 2023 г. | Платежи за загрязнение атмосферы (Пн атм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,00511307 | 36,6 | 1,26 | 0,24 |
| 2 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0,000371 | 5473,5 | 1,26 | 2,56 |
| 3 | Углерод (Пигмент черный) | 0,00313 | 36,6 | 1,26 | 0,14 |
| 4 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,00034 | 181,6 | 1,26 | 0,08 |
| 5 | Бенз/а/пирен | 1,3308E-07 | 5472968,7 | 1,26 | 0,92 |
| 6 | Взвешенные вещества | 0,00058061 | 36,6 | 1,26 | 0,03 |
| 7 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,00034 | 56,1 | 1,26 | 0,02 |
| 8 | Пыль абразивная | 0,00054144 | 36,6 | 1,26 | 0,02 |
| 9 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0513635 | 138,8 | 1,26 | 8,98 |
| 10 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0079737 | 93,5 | 1,26 | 0,94 |
| 11 | Сера диоксид | 0,0037393 | 45,4 | 1,26 | 0,21 |
| 12 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1,86E-08 | 686,2 | 1,26 | 0,00 |
| 13 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,23807415 | 1,6 | 1,26 | 0,48 |
| 14 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 0,000791 | 1094,7 | 1,26 | 1,09 |
| 15 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,0132639 | 3,2 | 1,26 | 0,05 |
| 16 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 0,0000067 | 10,8 | 1,26 | 0,00 |
| Итого | 15,77 |

4.1.2 Организация санитарно-защитной зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предприятие относятся к III классу (Раздел 1, «Химические объекты и производства» п. 1.3.20. Производство по изготовлению шин, резинотехнических изделий, эбонита, клееной обуви, а также резиновых смесей для них) с  размером санитарно-защитной  зоны 300 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»,  Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, т.к, анализ химического и акустического воздействия объекта н атмосферный воздух показал отсутствие  превышений гигиенические нормативов,   установление размеров санитарно-защитной зоны не требуется.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическим заключением № 47.01.01.000.Т.000451.03.20 от 12.03.2020, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, на проект СЗЗ ООО «Премио Крамб», для производственной площадки предприятия, расположенной по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, 2А, установление размеров санитарно-защитной зоны не требуется.

4.1.3 Основные предложения воздухоохранной деятельности, мероприятия
по охране атмосферного воздуха

- Ввод объекта в эксплуатацию осуществляется при условии соблюдения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха при апробировании, испытании и проверке работы всего оборудования и механизмов; ˗ Во время эксплуатации должен быть организован контроль за   исправным состоянием оборудования, инструментов и приспособлений;

˗ Разработка и осуществление планов организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с загрязнением атмосферного воздуха; ˗ Соблюдение режима работы при осуществлении технологических операций;

˗ Недопущение возникновения аварийных ситуаций;

˗ Проведение производственного контроля рабочих мест и источников воздействия;

˗ Складирование, перемещение и хранение материалов должно осуществляться только в предусмотренных для этого местах;

˗ Проведение технологических операций должно осуществляться в специально оборудованных местах, только согласно технологическому регламенту и технологическим инструкциям;

˗ Обеспечение непрерывного контроля за точным соблюдением технологического регламента производства работ;

˗ Проведение контроля состояния атмосферного воздуха и промышленных выбросов

4.2. Физические факторы
4.2.1. Оценка акустического воздействия

Акустическое воздействие относится к физическим факторам воздействия на атмосферный воздух.

При оценке акустического воздействия при реализации Технологии решались следующие задачи, а именно:

-выявление источников шума;

-определение их акустических характеристик;

-определение уровни шума от источников объекта путем построения зон распространения уровней шума в окружающей среде.

В оценке воздействия учитывались источники шума, расположенные открыто на территории объекта, а также источники, установленные в закрытых помещениях, имеющих открытые каналы, проемы в стене, окна, двери, ворота, непосредственно выходящие на территорию объекта. Источники шума, установленные в помещениях, отделенных от территории другими помещениями, имеющими капитальные ограждения, и источники естественной вентиляции в оценке не учитывались.

Санитарно-гигиеническое нормирование осуществлялось в соответствии с требованиями Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий", приведенными в Таблица 5.5

Таблица 4.2.1.1- допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки.

Таблица 4.2.1.1

| Назначение помещений или территории | Время суток | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА | Максимальные уровни звука LА макс, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | с 7.00 до 23.00 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах | с 7.00 до 23.00 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |

Основными источниками шума в ходе реализации Технологии будут являться:

Источники постоянного шума

ИШ № 001	- воротный проем (работа оборудования)- дневное и ночное время ,

ИШ № 002-004	- вытяжной вентилятор цеха  КРОС6-5-Н только дневное время

ИШ № 012-0013	- трубы котельной- дневное и ночное время,

ИШ № 015	- вентилятор АУ2 ВР100-45№10- дневное и ночное время,

ИШ № 016	-вентилятор АУ3 ВР100-45 №6- дневное и ночное время,

ИШ № 017	-вентилятор АУ1 ВР100-45№ 5- дневное и ночное время,

ИШ № 019-020	-блоки кондиционеров- только дневное время ,

ИШ № 021	-вытяжная система котельной - дневное и ночное время

ИШ № 022	-приточная вентиляция котельной - дневное и ночное время

Источники непостоянного шума

ИШ 005,007,010,011- работа погрузчиков, Nissan P1F2A20D-1 ед, погрузчик Komatsu FG-15- только дневное время,

ИШ № 006  -проезд грузового транспорта (доставка автомобильных покрышек, расходных материалов, вывоз готовой продукции), интенсивность движения, 3 ед/час, весь транспорт грузовой- только дневное время,

ИШ № 008 - стоянка грузовиков,- только дневное время

ИШ № 009   – транспортер (подача покрышек в помещение цеха) - дневное и ночное время,

ИШ № 014 - барабанный сепаратор сухой чистки покрышек- только дневное время

ИШ № 018 - проезд дизельного погрузчика.  Погрузчик Mingyu Molot 3000M  по территории предприятия- только дневное время

ИШ № 023	- проезд транспорта (доставка автомобильных покрышек, расходных материалов, вывоз готовой продукции, проезд мусоровоза), интенсивность движения, 3 ед/час, весь транспорт грузовой.- только дневное время.

В административных помещениях механическая приточно-вытяжная вентиляция  не предусмотрена., т.е источники шума отсутствуют.

Шумовые характеристики вентиляционного оборудования приняты согласно техническим характеристикам.

Согласно действующим санитарным нормам, непостоянный шум нормируется одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука.

Эквивалентный уровень звука 1ед грузового транспорта  при движении со скоростью 10 км/час  – 65 дБА.

Максимальный уровень звука при движении со скоростью 10 км/час грузового транспорта – 77 дБА.

Источники постоянного и не постоянного шума представлены в таблице 4.2.1.2

Таблица 4.2.1.2

Шумовые характеристики источников постоянного шума

| N | Объект | Координаты точки | Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | La.экв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | Высота подъема (м) | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 001 | Воротный проем (работа оборудования) | 114.50 | 21.00 | 2.00 | 2.0 | 76.0 | 79.0 | 70.0 | 69.0 | 70.0 | 66.0 | 63.0 | 59.0 | 51.0 | 71.5 |
| 002 | Вытяжной вентилятор цеха КРОС6-5-Н | 91.50 | 25.00 | 8.00 | 2.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 67.0 | 63.0 | 77.5 |
| 003 | Вытяжной вентилятор цеха КРОС6-5-Н | 83.00 | 15.00 | 8.00 | 2.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 67.0 | 63.0 | 77.5 |
| 004 | Вытяжной вентилятор цеха КРОС6-5-Н | 108.50 | 6.00 | 8.00 | 2.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 67.0 | 63.0 | 77.0 |
| 012 | Труба котельной | 137.00 | 5.50 | 2.50 | 2.0 | 49.0 | 52.0 | 57.0 | 54.0 | 51.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 39.0 | 55.0 |
| 013 | Труба котельной | 136.50 | 4.50 | 2.50 | 2.0 | 49.0 | 52.0 | 57.0 | 54.0 | 51.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 39.0 | 55.0 |
| 015 | Вентилятор АУ2 ВР100-45№10 | 93.50 | 7.50 | 1.00 | 2.0 | 65.0 | 65.0 | 72.0 | 72.0 | 75.0 | 73.0 | 71.0 | 63.0 | 64.0 | 77.7 |
| 016 | Вентилятор АУ3 ВР100-45 №6 | 96.00 | 5.50 | 1.00 | 2.0 | 68.0 | 68.0 | 63.0 | 76.0 | 70.0 | 68.0 | 66.0 | 58.0 | 56.0 | 73.0 |
| 017 | Ветилятор АУ1 ВР100-45№ 5 | 107.50 | 27.50 | 1.00 | 2.0 | 53.0 | 53.0 | 61.0 | 73.0 | 68.0 | 66.0 | 64.0 | 56.0 | 47.0 | 71.3 |
| 019 | Блоки кондиционеров | 95.00 | -39.50 | 2.50 | 2.0 | 49.0 | 52.0 | 57.0 | 54.0 | 51.0 | 51.0 | 48.0 | 42.0 | 41.0 | 55.0 |
| 020 | Блоки кондиционеров | 101.00 | -44.00 | 2.50 | 2.0 | 49.0 | 52.0 | 57.0 | 54.0 | 51.0 | 51.0 | 48.0 | 42.0 | 41.0 | 55.0 |
| 021 | ВВ Котельной | 140.50 | 16.50 | 3.00 | 2.0 | 53.0 | 53.0 | 61.0 | 73.0 | 68.0 | 66.0 | 64.0 | 56.0 | 47.0 | 71.3 |
| 022 | ПВ Котельной | 138.00 | 11.50 | 3.00 | 2.0 | 53.0 | 53.0 | 61.0 | 73.0 | 68.0 | 66.0 | 64.0 | 56.0 | 47.0 | 71.3 |

Источники непостоянного шума

| N | Объект | Координаты точки | t | T | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | Высота подъема (м) |  |  |  |  |
| 005 | Автопогрузчик( проезд через ворота) | 79.00 | 23.00 | 0.00 | 8.0 | 16.0 | 70.4 | 75.0 |
| 007 | Автопогрузчик( проезд через ворота) | 37.50 | 9.00 | 0.00 | 8.0 | 16.0 | 70.4 | 75.0 |
| 010 | Автопогрузчик( проезд через ворота) | 122.50 | -3.00 | 0.00 | 8.0 | 16.0 | 70.4 | 75.0 |
| 011 | Автопогрузчик( проезд через ворота) | 115.00 | -14.50 | 0.00 | 8.0 | 16.0 | 70.4 | 75.0 |

| N | Объект | Координаты точек (X, Y, Высота подъема) | Ширина (м) | t | T | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 006 | Проезд грузового транспорта | (80.5, -46.5, 0), (128, 16.5, 0) | 4.00 | 4.0 | 16.0 | 71.0 | 77.0 |
| 008 | Стоянка грузовиков | (101.81, -35.79, 0), (98.69, -40.21, 0) | 14.00 | 4.0 | 16.0 | 71.0 | 78.0 |
| 009 | Транспортер | (97, 38, 0), (100, 35.5, 0) | 5.00 | 4.0 | 8.0 | 78.3 | 73.0 |
| 014 | Барабанный сепаратор | (105.5, -24.5, 0), (109, -27, 0) | 10.00 | 4.0 | 8.0 | 71.0 | 75.0 |
| 018 | Проезд погрузчика | (97, -21, 0), (21.5, 31, 0), (49.5, 70, 0), (96.5, 38, 0) | 2.00 | 8.0 | 16.0 | 70.3 | 77.0 |
| 023 | Проезд грузовиков | (76.5, -44, 0), (84, -35, 0), (8.5, 9.5, 0), (21.5, 28.5, 0) | 3.00 | 8.0 | 16.0 | 70.3 | 77.0 |

Оценка физического воздействия на границе контура объекта

При расчете учтены препятствия шуму: бетонный забор по периметру контура объекта высотой 2,6 м, складское и производственное помещение, административное здание на территории площадки. Расчет проведен на дневное период.

Расчет проведен с использованием программы «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл».

Расчет звукового давления проведен на расчетных точках, представленных в таблице 4.2.1.3

Таблица 4.2.1.3

| N | Объект | Координаты точки | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | Высота подъема (м) |  |
| 001 | Р.Т. на границе промзоны | -3.00 | 1.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 002 | Р.Т. на границе промзоны | 7.59 | 19.77 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 003 | Р.Т. на границе промзоны | 18.18 | 37.03 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 004 | Р.Т. на границе промзоны | 28.77 | 53.80 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 005 | Р.Т. на границе промзоны | 38.87 | 71.07 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 006 | Р.Т. на границе промзоны | 63.29 | 71.47 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 007 | Р.Т. на границе промзоны | 72.48 | 65.24 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 008 | Р.Т. на границе промзоны | 89.17 | 54.51 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 009 | Р.Т. на границе промзоны | 105.85 | 44.28 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 010 | Р.Т. на границе промзоны | 123.04 | 33.56 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 011 | Р.Т. на границе промзоны | 140.23 | 22.83 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 012 | Р.Т. на границе промзоны | 142.17 | 6.85 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 013 | Р.Т. на границе промзоны | 131.21 | -9.37 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 014 | Р.Т. на границе промзоны | 119.74 | -26.10 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 015 | Р.Т. на границе промзоны | 108.28 | -42.33 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 016 | Р.Т. на границе промзоны | 97.48 | -59.77 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 017 | Р.Т. на границе промзоны | 78.75 | -47.08 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 018 | Р.Т. на границе промзоны | 63.52 | -34.89 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 019 | Р.Т. на границе промзоны | 47.29 | -22.21 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 020 | Р.Т. на границе промзоны | 31.02 | -11.54 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 021 | Р.Т. на границе промзоны | 12.24 | -4.66 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 031 | Р.Т. на границе промзоны | 18.00 | -6.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 032 | Р.Т. на границе промзоны | 24.50 | -9.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 033 | Р.Т. на границе промзоны | 34.50 | -12.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 034 | Р.Т. на границе промзоны | 38.00 | -15.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 035 | Р.Т. на границе промзоны | 43.00 | -18.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 036 | Р.Т. на границе промзоны | 50.00 | -24.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 037 | Р.Т. на границе промзоны | 53.50 | -27.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 038 | Р.Т. на границе промзоны | 57.00 | -29.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе производственной зоны |
| 022 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Б | 19.50 | -58.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны |
| 023 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Г | 84.00 | -85.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны |
| 024 | ж.д. (без адреса) | 100.50 | -87.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны |
| 025 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Д | 124.00 | -100.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны |
| 026 | ж.д. ул. Садовая, д. 1В | 149.50 | -112.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны |
| 027 | ж.д. ул. Садовая, д. 3В | 165.00 | -129.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны |
| 028 | ж.д. ул. Садовая, д. 3А | 185.50 | -135.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны |
| 029 | ж.д. ул. Садовая, д. 2Г | 275.00 | -123.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны |

## Результаты определения акустического воздействия

Результаты определения акустического воздействия в дневное и ночное время в том числе вклады по конкретным источникам представлены в таблице Таблицах 4.2.1.4, 4.2.1.5

Таблица 4.2.1.4

## Результаты определения акустического воздействия в дневное время

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

| Расчетная точка | Координаты точки | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | -3.00 | 1.00 | 1.50 | 58.9 | 61.2 | 63.6 | 62.2 | 58.8 | 58.4 | 55.1 | 48.5 | 45.8 | 52.80 | 68.50 |
| 002 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 7.59 | 19.77 | 1.50 | 59.6 | 61 | 61.9 | 58.5 | 53 | 50 | 43.8 | 34.4 | 31.6 | 55.70 | 60.10 |
| 003 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 18.18 | 37.03 | 1.50 | 59.9 | 61.2 | 62.1 | 58.7 | 53.1 | 50.2 | 44 | 34.7 | 32 | 55.90 | 60.30 |
| 004 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 28.77 | 53.80 | 1.50 | 58.7 | 59.8 | 60.5 | 57.1 | 51.4 | 48.5 | 42.3 | 33.5 | 30.8 | 54.20 | 58.60 |
| 005 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 38.87 | 71.07 | 1.50 | 57.6 | 58.8 | 59.4 | 56 | 50.2 | 47.1 | 41.1 | 32.6 | 29.1 | 53.00 | 57.20 |
| 006 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 63.29 | 71.47 | 1.50 | 58.3 | 59.6 | 60.1 | 57.1 | 51.7 | 48.8 | 42.7 | 33.3 | 29.6 | 54.40 | 58.80 |
| 007 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 72.48 | 65.24 | 1.50 | 58.1 | 59.3 | 59.6 | 56.7 | 51.2 | 48.2 | 42.2 | 33.2 | 29.8 | 53.90 | 58.20 |
| 008 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 89.17 | 54.51 | 1.50 | 58.3 | 59.3 | 58.8 | 56.4 | 50.9 | 47.9 | 42 | 33.9 | 30.3 | 53.60 | 57.80 |
| 009 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 105.85 | 44.28 | 1.50 | 59.1 | 60.2 | 57.5 | 57.3 | 51.9 | 48.7 | 42.8 | 34.8 | 31.2 | 54.30 | 57.80 |
| 010 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 123.04 | 33.56 | 1.50 | 57.8 | 58.8 | 55.4 | 54.8 | 49.6 | 46 | 40.2 | 32.2 | 26.3 | 51.80 | 55.80 |
| 011 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 140.23 | 22.83 | 1.50 | 55.6 | 56.5 | 55.1 | 56.9 | 50.3 | 46.2 | 40.7 | 32.6 | 25.1 | 52.70 | 56.70 |
| 012 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 142.17 | 6.85 | 1.50 | 55.5 | 55.9 | 55.7 | 56.7 | 49.9 | 45.9 | 40.5 | 31.6 | 24.8 | 52.50 | 58.60 |
| 013 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 131.21 | -9.37 | 1.50 | 57.1 | 57.3 | 57.6 | 54.7 | 49.2 | 46.1 | 40.3 | 32.1 | 27.5 | 51.80 | 60.60 |
| 014 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 119.74 | -26.10 | 1.50 | 59.6 | 58.2 | 59 | 55.5 | 49.9 | 46.9 | 41.1 | 32.8 | 29.3 | 52.70 | 61.70 |
| 015 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 108.28 | -42.33 | 1.50 | 56.8 | 55 | 54.8 | 51.5 | 45.9 | 42.9 | 37.6 | 30 | 25 | 48.70 | 56.40 |
| 016 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 97.48 | -59.77 | 1.50 | 56.7 | 57.3 | 57.7 | 54.5 | 48.7 | 45.5 | 39.3 | 30.4 | 24.5 | 51.40 | 59.30 |
| 017 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 78.75 | -47.08 | 1.50 | 59.5 | 60.3 | 60.8 | 57.4 | 51.6 | 48.7 | 42.6 | 34.5 | 31.9 | 54.50 | 60.90 |
| 018 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 63.52 | -34.89 | 1.50 | 58.4 | 59.3 | 59.8 | 56.3 | 50.7 | 47.7 | 41.7 | 33.4 | 29.9 | 53.50 | 59.00 |
| 019 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 47.29 | -22.21 | 1.50 | 59.3 | 60.3 | 60.9 | 57.4 | 51.8 | 48.9 | 43.1 | 34.7 | 31.4 | 54.60 | 59.40 |
| 020 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 31.02 | -11.54 | 1.50 | 61.3 | 63 | 64.4 | 61.8 | 57.3 | 56 | 51.9 | 44.7 | 41.7 | 50.80 | 66.20 |
| 021 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 12.24 | -4.66 | 1.50 | 58.2 | 59.4 | 60.2 | 56.9 | 51.5 | 49.1 | 43.7 | 35.1 | 30.6 | 54.50 | 60.20 |
| 31 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 18.00 | -6.50 | 1.50 | 58.8 | 60 | 60.9 | 57.8 | 52.7 | 50.7 | 45.8 | 37.8 | 33.5 | 54.80 | 61.60 |
| 32 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 24.50 | -9.00 | 1.50 | 59.8 | 61.1 | 62 | 59 | 53.9 | 51.7 | 46.5 | 38.1 | 33.9 | 54.90 | 62.70 |
| 33 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 43.00 | -18.50 | 1.50 | 57.8 | 58.6 | 59 | 55.4 | 49.9 | 47.2 | 41.8 | 33.7 | 29.3 | 52.80 | 57.70 |
| 34 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 43.00 | -18.50 | 1.50 | 57.8 | 58.6 | 59 | 55.4 | 49.9 | 47.2 | 41.8 | 33.7 | 29.3 | 52.80 | 57.70 |
| 35 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 43.00 | -18.50 | 1.50 | 57.8 | 58.6 | 59 | 55.4 | 49.9 | 47.2 | 41.8 | 33.7 | 29.3 | 52.80 | 57.70 |
| 36 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 50.00 | -24.50 | 1.50 | 59.1 | 60.2 | 60.8 | 57.4 | 51.8 | 48.9 | 43 | 34.3 | 31 | 54.60 | 59.60 |
| 37 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 53.50 | -27.00 | 1.50 | 58.8 | 59.7 | 60.2 | 56.7 | 51.1 | 48.2 | 42.3 | 34 | 30.6 | 53.90 | 58.80 |
| 38 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 57.00 | -29.50 | 1.50 | 56.3 | 56.8 | 56.9 | 53.4 | 47.8 | 44.8 | 39.3 | 31.6 | 27 | 50.70 | 56.20 |

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

| Расчетная точка | Координаты точки | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Б | 19.50 | -58.00 | 1.50 | 53.9 | 55.3 | 56.1 | 53.5 | 49.7 | 48.1 | 44.4 | 37.4 | 25 | 52.90 | 57.10 |
| 023 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Г | 84.00 | -85.00 | 1.50 | 55 | 56 | 57.1 | 54.6 | 50.8 | 49.2 | 45.3 | 38.2 | 26.3 | 54.00 | 59.70 |
| 024 | ж.д. (без адреса) | 100.50 | -87.00 | 1.50 | 54 | 55.3 | 56.6 | 54.6 | 50.9 | 49.2 | 45.2 | 37.9 | 25.6 | 53.90 | 59.70 |
| 025 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Д | 124.00 | -100.00 | 1.50 | 53 | 54.6 | 56.1 | 54.5 | 50.9 | 49.7 | 45.7 | 37.8 | 26.9 | 54.10 | 60.40 |
| 026 | ж.д. ул. Садовая, д. 1В | 149.50 | -112.50 | 1.50 | 51.2 | 52.6 | 53.8 | 52.1 | 48.5 | 46.9 | 42.6 | 34.3 | 18.8 | 51.40 | 57.50 |
| 027 | ж.д. ул. Садовая, д. 3В | 165.00 | -129.50 | 1.50 | 49.9 | 51.4 | 52.6 | 50.9 | 47.4 | 45.8 | 41.3 | 32.4 | 14.6 | 50.30 | 56.30 |
| 028 | ж.д. ул. Садовая, д. 3А | 185.50 | -135.00 | 1.50 | 49 | 50.4 | 51.5 | 49.9 | 46.4 | 44.8 | 40.3 | 31.1 | 12 | 49.20 | 55.20 |
| 029 | ж.д. ул. Садовая, д. 2Г | 275.00 | -123.00 | 1.50 | 46.6 | 48 | 48.9 | 47.6 | 44.2 | 42.6 | 37.9 | 27.3 | 1.2 | 47.00 | 52.90 |

Вклады в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

| Расчетная точка / Задание на расчет вкладов | Координаты точки | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Б | 19.50 | -58.00 | 1.50 |  | 53.9 |  | 55.3 |  | 56.1 |  | 53.5 |  | 49.7 |  | 48.1 |  | 44.4 |  | 37.4 |  | 25 |  | 52.90 |  | 57.10 |
|  | Задание на расчет вкладов |  |  |  | 10* | 49.2 | 10* | 51 | 10* | 52.1 | 1* | 48.3 | 1* | 42.7 | 9* | 41.9 | 9* | 39.4 | 9* | 33.2 | 9* | 21.2 | 9* | 45.90 | 2* | 52.30 |
|  |  |  |  |  | 1* | 48.6 | 1* | 50.4 | 1* | 51.6 | 10* | 48.2 | 9* | 42.1 | 7* | 40.8 | 7* | 38.2 | 7* | 31.7 | 7* | 18.6 | 1* | 45.40 | 1* | 49.70 |
|  |  |  |  |  | 2* | 43.5 | 2* | 45.6 | 2* | 46.1 | 2* | 44 | 10* | 41.5 | 8* | 40.8 | 8* | 38.1 | 8* | 31.6 | 8* | 18.6 | 7* | 44.80 | 10* | 47.80 |
| 023 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Г | 84.00 | -85.00 | 1.50 |  | 55 |  | 56 |  | 57.1 |  | 54.6 |  | 50.8 |  | 49.2 |  | 45.3 |  | 38.2 |  | 26.3 |  | 54.00 |  | 59.70 |
|  | Задание на расчет вкладов |  |  |  | 10* | 48.2 | 10* | 50.1 | 10* | 51.5 | 1* | 48.5 | 1* | 43.1 | 7* | 42.2 | 7* | 39.6 | 7* | 33.5 | 7* | 21.7 | 7* | 46.20 | 2* | 55.20 |
|  |  |  |  |  | 3* | 48.1 | 1* | 49.9 | 1* | 51.4 | 10* | 48.2 | 7* | 42.3 | 9* | 41.6 | 9* | 39.1 | 9* | 32.8 | 9* | 20.5 | 1* | 45.70 | 5* | 54.10 |
|  |  |  |  |  | 1* | 47.9 | 2* | 49 | 5* | 50.2 | 2* | 47 | 5* | 42.1 | 5* | 40.8 | 8* | 38.1 | 8* | 31.6 | 8* | 18.5 | 9* | 45.60 | 1* | 50.20 |
| 024 | ж.д. (без адреса) | 100.50 | -87.00 | 1.50 |  | 54 |  | 55.3 |  | 56.6 |  | 54.6 |  | 50.9 |  | 49.2 |  | 45.2 |  | 37.9 |  | 25.6 |  | 53.90 |  | 59.70 |
|  | Задание на расчет вкладов |  |  |  | 10* | 48.5 | 10* | 50.5 | 10* | 52.3 | 10* | 49.5 | 10* | 44 | 7* | 42.3 | 7* | 39.7 | 7* | 33.6 | 7* | 21.9 | 10* | 46.60 | 2* | 56.10 |
|  |  |  |  |  | 1* | 47.1 | 1* | 49.2 | 1* | 50.8 | 1* | 48.1 | 1* | 43.1 | 9* | 41.3 | 9* | 38.7 | 9* | 32.4 | 9* | 19.8 | 7* | 46.30 | 10* | 51.00 |
|  |  |  |  |  | 3* | 46.2 | 2* | 48.1 | 2* | 48.9 | 2* | 47.2 | 7* | 42.4 | 10* | 41 | 8* | 37.9 | 8* | 31.4 | 8* | 18.1 | 1* | 45.60 | 1* | 50.50 |
| 025 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Д | 124.00 | -100.00 | 1.50 |  | 53 |  | 54.6 |  | 56.1 |  | 54.5 |  | 50.9 |  | 49.7 |  | 45.7 |  | 37.8 |  | 26.9 |  | 54.10 |  | 60.40 |
|  | Задание на расчет вкладов |  |  |  | 10* | 47.4 | 10* | 49.9 | 10* | 52.3 | 10* | 50.6 | 10* | 46.6 | 10* | 45.7 | 10* | 41.5 | 10* | 33.1 | 10* | 24.9 | 10* | 50.00 | 2* | 56.30 |
|  |  |  |  |  | 1* | 46.3 | 1* | 48.2 | 1* | 49.9 | 1* | 47.2 | 2* | 42.2 | 7* | 41 | 7* | 38.4 | 7* | 32 | 7* | 19.1 | 7* | 45.00 | 10* | 55.70 |
|  |  |  |  |  | 2* | 45.2 | 2* | 47.5 | 2* | 48.5 | 2* | 47 | 1* | 41.9 | 2* | 40 | 9* | 37.1 | 9* | 30.3 | 9* | 16.2 | 2* | 44.80 | 1* | 49.10 |
| 026 | ж.д. ул. Садовая, д. 1В | 149.50 | -112.50 | 1.50 |  | 51.2 |  | 52.6 |  | 53.8 |  | 52.1 |  | 48.5 |  | 46.9 |  | 42.6 |  | 34.3 |  | 18.8 |  | 51.40 |  | 57.50 |
|  | Задание на расчет вкладов |  |  |  | 10* | 45.1 | 10* | 47.3 | 10* | 49.2 | 10* | 46.7 | 10* | 41.7 | 7* | 39.6 | 7* | 36.8 | 7* | 30 | 7* | 15.6 | 10* | 44.30 | 2* | 53.60 |
|  |  |  |  |  | 1* | 44.7 | 1* | 46.5 | 1* | 48.3 | 1* | 45.9 | 1* | 41.3 | 10* | 39.2 | 9* | 35.5 | 9* | 28.2 | 9* | 12.3 | 1* | 43.90 | 10* | 49.20 |
|  |  |  |  |  | 2* | 42.9 | 2* | 45.1 | 2* | 45.9 | 2* | 44.4 | 7* | 39.8 | 1* | 39.2 | 8* | 35.1 | 8* | 27.7 | 8* | 11.3 | 7* | 43.50 | 1* | 49.20 |
| 027 | ж.д. ул. Садовая, д. 3В | 165.00 | -129.50 | 1.50 |  | 49.9 |  | 51.4 |  | 52.6 |  | 50.9 |  | 47.4 |  | 45.8 |  | 41.3 |  | 32.4 |  | 14.6 |  | 50.30 |  | 56.30 |
|  | Задание на расчет вкладов |  |  |  | 10* | 43.9 | 10* | 46 | 10* | 48 | 10* | 45.5 | 10* | 40.7 | 10* | 38.5 | 7* | 35.3 | 7* | 27.9 | 7* | 11.7 | 10* | 43.30 | 2* | 52.30 |
|  |  |  |  |  | 1* | 43.6 | 1* | 45.5 | 1* | 47.3 | 1* | 45 | 1* | 40.5 | 1* | 38.4 | 9* | 34 | 9* | 26.2 | 9* | 8.4 | 1* | 43.10 | 10* | 48.50 |
|  |  |  |  |  | 2* | 41.5 | 2* | 43.7 | 2* | 44.5 | 2* | 43.1 | 7* | 38.4 | 7* | 38.1 | 8* | 33.7 | 8* | 25.8 | 8* | 7.6 | 7* | 42.00 | 1* | 48.40 |
| 028 | ж.д. ул. Садовая, д. 3А | 185.50 | -135.00 | 1.50 |  | 49 |  | 50.4 |  | 51.5 |  | 49.9 |  | 46.4 |  | 44.8 |  | 40.3 |  | 31.1 |  | 12 |  | 49.20 |  | 55.20 |
|  | Задание на расчет вкладов |  |  |  | 1* | 42.8 | 1* | 44.8 | 1* | 46.6 | 1* | 44.4 | 1* | 39.9 | 1* | 37.9 | 7* | 34.4 | 7* | 26.7 | 7* | 9.3 | 1* | 42.50 | 2* | 51.30 |
|  |  |  |  |  | 10* | 42.7 | 10* | 44.7 | 10* | 46.4 | 10* | 43.7 | 10* | 38.5 | 7* | 37.3 | 9* | 33.1 | 9* | 24.9 | 9* | 5.8 | 7* | 41.10 | 1* | 47.90 |
|  |  |  |  |  | 2* | 40.5 | 2* | 42.6 | 2* | 43.5 | 2* | 42.1 | 7* | 37.6 | 9* | 36.2 | 8* | 32.9 | 8* | 24.6 | 8* | 5.2 | 10* | 41.10 | 10* | 45.80 |
| 029 | ж.д. ул. Садовая, д. 2Г | 275.00 | -123.00 | 1.50 |  | 46.6 |  | 48 |  | 48.9 |  | 47.6 |  | 44.2 |  | 42.6 |  | 37.9 |  | 27.3 |  | 1.2 |  | 47.00 |  | 52.90 |
|  | Задание на расчет вкладов |  |  |  | 1* | 40.8 | 1* | 42.8 | 1* | 44.8 | 1* | 42.8 | 1* | 38.6 | 1* | 37 | 7* | 31.5 | 7* | 22.7 | 7* | 1.2 | 1* | 41.30 | 2* | 48.60 |
|  |  |  |  |  | 10* | 39.1 | 10* | 41 | 10* | 42.5 | 10* | 39.4 | 7* | 35.1 | 7* | 34.8 | 1* | 31 | 8* | 20.9 |  | 0 | 7* | 38.50 | 1* | 47.00 |
|  |  |  |  |  | 2* | 37.6 | 2* | 39.7 | 2* | 40.7 | 2* | 39.3 | 2* | 34.6 | 8* | 33.7 | 8* | 30.3 | 9* | 20.9 |  | 0 | 8* | 37.30 | 10* | 41.30 |

1* - [№018] Проезд погрузчика

2* - [№006] Проезд грузового транспорта

3* - [№014] Барабанный сепаратор

4* - [№001] Воротный проем (работа оборудования)

5* - [№011] Автопогрузчик

6* - [№022] ПВ Котельной

7* - [№004] Вытяжной вентилятор цеха  КРОС6-5-Н

8* - [№002] Вытяжной вентилятор цеха  КРОС6-5-Н

9* - [№003] Вытяжной вентилятор цеха  КРОС6-5-Н

10* - [№023] Проезд грузовиков

11* - [№008] Стоянка грузовиков

12* - [№005] Автопогрузчик

13* - [№009] Транспортер

14* - [№021] ВВ Котельной

15* - [№017] Ветилятор АУ1 ВР100-45№ 5

Таблица 4.2.1.5

## Результаты определения акустического воздействия в ночное время

Точки типа: Расчетная точка пользователя

| Расчетная точка | Координаты точки | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | граница ЗУ 47:16:0401004:6 (ЗАО "Виталфарм") | 154.00 | -19.50 | 1.50 | 43 | 42.5 | 43.5 | 44.6 | 45.4 | 44.7 | 44.4 | 41.3 | 33.4 | 50.20 | 50.40 |
| 31 | Расчетная точка | 18.00 | -6.50 | 1.50 | 35.8 | 33.8 | 32.3 | 31.4 | 28.9 | 25.4 | 22.9 | 19.7 | 10.2 | 31.30 | 32.20 |
| 32 | Расчетная точка | 24.50 | -9.00 | 1.50 | 36.7 | 35.1 | 33.7 | 32.9 | 30.6 | 27.1 | 24.6 | 20.4 | 11.4 | 32.80 | 33.70 |
| 33 | Расчетная точка | 34.50 | -12.50 | 1.50 | 37.2 | 35.5 | 33.9 | 33 | 30.7 | 27.1 | 24.6 | 21.6 | 13.3 | 33.00 | 33.80 |
| 34 | Расчетная точка | 38.00 | -15.00 | 1.50 | 37.2 | 35.3 | 33.7 | 32.7 | 30.3 | 26.7 | 24.6 | 21.9 | 13.7 | 32.80 | 33.50 |
| 35 | Расчетная точка | 43.00 | -18.50 | 1.50 | 37 | 34.9 | 32.9 | 31.8 | 29.3 | 25.7 | 24.8 | 22.2 | 14.3 | 32.20 | 32.90 |
| 36 | Расчетная точка | 50.00 | -24.50 | 1.50 | 37.7 | 35.7 | 34.1 | 33.1 | 30.8 | 27.2 | 25.1 | 22.5 | 14.6 | 33.30 | 34.00 |
| 37 | Расчетная точка | 53.50 | -27.00 | 1.50 | 37.5 | 35.4 | 33.7 | 32.6 | 30.2 | 26.7 | 25.2 | 22.6 | 14.7 | 33.00 | 33.60 |
| 38 | Расчетная точка | 57.00 | -29.50 | 1.50 | 37.2 | 35.1 | 33.2 | 32.1 | 29.7 | 26.1 | 25.3 | 22.7 | 14.8 | 32.60 | 33.20 |

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

| Расчетная точка | Координаты точки | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | -3.00 | 1.00 | 1.50 | 34.2 | 32 | 30.5 | 29.7 | 27.2 | 23.4 | 21.4 | 17.4 | 5.4 | 29.50 | 30.50 |
| 002 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 7.59 | 19.77 | 1.50 | 35.5 | 33.7 | 32.3 | 31.7 | 29.2 | 25.5 | 23.1 | 18.9 | 8.7 | 31.40 | 32.70 |
| 003 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 18.18 | 37.03 | 1.50 | 36.2 | 34.2 | 32.7 | 32 | 29.5 | 25.8 | 23.5 | 20 | 10.4 | 31.80 | 33.10 |
| 004 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 28.77 | 53.80 | 1.50 | 36.4 | 34.2 | 32.4 | 31.6 | 28.9 | 25.1 | 23.4 | 20.6 | 12.1 | 31.40 | 32.70 |
| 005 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 38.87 | 71.07 | 1.50 | 37.1 | 35.1 | 33.6 | 32.7 | 29.9 | 25.9 | 23.8 | 20.5 | 12.1 | 32.10 | 33.70 |
| 006 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 63.29 | 71.47 | 1.50 | 40.1 | 38.9 | 38.7 | 39.1 | 37.1 | 33.5 | 31 | 24.9 | 16.1 | 39.10 | 41.90 |
| 007 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 72.48 | 65.24 | 1.50 | 41.2 | 39.6 | 38.9 | 39 | 36.6 | 32.9 | 30.6 | 25.5 | 18.8 | 38.70 | 41.50 |
| 008 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 89.17 | 54.51 | 1.50 | 44.8 | 42.6 | 41.3 | 41.1 | 38.1 | 34.2 | 32.4 | 29.3 | 24.8 | 40.60 | 43.90 |
| 009 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 105.85 | 44.28 | 1.50 | 49.2 | 46.8 | 45.3 | 45.1 | 41.8 | 38.1 | 36.4 | 33.3 | 29.9 | 44.50 | 48.30 |
| 010 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 123.04 | 33.56 | 1.50 | 44.9 | 43.1 | 43.1 | 43 | 40.5 | 37.1 | 34.4 | 29.5 | 24.3 | 42.70 | 44.70 |
| 011 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 140.23 | 22.83 | 1.50 | 44.7 | 43.2 | 46.5 | 46 | 44.7 | 40.9 | 37.4 | 31 | 22.8 | 46.20 | 46.70 |
| 012 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 142.17 | 6.85 | 1.50 | 45.5 | 44.7 | 48.1 | 46.2 | 44.6 | 40.7 | 36.8 | 29.3 | 21.6 | 46.10 | 46.10 |
| 013 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 131.21 | -9.37 | 1.50 | 42.8 | 41.3 | 41.9 | 40.1 | 38.2 | 34.7 | 31.3 | 27.4 | 21.5 | 40.20 | 40.50 |
| 014 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 119.74 | -26.10 | 1.50 | 41.4 | 39.4 | 38.6 | 37.4 | 35.6 | 32.4 | 29.5 | 26 | 19.5 | 37.90 | 38.20 |
| 015 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 108.28 | -42.33 | 1.50 | 38.9 | 36.6 | 35.2 | 33.8 | 31.6 | 28.1 | 26.2 | 23.3 | 15.4 | 34.20 | 34.60 |
| 016 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 97.48 | -59.77 | 1.50 | 38 | 36.3 | 35.9 | 35.7 | 34.7 | 31.8 | 28.7 | 22 | 11.2 | 36.80 | 37.20 |
| 017 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 78.75 | -47.08 | 1.50 | 37 | 34.9 | 33.3 | 32.2 | 29.8 | 26.4 | 24.5 | 21.7 | 13.2 | 32.40 | 33.10 |
| 018 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 63.52 | -34.89 | 1.50 | 37.4 | 35.4 | 33.6 | 32.5 | 30.2 | 26.6 | 25.1 | 22.5 | 14.6 | 32.90 | 33.50 |
| 019 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 47.29 | -22.21 | 1.50 | 37.4 | 35.5 | 33.7 | 32.6 | 30.2 | 26.6 | 24.9 | 22.4 | 14.5 | 32.80 | 33.50 |
| 020 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 31.02 | -11.54 | 1.50 | 37.5 | 36.2 | 34.9 | 34.2 | 32 | 28.6 | 26.2 | 21.3 | 12.6 | 34.30 | 35.10 |
| 021 | Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон | 12.24 | -4.66 | 1.50 | 35.5 | 33.7 | 32.3 | 31.5 | 29.1 | 25.5 | 23 | 19 | 9 | 31.30 | 32.20 |

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

| Расчетная точка | Координаты точки | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Б | 19.50 | -58.00 | 1.50 | 38 | 37.7 | 38.1 | 39.4 | 39.9 | 38.7 | 39 | 35.4 | 24.4 | 44.50 | 44.80 |
| 023 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Г | 84.00 | -85.00 | 1.50 | 38.7 | 38.1 | 38.3 | 39.6 | 40.2 | 39.3 | 39.4 | 36 | 25.2 | 45.00 | 45.20 |
| 024 | ж.д. (без адреса) | 100.50 | -87.00 | 1.50 | 38.5 | 37.9 | 38.3 | 39.6 | 40.2 | 39.3 | 39.4 | 35.9 | 25 | 45.00 | 45.20 |
| 025 | ж.д. ул. Садовая, д. 1Д | 124.00 | -100.00 | 1.50 | 37.4 | 36.8 | 37.2 | 38.5 | 39.1 | 38.2 | 38.1 | 34.1 | 21.9 | 43.70 | 43.90 |
| 026 | ж.д. ул. Садовая, д. 1В | 149.50 | -112.50 | 1.50 | 36.3 | 35.7 | 36.1 | 37.3 | 37.8 | 36.9 | 36.7 | 32.2 | 18.2 | 42.30 | 42.50 |
| 027 | ж.д. ул. Садовая, д. 3В | 165.00 | -129.50 | 1.50 | 35.1 | 34.5 | 35 | 36.2 | 36.6 | 35.6 | 35.2 | 30.2 | 14.4 | 40.90 | 41.20 |
| 028 | ж.д. ул. Садовая, д. 3А | 185.50 | -135.00 | 1.50 | 34.4 | 33.9 | 34.3 | 35.5 | 35.9 | 34.8 | 34.4 | 29 | 12 | 40.10 | 40.40 |
| 029 | ж.д. ул. Садовая, д. 2Г | 275.00 | -123.00 | 1.50 | 32.7 | 32.1 | 32.7 | 33.9 | 34 | 32.7 | 31.9 | 25.2 | 1.2 | 37.70 | 38.50 |

# Расчет произведен по формулам

# Расчетное значение эквивалентного уровня звука при движении транспортного потока в реальных дорожных условиях (La), дБА

# La=10·lg(100.1·Lавт. экв.) (А.1 [1])

# Расчетное значение максимального уровня звука при движении транспортного потока в реальных дорожных условиях (L макс.), дБА

# La макс.=10·lg(100.1·Lавт. макс.)

# Эквивалентный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.экв.), дБА Lавт.экв.=9.51·lg(N)+12.64·lg(V)+7.98·lg(1+p)+11.39=28,44 дБА

# Расположение источников шумового воздействия и расчетных точек приведено в графическом приложении.

# Исходя из проведенных расчетов установлено, что:

# уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц не превышают установленные нормативы (согласно табл. 5.1);

# эквивалентный уровень звука не будет превышать требований санитарных норм к территориям, прилегающим к    жилым домам в дневное (55 дБА) и ночное время суток (45 дБА).

# Таким образом, специальных мероприятий по снижению уровня шума не требуется.

    - Оценка воздействия иных физических воздействий

Источниками вибрации на территории промышленной площадки является автотранспорт при движении по территории площадки. Воздействие вибрации ограничивается рабочей зоной. Уровни вибрации на рабочих местах соответствуют ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования». Вибрационное воздействие будет отсутствовать поскольку проезд на площадку организуется от существующей автодороги, а жилая зона от организованного проезда удалена. Оценка по данному фактору не целесообразна.

Источники ЭМИ, ИИИ воздействия, ПРТО на территории площадки отсутствуют, оценка воздействия на окружающую среду и здоровье человека по данным факторам не проводилась

4.3 Поверхностные водные объекты

Под загрязнением подземных вод понимаются вызванные хозяйственной деятельностью изменения качества воды (физических, химических, биологических свойств) по сравнению с ее естественным состоянием, которые делают эту воду частично или полностью непригодной для использования. Воздействие на поверхностные и подземные воды может проявляется в возможном их загрязнении, а также в водопотреблении и водоотведении. Осуществление рассматриваемой технологии не затрагивает поверхностные и подземные водные объекты, их водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

    - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

На предприятии используется привозная вода, согласно договору поставки питьевой воды.

Вода используется для хозяйственно-бытовых нужд персонала.

В технологическом оборудовании использование воды не предусмотрено.
Согласно Своду правил СП 30.13330.2020 «СНИП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий» был произведен расчет норм водопотребления.

Нормативный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды:

На систему водоснабжения хозяйственно-бытовых нужд в производственных помещениях согласно СНиП 2.04.01-85 объем расхода воды (общей, в том числе и горячей) равен 357,7 м3/год (на 30 человек, 365 дней в году).

При расчете взяты данные по численности персонала ООО
«Премио Крамб».

Количество работников на предприятии составляет 30 человек, из них инженерно-технических работников – 4 чел., рабочих, занятых в основном производстве - 22 чел., на  выездах – 4 чел.

Режим работы подразделений: 365 дней в году, в две смены по 12 часов.

Итого нормативный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 357,7 м3/год

Водоотведение

Водоотведение, в том числе поверхностных сточных вод, предполагается осуществлять в накопительную емкость с последующей откачкой и передачей на очистные сооружения по договору со специализированной организацией

Объект не оказывает прямого воздействия на водные объекты.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега определяется по согласно п. 7 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ВНИИ Водгео, 2015 (далее – Рекомендации):

Wг= WД +WТ+WМ ,

где WД, WТ, WМ – среднегодовые объемы дождевых, талых, поливомоечных вод соответственно, м3.

Среднегодовой объем дождевых WД и талых WТ вод, стекающих с территории, определяется по формулам:

WД=10*hД*ψД*F,

WТ=10*hТ*ψТ*F*Ку,

где 10 – переводной коэффициент,

F – общая площадь стока, га,

hД и hТ – слой осадков за теплый и холодный период года соответственно, мм, согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (г. Санкт-Петербург) hД=438мм, hТ=322 мм.

ψД, ψТ – общие коэффициенты стока дождевых и талых вод соответственно.

Коэффициент ψД для асфальтобетонных покрытий и кровли принимается равным 0,6-0,7, для газонов принимается равным 0,1 (п. 7.1.4 Рекомендаций),

Коэффициент ψТ принимается равным 0,5-0,7 (п. 7.1.3 Рекомендаций).

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, принимается равным 1 (вывоз снега не производится).

Общий годовой объем поливомоечных вод не определяется, в связи с отсутствием асфальтированных покрытий, и отсутствия необходимости проведения мойки покрытий.

В таблице 4.3.1.1представлен расчет организованного годового количества стоков.

Расчет организованного годового количества стоков

Таблица 4.3.3.1

| Вид покрытия | Площадь, м² | WД=10*hД*ψД*F |
| --- | --- | --- |
| Площадь искусственных покрытий, в т.ч. |  |  |
| Площадь застройки (кровли) | 2477 | WД= | 10 | * | 478 | * | 0,6 | * | 0,248 | = | 711,264 | м3 |
| Площадь твердых покрытий | 7957 | WД= | 10 | * | 478 | * | 0,6 | * | 0,796 | = | 2282,93 | м3 |
| Площадь озеленения, грунтовые покрытия | 250 | WД= | 10 | * | 478 | * | 0,1 | * | 0,025 | = | 1,195 | м3 |
| Всего | 10 684 | 2995,39 |  |

| Вид покрытия | Площадь, м² | WТ=10*hТ*ψТ*F |
| --- | --- | --- |
| Площадь искусственных покрытий, в т.ч. |  |  |
| Площадь застройки (кровли) | 2477 | WТ= | 10 | * | 291 | * | 0,6 | * | 2,477 | = | 432,484 | м3 |
| Площадь твердых покрытий | 7957 | WТ= | 10 | * | 291 | * | 0,6 | * | 7,96 | = | 1389,81 | м3 |
| Площадь озеленения, грунтовые покрытия | 250 | WТ= | 10 | * | 291 | * | 0,5 | * | 0,025 | = | 36,38 | м3 |
| Всего | 10 684 | 1858,67 |

Общее количество стока составляет 4854,06 м3/год, суточное максимальное количество – 4,96 м3/сут.

Концентрации загрязняющих веществ в отводимом стоке определяются согласно п. 5 Рекомендаций по формуле:

,

где Сi – концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, отводимых с различных площадей стока, мг/дм3,

Fi – общая площадь стока, га.

Максимальные концентрация загрязняющих веществ в отводимых стоках принята на основании таблицы 2 для участков селитебной территории и составляет:

| Дождевой сток | Взвешенные вещества | 400 | мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нефтепродукты | 8 | мг/дм3 |
| Талый сток | Взвешенные вещества | 2000 | мг/дм3 |
|  | Нефтепродукты | 20 | мг/дм3 |

Общий объем стоков с учетом хозяйственно бытовых (357,7  м3/год) составит  5211,76 м3/год.

# Отведение сточных вод, в том числе поверхностных, предполагается осуществлять в накопительную емкость  с последующей откачкой и передачей на очистные сооружения по договору со специализированной организацией.

# Таким образом воздействие на поверхностные водные объекты отсутствует.

    - Оценка воздействия на поверхностные водные объекты и их водосборные площади

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (п. 1 , ст. 65, Водный кодекс Российской Федерации). В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (п.2, ст.65, Водный кодекс Российской Федерации).

Реализация намечаемой Технологии предполагается на землях для промышленных целей. Применение технологии переработки изношенных шин и покрышек на производственной территории не предусматривает сброс в водные объекты.

Территория промышленной площадки, а также территория нормативной СЗЗ (300м) не затрагивает водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов. Технология не предусматривает изъятие воды из поверхностных водных объектов.

Таким образом, учитывая, что реализуемая технология осуществляется в производственном здании на землях для целей промышленности в значительном отдалении от водных объектов, образования сточных вод от технологии не происходит, хозяйственно-бытовые стоки вывозятся на очистные сооружения , сброса сточных вод в водные объекты и изъятия водных ресурсов из водных объектов не осуществляется, реализуемая Технология не оказывает воздействия на поверхностные водные объекты и их водосборные площади.

4.4. Геологическая среда и подземные воды

4.4.1. Оценка воздействия на геологическую среду и грунты

Реализация Технологии не предусматривает пользование недрами. Используемое в целях реализации технологии оборудование устанавливается в производственном помещении здания.

Грунт, лежащий ниже фундамента здания, а также под твердыми покрытиями до 5 метров глубиной также не затрагивается, т.к. переработке производится в помещении, где имеет специализированное покрытие с бетонным основанием. В случае возникновения аварийной ситуации, возгорания отходов, применяются средства пожаротушения. Недра и подземные воды, в случае возникновения аварийной ситуации с возникновением горения на специализированных площадках, где реализуется данная технология, не затрагиваются.

4.4.2 Оценка воздействия на подземные водные объекты

Реализация рассматриваемой технологии переработки изношенных шин и покрышек не связана с добычей подземных вод.

Попадание загрязняющих веществ в подземные воды может произойти в результате аварийных ситуаций в период эксплуатации установок переработки шин, отсутствия надежной гидроизоляции технологических площадок, отсутствия системы организованного сбора и утилизации отходов.

При расположении оборудования на защищенной поверхности за пределами водоохранных зон водных объектов, при соблюдении правил погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения отходов, регламентной эксплуатации и соблюдении технико-технологических решений, своевременной диагностике эксплуатационных свойств и выполнении природоохранных мероприятий вероятность проникновения загрязняющих веществ в водные объекты сведена к минимуму.

4.5. Растительный и почвенный покров, животный мир

4.5.1 Оценка воздействия на растительный покров

Реализация намечаемой технологии предполагается в производственном здании на землях для целей промышленности.

Основным фактором, оказывающим негативное воздействие на растительный покров, может являться поступление загрязняющих веществ в атмосферу, отсутствие системы организованного сбора отходов, подлежащих утилизации, возможные аварийные ситуации.

В соответствии с проведенными расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере ожидаемый уровень загрязнения воздушного бассейна соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

При соблюдении правил погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения отходов, регламентной эксплуатации и соблюдении технико-технологических решений и выполнении природоохранных мероприятий вероятность воздействия на растительный покров сведена к минимуму.

Рекомендуемые мероприятия по охране растительного покрова:

- Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при работе с изношенными шинами и покрышками, а также готовой продукцией на всех стадиях реализации технологии.

- Соблюдение правил транспортирования и хранения изношенных шин и покрышек, а также готовой продукции;
- Организация проезда только по существующим дорогам и твердым асфальтобетонным покрытиям.

4.5.2 Оценка воздействия на животный мир

Предлагаемая Технология будет реализовываться на землях для целей промышленности. Земли для целей промышленности представляют собой антропогенный ландшафт, где животный мир представлен в основном синантропными видами. Основным фактором, оказывающим негативное воздействие на животный мир, может являться поступление загрязняющих веществ в атмосферу, шумовое загрязнение, возможные аварийные ситуации.

В соответствии с проведенными расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и шумового воздействия ожидаемый уровень химического и шумового загрязнения соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

При соблюдении правил погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения отходов, регламентной эксплуатации и соблюдении технико-технологических решений, своевременной диагностике эксплуатационных свойств и выполнении природоохранных мероприятий вероятность воздействия на животный мир сведена к минимуму.

Рекомендуемые мероприятия по охране животного мира:

- Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при работе с изношенными шинами и покрышками, а также готовой продукцией  на всех стадиях реализации технологии.

- Соблюдение правил транспортирования и хранения изношенных шин и покрышек, а также готовой продукции;
- Организация проезда только по существующим дорогам и твердым асфальтобетонным покрытиям.

4.5.3 Оценка воздействия на почвенный покров

Почвой называется поверхностный слой суши, возникший в результате изменения горных (материнских) пород под воздействием живых и мертвых организмов (растительных, животных и микроорганизмов), солнечного тепла и атмосферных осадков.

Антропогенное воздействие на почвы носит прямой и косвенный характер и, как правило, приводит к нарушениям почвы, т.е. изменению состава и свойств почвы как динамической системы, выражающемуся в нарушении равновесных экологических процессов.

Почвы можно рассматривать как ненарушенные, т.е. существующие в естественных природных условиях, и нарушенные, т.е. преобразованные и измененные человеком (главным образом, составляющие сельскохозяйственные угодья, почвы городов, агропромышленных и других районов).

Предлагаемая Технология будет реализовываться на землях для целей промышленности, где почвенный покров представлен в основном урбанизмами и нарушен в виду осуществления различной производственной деятельности.

Реализация Технологии линии в промышленных помещениях производственном здании не затрагивает почвенный покров прилегающих территорий.

Основными факторами, оказывающим негативное воздействие на почвенный покров, могут являться возможные аварийные ситуации, отсутствие надежной гидроизоляции технологических площадок, отсутствие системы организованного сбора и утилизации отходов.

При расположении оборудования на защищенной поверхности, при соблюдении правил погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения отходов,
регламентной эксплуатации и соблюдении технико-технологических решений, своевременной диагностике эксплуатационных свойств и выполнении
природоохранных мероприятий влияние на почвенный покров сведено к минимуму.

Рекомендуемые мероприятия по охране почвенного покрова:

- Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при работе с изношенными шинами  и покрышками, а также готовой продукцией на всех стадиях реализации технологии.

- Соблюдение правил транспортирования и хранения изношенных шин и покрышек, а также готовой продукции;

- Организация проезда только по существующим дорогам и твердым асфальтобетонным покрытиям.

4.6. Образование отходов производства и потребления

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходами производства и потребления называются остатки сырья, материалов, веществ, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. Согласно требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на предприятиях, в организациях и учреждениях любые виды хозяйственной или иной деятельности должны сопровождаться учетом видов образующихся отходов, определением методов и способов их утилизации.

Предлагаемая Технология предполагает переработку изношенных шин и покрышек. В процессе переработки получают резину дробленую различных фракций, а также  текстильный и металлический корд. Линия обеспечивает утилизацию малоопасных отходов IV класса опасности.

В ходе намечаемой реализации Технологии планируется обращение с отходами, образовавшимися в результате производственно-хозяйственной деятельности при применении данной технологии.

ООО «Премио Крамб» занимает нежилое здание и земельный участок с кадастровым номером 47:16:0401004:41, согласно договору аренды.

Энергоснабжение осуществляется согласно договору с ООО «РН-Энерго»

Водоснабжение и отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, теплоснабжение осуществляется согласно договору аренды.

Общая площадь территории предприятия составляет 10684 м2. Площадь производственных помещений - 1275 м2 (из них, площадь, подлежащая уборке в производственных помещениях составляет 1000 м2), площадь твердых покрытий, подлежащих уборке - 500 м2.

Количество работников на предприятии составляет 30 человек, из них инженерно-технических работников – 4 чел., рабочих, занятых в основном производстве - 22 чел., на уборке и выездах – 4 чел.

Режим работы подразделений: 365 дней в году, в несколько смен, круглосуточно

Ремонт автотранспорта и автопогрузчиков осуществляется за переделами предприятия по разовым договорам.  Мойка и заправка на городских станциях. Отходов от автотранспорта на территории предприятия не образуется.

Персоналу предприятия выдается зимняя и летняя спецодежда. По мере износа спецодежда передается сотрудникам безвозмездно.

Питание сотрудников на объекте не осуществляется. Сотрудники питаются в близлежайших кафе. Предусмотрена комната для приема пищи, без приготовления пищи на объекте.

Освещение осуществляется светодиодными лампами, срок службы которых составляет до 10 лет. На момент разработки документации отходы не образовались.

Доставка сырья и отгрузка продукции предусмотрена автотранспортом сторонних организаций (грузовые машины).

На предприятии собственных самостоятельно эксплуатируемых объектов размещения отходов нет.

## Расчет объемов образования отходов от технологических процессов реализации Технологии.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Мусор, образующийся в результате жизнедеятельности работников предприятия

Метод расчета по удельным отраслевым нормативам:

Норматив образования отходов рассчитан на основании:

данных предприятия о количестве работников

-	справочных данных о норме накопления отхода на 1 человека [36];

-	справочных данных о средней плотности отхода [36].

Количество образующихся отходов рассчитано по формуле:

- M=N*m, м3/год

- M,=M*p,т/год,

где N – число работников предприятия, m – удельная норма образования отхода, м3/год, p – плотность бытовых отходов.

| Количество работников | Норматив образования отхода на 1 человека | Плотность отхода | Норматив образования отхода с учетом режима работы предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| чел. | м3/год | т/м3 | т/год | м3/год |
| 4 (ИТР) | 0,88 | 0,161 | 0,567 | 3,52 |
| 22 (рабочего персонала) | 0,88 | 0,161 | 3,117 | 19,36 |
| 4 (вспомогательный персонал, уборка) | 0,88 | 0,161 | 0,567 | 3,52 |
| Итого: | 4,250 | 26,400 |

Смет с территории предприятия малоопасный

Метод расчета по удельным отраслевым нормативам:

Количество образующегося мусора от уборки территории устанавливается в соответствии в соответствии с Приложением 11 к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений» нормативное количество образование смёта с 1 м2  твёрдых покрытий улиц, парков, площадей составляет, m – 5 – 15 кг/год.

Количество образующегося мусора от уборки территории устанавливается в соответствии в соответствии РД 31.06.01-79 «Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора»

Норматив образования смета с территории при уборке асфальтированных площадей территории предприятия рассчитан в соответствии с нормами накопления бытовых отходов, данными предприятия  о площади убираемых территорий, плотности отходов [38].

- S*m = M , т/год, [38]

где S - площадь твердых покрытий, подлежащих уборке, м2;

m – удельная норма образования отхода, т/ м2.

| Площадь твердых покрытий, подлежащих уборке, м2 | Удельная норма образования смета, т/м2 | Норматив образования отхода |
| --- | --- | --- |
|  |  | т/год |
| 500 | 0,005 | 2,500 |

Мусор и смет производственных помещений малоопасный

Метод расчета по удельным отраслевым нормативам:

Количество образующегося мусора от уборки территории устанавливается в соответствии в соответствии РД 31.06.01-79 «Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора»

Норматив образования смета с территории при уборке складских площадей территории предприятия (аналогично принимаем для производственных помещений) рассчитан в соответствии с нормами накопления бытовых отходов, данными предприятия  о площади убираемых территорий, плотности отходов [38].

- S*m = M , т/год, [38]

где S - площадь твердых покрытий, подлежащих уборке, м2;

m – удельная норма образования отхода, т/ м2.

Покрытие, подлежащее уборке в складских помещениях аналогичное, как и в производственных помещениях. Так же по агрегатному состоянию, классу опасности и компонентному составу отходы схожи.

| Площадь твердых покрытий, подлежащих уборке, м2 | Удельная норма образования смета, т/м2 | Норматив образования отхода |
| --- | --- | --- |
|  |  | т/год |
| 1000 | 0,035 | 35,000 |

При изменении технологических решений, применении дополнительного оборудования, необходимо скорректировать перечень и массу отходов, ежегодно образующихся при реалиазции Технологии.

В Таблица 4.6.1  приведены объемы отходов, образующихся в процессе реализации Технологии.

Таблица 4.6.1

Объемы образования отходов в период реализации Технологии

| № п/п | Наименование вида отходов | Код отхода по ФККО | Класс опасности для ОС | Происхождения вида отходов | Единица измерения | Значения норматива образования отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | IV | Жизнедеятельность работников | т | 4,250 |
| 2 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | IV | Мелкий ремонт, уборка рабочих мест помещений, распаковка | т | 35,000 |
| 3 | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | IV | Уборка территории | т | 2,500 |
| Итого отходов IV класса опасности: | т | 41,750 |
| ВСЕГО: | т | 41,750 |

Таблица 4.6.2. Блок-схема технологических процессов образования отходов
и операций по дальнейшему обращению с отходами

| Используемые сырье, материалы, полуфабрикаты, иное |  | Производимая продукция (оказываемые услуги, выполняемые работы) |  | Образующиеся отходы |  | Операции по дальнейшему обращению с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходные материалы для бытовых нужд сотрудников | → | Уборка офисных и бытовых помещений | → | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | → | Накапливается в металлическом контейнере. Сбор и транспортировка, обработка отходов осуществляет региональный оператор с АО «УК по обращению с отходами Ленинградской области» по договору |
| Уборка территории | → | Работа по уборке территории | → | Смет с территории предприятия малоопасный | → | Накапливается в металлическом контейнере на специально оборудованной площадке с асфальтовым покрытием на территории предприятия. Передача специализированной организации для размещения на полигоне ЗАО «Промотходы» |
| Утилизация шин и покрышек | → | Уборки производственных помещений | → | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | → | Накапливается в металлическом контейнере на специально оборудованной площадке с асфальтовым покрытием на территории предприятия. Передача специализированной организации для размещения на полигоне ЗАО «Промотходы» |

Все места временного накопления оборудованы в соответствие с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".           Ответственным за временное накопление, отгрузку и вывоз опасных отходов назначаются ведущие специалисты предприятия, назначенные соответствующим приказом.

Контроль за временным накоплением опасных отходов на территории предприятия осуществляется назначенным соответствующим приказом должностным лицом.

Таблица 4.6.3

Характеристика мест  временного накопления отходов

| Характеристика мест накопления отходов | Характеристика отходов |
| --- | --- |
| Номер по карте-схеме | Наименование | Вместимость | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Планируемое ежегодное образование отходов | Предельное количество накопления отходов |
|  |  | т | м3 |  |  |  | т | т | м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МВН-1 | Металлический контейнер | 15,20 | 27,0 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | IV | 35,000 | 0,729 | 1,46 |
|  |  |  |  | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | IV | 2,500 | 0,052 | 0,083 |
| МВН-2 | Пластиковый контейнер | 0,08 | 0,75 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | IV | 4,250 | 0,023 | 0,145 |

На предприятии ведется учет в области обращении с отходами в соответствии с Порядком учета в области обращения с отходами, утверждённым приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 (далее - Порядок). Учет в области обращения с отходами ведется на основании фактических измерений количества использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов. Заполнение таблиц данных учета в области обращения с отходами осуществляется лицом, ответственным за учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, по мере образования, использования, обезвреживания отходов, передачи отходов другим лицам или получения отходов от других лиц, размещения отходов.

В соответствии с законодательством предприятие обязано:

- обеспечить ведение постоянного первичного учета, инвентаризации образования, движения, обезвреживания, использования и размещения собственных отходов по видам согласно ФККО;

- передавать отходы I – IV класса опасности для обезвреживания, утилизации и размещения только организациям, имеющим соответствующую лицензию;

- ежегодно представлять в надлежащие органы отчеты по форме №2-ТП «Отходы» до 1 февраля следующего после отчетного года;

- своевременно вносить платежи и представлять декларацию в надлежащие  органы о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Предполагаемые расчёты платы за размещение отходов, образование которых возможно при реализации технологии представлен в таблице 4.6.4

Таблица  4.6.4

Расчет платы за размещение отходов

| Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Максимальное годовое количество образования отходов, тонн | Ставка платы | Доп. коэффициент (Кинд) | Сумма платы, всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | IV | 0,729 | 663,2 | 1,26 | 609,18 |
| Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | IV | 0,052 | 663,2 | 1,26 | 43,45 |
| Итого | 652,63 |

4.7. Энергопотребление

В процессе эксплуатации линии по переработке изношенных шин и покрышек  используются энергоресурсы: для питания технологического оборудования линии, а также второстепенные энергозатраты для питания приточно-вытяжной вентиляции и освещения.

В таблице 4.7.1 приведена суммарная установленная мощность линий по переработке изношенных шин и покрышек различной производительности (в соответствии с Руководствами по эксплуатации оборудования).

Таблица 4.7.1.

Суммарная установленная мощность линий по переработке изношенных шин и покрышек

| № П/П | Наименование оборудования | Суммарная установленная мощность кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двухроторный шредер MeWa UC150 | 150 |
| 2 | Однороторный шредер Eldan Heavy Rasper HR163T | 160 |
| 3 | Однороторный шредер Eldan Heavy Pre-Granulator HPG165 | 160 |
| 4 | Мельница THM CM100 | 90 |
| 5 | Линия по производству резиновой крошки на базе измельчителя XKP-560 | 120 |
| 6 | Линия по производству резиновой пыли на базе измельчителя XKP-560 | 140 |

4.8. Анализ значимости воздействий на компоненты окружающей среды по альтернативным вариантам

Для оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой технологии выполнен сравнительный анализ альтернативных вариантов:

Вариант «1» Утилизация отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения) (предлагаемая технология);

Вариант «2» Отказ от намечаемой деятельности («Нулевой вариант»);

Вариант «3» Технологии низкотемпературной утилизации;

Вариант «4» Технология переработки при повышенных температурах в том числе пиролиз;

Для выявления потенциально значимых воздействий, был выбран метод матрицы, который заключается в составлении специальной таблицы, где столбцы, в данном случае, соответствуют различным вариантам осуществления намечаемой деятельности, строки – компонентам окружающей среды. Данный метод отличается наглядностью и систематичным выявлением значимых воздействий. Более того, матрицы могут указать не только на вероятные значимые изменения в окружающей среде, но и на те варианты реализации намечаемой деятельности, которые могут привести к серьезным экологическим последствиям и, следовательно, по возможности нуждаются в дополнительной проработке.

В качестве интегрального показателя важности возможных изменений была использована значимость воздействия, определяемая исходя из величины (характеристики) воздействия (ВВ) и ценности объекта воздействия (ЦОВ) (Черп и др., 2000).

Величина (характеристика) воздействия различных источников определялась исходя из таких показателей, как интенсивность воздействия, его продолжительность, затрагиваемых пространственных границ, а в итоге – возможной степени трансформации объекта воздействия (с учетом как прямых, так и косвенных воздействий) (Черп и др., 2000). В данной работе величина воздействия определялась по 7-и бальной шкале с учетом возможных как положительных, так и отрицательных изменений.

Величина воздействия

"+"–вызывающие положительные изменения,

"–" - вызывающие отрицательные изменения):

0 – отсутствие;

( 1 – слабая;

( 2 – средней силы;

( 3 – сильная.

Объектами воздействия, как известно, являются отдельные компоненты ОС, население, попадающее в зону воздействия, природные памятники, а также социально-экономические показатели. Ценность объектов воздействия (ЦОВ) обуславливается их социальной значимостью, т. е. возможностью удовлетворять различные потребности человека (возможность использовать в качестве ресурсов (использование земель, водопотребление и пр.), оказывать влияние на здоровье человека (качество воды, воздуха), обеспечивать выполнение средозащитных функций, представлять эстетическое значение. Аналогично показателю величины воздействия ценность объектов воздействия определялась экспертно, исходя из реального состояния объектов воздействия в зоне влияния намечаемой деятельности. Для количественной интерпретации ЦОВ была использована 4-х бальная шкала: 0 – отсутствие; 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая. Получаемый на основе ВВ и ЦОВ показатель значимости воздействия (ЗВ) определяет важность предполагаемого изменения состояния объектов воздействия для человека. Данный показатель определяется как произведение баллов оценки ВВ и ЦОВ: ЗВ = ВВ(балл оценки) × ЦОВ(балл оценки) Для наглядности интерпретации, значимость воздействия также была приведена к 7-ми бальной шкале, учитывающей направленность возможных изменений (положительные или отрицательные) и в матрице отмечались соответствующим цветом:

Значимые воздействия



В качестве критериев сравнения были приняты показатели, характеризующие уровень воздействия реализации планируемой деятельности по альтернативным вариантам на компоненты окружающей среды, возникновение аварийных ситуаций, и т.д. Матрица оценки значимости воздействия на компоненты ОС и здоровье населения представлена в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1.

Сравнительная характеристика реализации планируемой хозяйственной деятельности

| Показатель | Ценность показателя | Вариант 1 Предлагаемая технология | Вариант 2 Отказ от намечаемой деятельности («Нулевой вариант») | Вариант 3 Технологии низкотемпературной утилизации | Вариант 4 Технология переработки при повышенных температурах в том числе пиролиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздействие на атмосферный воздух | 3 | -1 | -3 | -1 | -2 |
| Воздействие на почвенный покров | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Воздействие на растительный мир | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Воздействие на животный мир | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Воздействие на подземные воды | 3 | 0 | -3 | -1 | -1 |
| Воздействие на поверхностные воды | 3 | 0 | -3 | -1 | -1 |
| Последствия чрезвычайных и авариных ситуаций | 2 | -1 | -3 | -1 | -1 |
| Экономическая целесообразность | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Энергоэффективность | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |

Сравнительная характеристика реализации альтернативных вариантов показала, что при реализации «Нулевого» варианта воздействие на основные компоненты природной среды значительно негативное. При реализации 3 варианта (переработка с использованием криогенных и озоновых технологий) воздействие обусловлено в том числе воздействием от предшествующих этапов реализации технологии (производство криогенных веществ), которые могут оказать влияние на растительный и животный мир, данный вариант также имеет не высокую экономическую и энергетическую эффективность.

При реализации 4 варианта (Переработка при высоких температурах (пиролиз)) воздействие обусловлено в первую очередь выбросами в атмосферный воздух от процесса высокотемпературной обработки, и как следствие на растительный и почвенный покров и животный мир.

При реализации намечаемой Технологии воздействие на компоненты ОС будет характеризоваться незначительным воздействием на атмосферный воздух, высокой экономической, экологической и энергетической эффективностью. Таким образом, намечаемый вариант реализации технологии является наиболее экологически и экономически предпочтительным.

Эколого-экономическая оценка

Эколого-экономическая оценка альтернативных вариантов проводилась на основании бальной оценки по шкале от «+++» (высокий положительный эффект) до «---» (крайне отрицательный эффект). Результаты анализа представлены в таблице 4.8.2.

Таблица 4.8.2.
Эколого-экономическая оценка технологий обращения с отходами по альтернативным вариантам

| Вариант технологии | Экономическая оценка | Экологическая оценка |
| --- | --- | --- |
| Вариант «1» Утилизация отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения) (предлагаемая технология); | - (затраты на оборудование, его быстрый износ, не требуется дополнительных затрат на топливо) | +(незначительный выброс в атмосферу) |
| Вариант «2» Отказ от намечаемой деятельности («Нулевой вариант»); | --- (строительство и содержание специализированной площадки хранения) | --- (образование большого количества отходов) |
| Вариант «3» Технологии низкотемпературной утилизации; | --(затраты на топливо (жидкий азот, озон), оборудование) | - (выброс газов) |
| Вариант «4» Технология переработки при повышенных температурах в том числе пиролиз; | ---(высокие затраты на оборудование, низкое качество конечного продукта) | - (выброс газов) |

Таким образом, наиболее предпочтительным с экологической и экономической точки зрения является Технология утилизации отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения) (предлагаемая технология);

4.9. Описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях

При реализации Технологии могут возникать следующие аварийные  события:

– аварии, связанные с неисправностями оборудования;

– разлив дизельного топлива при разгерметизации бака автотранспорта во время нахождения его на территории предприятия без возгорания разлившейся жидкости;

-  разлив дизельного топлива при разгерметизации бака автотранспорта во время нахождения его на территории предприятия с возгоранием разлившейся жидкости;

Основными причинами возможного возникновения вышеуказанных  аварийных ситуаций могут быть:

1. Отказы оборудования:

- коррозия и эрозия оборудования. Коррозия и эрозия может стать причиной частичной разгерметизации оборудования. Исходя из анализа аварий на аналогичных объектах, можно сделать вывод, что коррозионное разрушение, при достаточной прочности конструкции оборудования, чаще всего имеет локальный характер и не приводит к серьезным последствиям. Однако, при несвоевременной локализации, оно может привести к цепному развитию аварийной ситуации;

– прекращение подачи энергоресурсов (прекращение подачи энергоресурсов может привести к нарушению нормального режима работы оборудования, выходу параметров за критические значения и созданию аварийной ситуации);

– физический износ, механическое повреждение или температурная деформация оборудования (физический износ, механические повреждения или температурная деформация может привести как к частичному, так и к полному разрушению оборудования и возникновению аварийной ситуации);

– дефекты изготовления оборудования

- Ошибки производственного персонала:

– ошибки при пуске и остановке вентиляционного оборудования;

– ошибки при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;

– пуске и остановке вентиляционного оборудования;

– ошибки при ведении ремонтных, профилактических и других работ,

освобождением и заполнением емкостей или тары из-под продуктов и отходов;

– несоблюдение инструкций, регламентов, правил технической эксплуатации оборудования, обслуживания и ремонтов.

- Внешние воздействия природного и техногенного характера:

– опасности, связанные с опасными промышленными объектами, расположенными в районе объекта (если такие имеются);

– опасности, связанные с перевозкой опасных грузов в районе расположения объекта; – грозовые разряды и разряды от статического электричества;

– снежные заносы и понижение температуры воздуха.

– несоблюдение правил и норм пожарной безопасности и правил дорожного движения на внутренних автодорогах.

Аварийные ситуации природного характера.

Причины развития аварийных ситуаций природного характера различны. Потенциальными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций могут быть:

- высокая сейсмическая активность;

- тектонические подвижки;

- неравномерные просадки основания.

По нормативным и справочным данным, зоны, в которых располагаются места проведения работ, не относятся к зонам с высокой сейсмоопасностью, поэтому вероятность возникновения чрезвычайной ситуации по этим причинам ничтожно мала.

4.9.1. Оценка аварийной ситуации «Аварии, связанные с неисправностями оборудования»

При работе оборудования возможно возникновение следующих неисправностей:

• появление запаха гари, открытого огня, нагрева оборудования свыше 70℃;

• перерыв подачи электроэнергии; • обнаружение неисправности в оборудовании;

• изменение технологических параметров близких к критическим режимам;

• неестественный шум в работе оборудования.

При наличии указанных неисправностей следует:

- немедленно отключить оборудование нажатием на кнопку «STOP»;

- необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора (электротоков, механизмов),

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- устранить по возможности источник, вызвавший аварийную ситуацию, при необходимости вызвать аварийные службы;

- принять меры по оказанию первой доврачебной помощи (если есть пострадавшие);

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- о случившемся сообщить руководителю работ.

Работу можно возобновить только после устранения причин и распоряжения непосредственного руководителя, приведших к аварийной ситуации.

В случае возгорания оборудования или возникновения пожара:

- немедленно отключить линию;

- оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к тушению очага возгорания.

- горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, следует тушить порошковыми, углекислотными огнетушителями;

- немедленно сообщить мастеру (начальнику производства) о месте пожара, уведомить о пожаре пожарную охрану по телефону 01, 010, или 112.

При несчастном случае:

- необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора (электротоков, механизмов), немедленно вызвать скорую помощь по тел. 03, 030 и сообщить о случившемся непосредственному руководителю, оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, находящиеся в аптечке.

В случае обнаружения нарушений правил охраны труда и пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью работающих, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю. В виду того, что возникновение указанных возможных аварийных ситуаций локализовано цехом, в котором установлено оборудование воздействие от указанных аварий на компоненты ОС незначительно или отсутствует.

4.9.2. Оценка аварийной ситуации «Разлив дизельного топлива при  разгерметизации бака автотранспорта без возгорания»

Наименование аварийной ситуации:

Разлив дизельного топлива при разгерметизации бака автотранспорта без возгорания.

Вероятные причины возникновения: разгерметизация топливного бака автотранспортного средства в результате механических повреждений или износа.

Вероятность возникновения: при условии соблюдения правил эксплуатации транспортного средства – маловероятна.

Мероприятия по ликвидации: при проливе нефтепродукта обеспечивается его засыпка песком, с последующим вывозом песка, загрязненного нефтепродуктами специализированными организациями на утилизацию.

Максимально возможный объем пролива нефтепродукта: 600л (0,6м3) (принят по максимальному объему топливного бака грузового автотранспорта марки KAMAZ). Расчет площади пролива нефтепродукта на подстилающую поверхность: Площадь разлива нефти на неограниченную поверхность определяется в соответствии с формулой П.3.27 Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404:

Fпр=fр*Vж

где fр - коэффициент разлива, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать равным 5 м-1 при проливе на неспланированную грунтовую поверхность, 20 м-1 при проливе на спланированное грунтовое покрытие, 150 м-1 при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие). Тип подстилающей поверхности – асфальт (проезд автотранспорта осуществляется только по организованным асфальтобетонным проездам) коэффициент равен – 150 м-1. Vж - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации резервуара, м3=0,6м3. Таким образом, площадь пролива нефтепродукта на асфальтобетонное покрытие составляет:

Fпр=150*0.6=90 кв.м

Последствия аварийной ситуации для населения: Ближайшие предприятия, организации и населенные пункты находятся вне зоны поражения аварией, возможное воздействие может испытать персонал предприятия. Основным типом воздействия при этом будет вдыхание паров испарившегося нефтепродукта.
Оценка воздействия последствий аварийной ситуации на компоненты окружающей среды: Атмосферный воздух

Расчет выбросов загрязняющих веществ от аварийной ситуации произведен на основании методических документов: - Приказ МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»; - Пособие по применению СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Москва, 2014; - Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (утверждены приказом Госкомэкологии России от 08.04.1998 № 199, Новополоцк, 1999, с дополнениями НИИ Атмосфера). Максимальная площадь пролива (Fпр) определена с учетом коэффициента разлития, соответствующего определенному типу подстилающей поверхности по формуле п. 3.27 Методики №404:

Fпр= fр*Vж

где fр - коэффициент разлива, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать равным 5 м-1 при проливе на неспланированную грунтовую поверхность, 20 м-1 при проливе на спланированное грунтовое покрытие, 150 м-1 при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие). Тип подстилающей поверхности – асфальт (проезд автотранспорта осуществляется только по организованным асфальтобетонным проездам) коэффициент равен – 150 м-1. Vж - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации резервуара, м3=0,6м3. Таким образом, площадь пролива нефтепродукта на асфальтобетонное покрытие составляет:

Fпр=150*0.6=90 кв.м

Давление насыщенных паров (Рп) рассчитано по формуле п.3.2 Пособия по применению СП 12.13130.2009, данные взяты для летнего сорта дизельного топлива согласно Приложению 2: Рн=10^(А-(В/(tр+Ср))
где:

константы уравнения Антуана равны А=5,00109, В=1314,04, С=192,473

абсолютный максимум температур района намечаемой деятельности согласно СП 131.13330.2020 – 37С. Рн = 10^(5,00109-(1314,04/(37+192,473))=0,19кПа Молярная масса (М) дизельного топлива определена по приложению 2 к Пособию по применению СП 12.13130.2009: М=203,6 кг/кмоль Интенсивность испарения (W) дизельного топлива определена по формуле п.3.68 Методики 404:

W=10-6* Эта*√(М*Рн)

где Эта – коэффициент , принимаемый для помещений по таблице п.3.5 (при проливе жидкости вне помещения = 1);

М – молярная масса жидкости, кг/кмоль;

Рн- давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, кПа. W=0,000001*1*√(203,6*0,19) = 0,0000062 кг/(м2*с) Расход паров (Gу) дизельного топлива проведен по формуле п.3.31 Методики 404:

Gу=FR*W

где FR – максимальная площадь поверхности испарения ЛВЖ (м2) – 90м2. W – интенсивность испарения ЛВЖ (кг/(м2*с)) Gу=90*0,0000062=0,000558 кг/с (0,558 г/с) Расчет массы испарившегося дизельного топлива за время существования аварии (испарения) проведен по формуле п.3.30 Методики 404:

mv = Gv*tауе

где tауе – время поступления паров из резервуара, с (t=3600с).

mv = 0,000558*3600=2,0088 кг/время аварии

Расчет максимально разовых выбросов по компонентам (Gvi) определен с учетом Приложения 14 Дополнений к Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк, 1999) по формуле:

Gvi = Gv*Ci/100

| Наименование загрязняющего вещества | Концентрация компонента (С, % по массе) | Максимально разовый выброс (г/с) |
| --- | --- | --- |
| (0333) Сероводород | 0,28 | 0,0015624 |
| (2754) Алканы (С12-С19) | 99,72 | 0,5564376 |

Образование отходов

При ликвидации аварии путем засыпки нефтяного пятна песком, образуется отход «Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)» (ФККО: 9 19 201 02 39 4).  В случае образования, отход передается специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию по обращению с отходами.

Подземные и поверхностные водные объекты

Аварийная ситуация возможна на территории предприятия не затрагивает поверхностные водные объекты, прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны. Загрязнение грунтовых вод отсутствует в виду того, что возможный пролив затрагивает только твердые водонепроницаемые асфальтобетонные покрытия.

Почвенный покров

Возможный пролив затрагивает твердые водонепроницаемые асфальтобетонные покрытия (движение автотранспорта осуществляется только по асфальтобетонным проездам) и не затрагивает грунты и почву.

Растительный покров и животный мир

Возможный пролив затрагивает твердые водонепроницаемые асфальтобетонные покрытия (движение автотранспорта осуществляется только по асфальтобетонным проездам) и не затрагивает растительный покров и животный мир, основное воздействие на данные компоненты связано с поступлением в атмосферу загрязняющих веществ.

4.9.3. Оценка аварийной ситуации «Разлив дизельного топлива при разгерметизации бака автотранспорта с возгоранием»

Наименование аварийной ситуации: Разлив дизельного топлива при разгерметизации бака автотранспорта с возгоранием.

Вероятные причины возникновения: Разгерметизация топливного бака автотранспортного средства в результате механических повреждений или износа и несоблюдение правил противопожарной безопасности.

Вероятность возникновения: При условии соблюдения правил эксплуатации транспортного средства и правил противопожарной безопасности – маловероятна. Мероприятия по ликвидации: В случае возникновении аварии предусмотрена помощь экстренных служб (пожарной части), при небольшой площади разлива или для недопущения распространения пожара допустимо применение порошковых

огнетушителей.

Максимально возможный объем пролива нефтепродукта: 600л (0,6м3) (принят по максимальному объему топливного бака грузового автотранспорта марки KAMAZ).

Расчет площади пролива нефтепродукта на подстилающую поверхность:

Площадь разлива нефти на неограниченную поверхность определяется в соответствии с формулой П.3.27 Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404:

Fпр=fр*Vж

где fр - коэффициент разлива, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать равным 5 м-1 при проливе на неспланированную грунтовую поверхность, 20 м-1 при проливе на спланированное грунтовое покрытие, 150 м-1 при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие). Тип подстилающей поверхности – асфальт (проезд автотранспорта осуществляется только по организованным асфальтобетонным проездам) коэффициент равен – 150 м-1.

Vж - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации резервуара, м3=0,6м3.

Таким образом, площадь пролива нефтепродукта на асфальтобетонное покрытие составляяет:

Fпр=150*0.6=90 кв.м

Последствия аварийной ситуации для населения: Ближайшие предприятия, организации и населенные пункты находятся вне зоны поражения аварией, возможное воздействие может испытать персонал предприятия. Основным типом воздействия при этом будут термические повреждения.

Оценка воздействия последствий аварийной ситуации на компоненты окружающей среды:

Атмосферный воздух

Расчет выбросов произведен в соответствии с Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов (утверждена Самарским областным комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 03.07.1996 с согласования Минприроды России).

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле 5.1 Методики:

G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с

где Kj - удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (кг/кг) приняты по таблице 5.1 Методики;

Sср - объем дизельного топлива, участвующего в аварии – 0,6 м3;

mj – скорость выгорания нефтепродукта принята по таблице 5.2 Методики (для диз.топлив – 198 кг/м2*час);

3,6 – переводной коэффициент из кг/час в г/с.

Расчет для веществ Диоксид азота и Азота оксид произведен с учетом коэффициентов трансформации (Мет.пособие 2012), коэффициенты трансформации оксидов азота:

-NO - 0.13

-NO2 - 0.80

Результаты расчета:

| Загрязняющее вещество | Удельный выброс Kj | Максимально разовый выброс г/с |
| --- | --- | --- |
| ( ) Диоксид углерода | 1,0000 | 33,0000 |
| (0337) Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,0071 | 0,2343 |
| (0328) Углерод (Пигмент черный) | 0,0129 | 0,4257 |
| (0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0261 | 0,6890 |
| (0304) Азота оксид |  | 0,1120 |
| (0333) Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 0,0010 | 0,0330 |
| (0330) Сера диоксид | 0,0047 | 0,1551 |
| (1325) Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,0011 | 0,0363 |
| (0317) Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной кислоты, цианистоводородная кислота, формонитрил) | 0,0010 | 0,0330 |
| (1555) Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота) | 0,0036 | 0,1188 |

Подземные и поверхностные водные объекты

Аварийная ситуация возможна на территории предприятия не затрагивае поверхностные водные объекты, прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны. Загрязнение грунтовых вод отсутствует в виду того, что возможный пролив затрагивает только твердые водонепроницаемые асфальтобетонные покрытия.

Растительный и почвенный покров, животный мир

Возможный пролив нефтепродуктов затрагивает твердые водонепроницаемые асфальтобетонные покрытия (движение автотранспорта осуществляется только по асфальтобетонным проездам) и не затрагивает грунты, почву, растительный и животный мир. Основным воздействием на растительный и животный мир будет поступление токсичных веществ горения.

4.10. Природоохранные ограничения применения рассматриваемой технологии

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы (статья 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Правовой режим охраны природных объектов устанавливается законодательством в области охраны окружающей среды, а также иным законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко- культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной (п. 2 ст. 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

В соответствии с федеральным и региональным природоохранным законодательством на определенных земельных участках выполнение производственной деятельности с применением рассматриваемой технологии может быть запрещено или допускается с некоторыми ограничениями. К ним отнесены: зоны с особыми требованиями к качеству окружающей среды, особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ); водоохранные и прибрежные защитные полосы рек; зоны санитарной охраны источников водоснабжения, участки лесного фонда с ограниченным режимом пользования; участки объектов историко-культурного наследия и археологических памятников.

Также ограничения использования земельных участков могут быть установлены в границах зон с особыми условиями использования территорий   (Глава XIX Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ).

В соответствии со ст.104 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ:

1. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3)обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4)охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

- В целях, предусмотренных пунктом 1 в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

- Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Природоохранные ограничения использования рассматриваемой технологии более подробно рассмотрены в таблице 4.10.1.

Таблица 4.10.1.

Природоохранные ограничения применения технологии

| ЗОУИТ | Возможность реализации технологии | Основание |
| --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов | Возможна с ограничениями (-В границах СЗЗ объекта, на котором планируется применение технологии запрещается размещать объекты указанные в п.5а,б Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; | Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно- защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; |
|  | -Сам объект, на котором планируется применение технологии запрещается размещать в СЗЗ объектов перечисленных в п.5.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Поверхностные и подземные водные объекты |
| Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, минеральных источников | I пояс ЗСО: Запрещена. II, III пояс ЗСО: Возможна с ограничениями (с учетом мероприятий по каждому поясу) | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов | Возможна с ограничениями (В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод ) | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74- ФЗ (ст.65) |
| Зоны затопления, подтопления | Возможна с ограничениями (С учетом ограничений п.3 ст.67.1 ВК РФ, и при осуществлении мер по предотвращению негативного воздействия на воды) | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ст.67.1) Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 N 360 «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления») |
| ООПТ |
| Охранные зоны особо охраняемых природных территорий ООПТ | Возможна с ограничениями (с учетом режима особой охраны этой ООПТ) | Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |
| Объекты культурного наследия |
| Защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия и археологических памятников | Возможна с ограничениями (При соблюдении установленных для зоны требований) | Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст.5.1) |
| Растительный и животный мир |
| Рыбохозяйственные заповедные зоны, рыбохозяйственная заповедная зона озера Байкал; | Ограничена или запрещена (в соответствии с Решением об установлении РХЗЗ) | Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (ст.49) Постановление Правительства Российской Федерации от 5.10.2016 № 1005 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон» |
| Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов | Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания | Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 60) |
| Иное |
| Первая зона округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно- оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов; Вторая, третья зоны оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | Запрещена | Федеральный закон от 23.02.1995 N 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно- оздоровительных местностях и курортах» (ст.16) |
| Охранные зоны, установленные для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт | Охранные зоны, установленные для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт | Постановление Правительства Российской от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

5.МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Для снижения деструктивного воздействия при реализации рассматриваемой технологии на экосистемы необходимо осуществление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих предотвращение и/или снижение возможного негативного воздействия намечаемой деятельности.

Предполагается проведение следующих природоохранных мероприятий. (табл. 5.1) по предотвращению возможного негативного воздействия.

Таблица 5.1. Рекомендуемые природоохранные мероприятия

| Атмосферный воздух | ( ввод объекта в эксплуатацию осуществляется при условии соблюдения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха при апробировании, испытании и проверке работы всего оборудования и механизмов; ( во время эксплуатации должен быть организован контроль за исправным состоянием оборудования, инструментов и приспособлений, наличием индивидуальных средств защиты, спецодежды и спец. обуви; ( разработка и осуществление планов организационно технических мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с загрязнением атмосферного воздуха; ( соблюдение режима работы при осуществлении технологических операций; ( недопущение возникновения аварийных ситуаций; ( проведение производственного контроля рабочих мест и источников воздействия; ( складирование, перемещение и хранение материалов должно осуществляться только в местах предусмотренных для этого местах; ( проведение технологических операций должно осуществляться в специально оборудованных местах, и технологическим инструкциям; обеспечение непрерывного контроля за точным соблюдением технологического регламента производства работ; проведение контроля состояния атмосферного воздуха и промышленных выбросов. |
| --- | --- |
| Почвенный и растительный покров, животный мир | проведение работ строго специализированных помещениях; недопущение хранения отходов за пределами отведенных для этого мест, недопущение попадания отходов на почвенный покров. |
| Обращение с отходами производства и потребления | обеспечить ведение постоянного первичного учета, инвентаризации образования, движения, обезвреживания, использования и размещения собственных отходов по видам согласно ФККО; недопущение накопления отходов за пределами отведенных для этого мест, недопущение попадания отходов на почвенный покров передавать отходы I – IV класса опасности для обезвреживания, утилизации и размещения только организациям, имеющим соответствующую лицензию; |
| Снижение вероятности возникновения аварийных ситуация | Для минимизации рисков возникновении возможных аварийных ситуаций рекомендуется: ( Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при работе с технологическим оборудованием на всех стадиях реализации технологии; Строгое соблюдение требований по переработке изношенных шин и покрышек, в случае реализации намечаемого варианта деятельности или иного ТР в случае реализации иных альтернативных вариантов; ( Проведение регулярного инструктажа и проверки знаний по технике безопасности всех категорий работников в установленном порядке, контроль уровня готовности работников предприятия к аварийным ситуациям; ( Контроль наличия и технического состояния оборудования, обеспечивающего предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; ( Разработка мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в результате возможных аварий; ( Транспортирование изношенных шин и резинотехнических изделий рекомендуется осуществлять в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта; ( Организация проезда разрешается только по существующим дорогам и твердым асфальтобетонным покрытиям; ( Исключение слива ГСМ в местах временной стоянки автотранспорта (при разгрузке); ( Заправка топливом автотранспортной техники осуществляется строго на автозаправочных станция |

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Основная цель производственного контроля компонентов окружающей среды – изучение последствий реализации технологии и тенденций изменения природных компонентов, выявления их причинно-следственных связей, а также прогнозирования будущего состояния природной экосистемы в процессе реализации технологии. Производственный контроль состояния атмосферного воздуха Целью мониторинга атмосферы является выявление динамики изменения состояния воздушной среды для разработки мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия. Для уменьшения вероятности возникновения ситуаций с превышением ПДК, необходимо организовать контроль над выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Контроль состояния атмосферы необходимо вести по двум направлениям: -контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; -контроль за соблюдением норм допустимых выбросов вредных веществ. Для контроля над соблюдением норм допустимых выбросов, в контрольных точках должны отбираться и анализироваться пробы промышленных выбросов и атмосферного воздуха с последующим сопоставлением фактических и расчетных концентраций. Для предприятия ООО «Премио Крамб» разработана Программа производственного экологического контроля, в составе которой представлен план – график наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Для контроля рекомендуется следующие вещества – 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Периодичность контроля не менее одно раза в год на территории ближайшей жилой застройки. Контролируемый показатель Контрольные точки Рекомендуемая периодичность контроля ПДКм.р/ПДК с.с/ ОБУВ, мг/м3 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) КТ № 1 На границе жилой зоны 1 раз в год ПДК м.р.0,20000 ПДК с.с. 0,10000

Производственный контроль состояния поверхностных и подземных вод, водопотребления, водоотведения

Воздействие на подземные и поверхностные воды при реализации технологии отсутствует (раздел 4.3 и 4.4).

Производственный контроль качества поверхностных и подземных вод не требуется.

Производственный	контроль	учета	водопотребления	и	водоотведения подразумевает:

- контроль ведения учета водопотребления;

- контроль ведения учета водоотведения;

- контроль	ведения	балансовых	таблиц,	схем	водопотребления	и водоотведения;

- контроль своевременного заключения договоров на водоснабжение и водоотведение;

Производственный контроль ливневых стоков:

- контроль стоков с кровли производственного здания, где реализуется       технология;

- в зимнее время не допускать скопления льда (сосулек) на кровле и водосточной системе здания;

- отводить стоки в соответствии с эксплуатационной документации;

- не допускать переливов, образования луж, скоплений и т.д.

- контроль площадки погрузки-разгрузки;

- содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии. Промышленные сточные воды от технологии не образуются.

Производственный контроль состояния почв

Технология будет реализована в производственном здании на землях с разрешенным использованием в промышленных целях. Проведение производственного контроля за качеством почвенного покрова не целесообразно.

Производственный контроль растительности и животного мира

Технология будет реализована в производственном здании на землях с разрешенным использованием в промышленных целях. Проведение производственного контроля за состоянием растительного и животного мира не целесообразно.

Производственный контроль исправности применяемых машин и технологий.

Производственный контроль исправности применяемых машин и технологий подразумевает:

- контроль исправности применяемого оборудования;

- контроль исправности приточно-вытяжной вентиляции;

- контроль герметичности емкостей;

- контроль проведения своевременной поверки оборудования;

-  контроль своевременного прохождения ТО и ТР оборудования;

Производственный контроль при обращении с отходами производства и потребления

Организация производственного экологического контроля при обращении с отходами производства и потребления включает в себя:

- контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации при обращении с отходами производства и потребления;

- контроль количества образованных, утилизированных, обезвреженных, размещенных, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям или принятых от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отходов производства и потребления;

- контроль осуществление селективного сбора образующихся отходов по их видам, классам опасности и другим признакам;

- контроль обеспечения безопасного накопления отходов, в емкостях (бочках, контейнерах, др.) соответствующих каждому конкретному виду отхода;

- контроль исправности и герметичности тары;

- контроль технического состояния, содержания мест накопления отходов производства и потребления,

- контроль своевременного вывоза отходов производства и потребления;

- контроль соблюдения требований и правил транспортирования опасных отходов;

- анализ существующего производства, с целью выявления возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;

- контроль соблюдения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- контроль выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов, достижению лимитов размещения отходов;

- контроль передачи отходов I – IV класса опасности для обезвреживания, утилизации и размещения только организациям, имеющим соответствующую лицензию.

контроль своевременного заключения договоров со сторонними организациями по передаче отходов производства и потребления

- контроль ведения учета образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов в соответствии с Порядком учета в области обращения с отходами, утверждённым приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028;

- контроль назначения ответственных за временное накопление, отгрузку и вывоз опасных отходов;

- контроль своевременного обучения сотрудников, ответственных за обращение с опасными отходами, и получение соответствующих сертификатов и свидетельств;

- контроль проведения регулярного инструктажа персонала о правилах обращения с отходами с персоналом предприятия;

- недопущение замусоривания и захламления территории;

- контроль своевременного внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение всех видов отходов;

- своевременное предоставление информации контролирующим органам в области охраны окружающей среды;

- своевременное выполнение природоохранных мероприятий в области обращения с отходами, предписанных контрольными и надзорными органами.

В случае, если предприятие имеет места размещения отходов производства и потребления, необходимо производить экологический мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду.

Предприятие не имеет на балансе объектов размещения отходов производства и потребления.

Производственный экологический контроль при возникновении возможных аварийных ситуаций

Производственный экологический контроль при возникновении аварийных ситуаций включает в себя контроль природных сред, которые могут быть затронуты аварией.

Перечень контролируемых показателей загрязнения природной среды определяется характером аварии и ее потенциальными последствиями с учетом физико-химических процессов, происходящих во время и после аварии.

Контроль атмосферного воздуха при авариях.

Проведение производственного контроля атмосферного воздуха при возникновении аварийных ситуаций подразумевает проведение инструментальных замеров атмосферного воздуха с отбором проб и проведение количественного химического анализа отобранных проб.

Частота контроля зависит от локализации и масштаба аварии, быстроты происходящих процессов и ее последствий.

Возможными аварийными ситуациями являются:

–	разлив дизельного топлива с возгоранием и без возгорания;

При возникновении аварий, связанных с разливом дизельного топлива и его дальнейшим возгоранием, производственный экологический контроль заключается в проведении химического анализа вредных веществ приземного слоя атмосферы.

Замеры проводить границе санитарно-защитной зоны (300 м) с подветренной стороны.

Перечень контролируемых показателей:

- при аварии без возгорания – сероводород и углеводороды С12-19;

- при аварии с возгоранием – диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, сажа, сероводород, сера диоксид, формальдегид, гидроцианид, этановая кислота. Периодичность контроля – в момент фиксации возникновения аварийной ситуации и каждые сутки с момента фиксации аварии до снижения показателей до

предаварийного уровня (значений предельно-допустимых концентраций).

Методы наблюдений: инструментальный, лабораторный.

Контроль территории и почвенной среды при авариях.

Возможными аварийными ситуациями являются:

- разлив дизельного топлива на территории предприятия.

Проезд автотранспорта осуществляется по организованным подъездам из асфальтобетонного покрытия. Специализированная площадка сбора и временного хранения изношенных шин и резинотехнических изделий имеет непроницаемую поверхность.

При аварийном разливе дизельного топлива на месте разлива проводится комплекс работ:

- визуальное наблюдение пораженной и прилегающей территории;

определение площади загрязненной территории;

– визуальный контроль пораженной и прилегающей территории после проведения работ по ликвидации последствий аварии.

При возникновении аварийных ситуаций с проливом дизельного топлива и для исключения вероятности загрязнения почвенного покрова рекомендуется проведение контроля ближайшего к месту разлива почвенного покрова.

Контроль подразумевает отбор проб почвы для проведения количественного химического анализа в аккредитованной лаборатории.

Перечень контролируемых показателей:

- при разливе дизельного топлива - нефтепродукты, РН;

Методы наблюдений: визуальный, инструментальный, лабораторный.

Контроль состояния поверхностных и подземных вод при авариях Возможные	аварийные	ситуации	не	затрагивают	поверхностные	и

подземные воды в виду того, что:

- технология осуществляется в производственном здании;

- сброс в водные объекты и на рельеф местности отсутствует;

- разлив дизельного топлива на территории предприятия возможен только на асфальтобетонное покрытие;

- ближайший поверхностный водный объект находится в значительном отдалении от территории предприятия;

- территория предприятия не затрагивает зоны санитарной охраны подземных водных объектов.

Таким образом, контроль поверхностных и подземных водных объектов в случае возникновения аварий не целесообразен.

Контроль растительности и животного мира при авариях

Технология осуществляется в производственном здании, разлив дизельного топлива на территории предприятия возможен только на асфальтобетонное покрытие.

Таким образом, контроль растительности и животного мира в случае возникновения аварий не целесообразен.

Контроль по обращению с отходами при авариях. Образование отходов при авариях происходит в результате:

- ликвидации случайных проливов нефтепродуктов при техническом обслуживании и эксплуатации оборудования.

Производственный контроль и мониторинг по обращению с отходами при авариях подразумевает:

- визуальное наблюдение и определение площади просыпки;

- контроль минимизации отходов при ликвидации аварии;

- контроль соблюдения требований в области обращения с отходами путем организации наблюдений за местами образования, накопления отходов при авариях и дальнейшей передаче отходов на размещение, утилизацию и обезвреживание.

Программа производственного контроля в области обращения с отходами в целом по предприятию приведена в подразделе «Производственный контроль при обращении с отходами производства и потребления».

Ориентировочные затраты на проведение производственного экологического контроля при реализации технологии.

| Производственный контроль | Ориентировочные затраты, рублей в год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Замеры промышленных выбросов на источниках | 20 000 | Собственные средства |
| Замеры уровня шума | 4 000 | Собственные средства |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 668,40 | Собственные средства |
| Заключение договоров на вывоз и передачу отходов, водоснабжение и водоотведение | по соглашению сторон | Собственные средства |
| Ведение необходимой природоохранной документации | заработная плата специалиста, ответственного за охрану окружающей среды | Собственные средства |
| Обучение и повышение квалификации персонала, при необходимости | по соглашению сторон | Собственные средства |
| Содержание территории, мест временного накопления отходов, контроль исправности оборудования, и т.д. | заработная плата ответственных сотрудников | Собственные средства |
| Устранение аварийных ситуаций, в случае их возникновения. Контроль природных сред при возникновении аварийных ситуаций, которые могут быть затронуты аварией | определяется при возникновении ситуации | Собственные средства |
| Обучение и повышение квалификации персонала, при необходимости | по соглашению сторон | Собственные средства |

7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Реализация Технологии утилизации отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения) (предлагаемая технология) предусматривает строгое соблюдение технологического регламента, руководств по эксплуатации оборудования, техники безопасности и санитарных норм.

Учитывая, что при соблюдении комплекса мероприятий по охране окружающей среды, воздействие технологии на окружающую среду сведено к минимуму, воздействие возможно за счет отклонений от проекта, а также за счет ошибок персонала и аварийных ситуаций.

Поскольку все подобные ситуации носят вероятностный характер, можно оценить лишь общие тенденции и факторы воздействия для части ситуаций, а также приблизительно оценить последствия такого воздействия, но в целом проанализировать весь набор вероятных ситуаций не представляется возможным.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Намечаемая деятельность предполагает реализацию Технологии утилизации отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения).  В качестве вариантов рассмотрены следующие сценарии:

  - Технологии утилизации отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения).

  - Отказ от намечаемой деятельности («Нулевой вариант»);

  - Переработка с использованием криогенных и озоновых технологий;

  - Переработка при высоких температурах (пиролиз);

В качестве варианта реализации планируемой (намечаемой) деятельности) выбрана новая технология – Технологии утилизации отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения).

Технология предполагает переработки изношенных шин и покрышек

На основании анализа альтернативных вариантов (разделы 1.4.6, 4.7) сделан вывод, о предпочтительности выбранного варианта (переработка) как с экологической, так и с экономической точки зрения.

Альтернативные технологии, несмотря на свою эффективность, имеют ряд существенных недостатков, к которым можно отнести: энергозатратность, затраты на топливо, загрязнение атмосферного воздуха дымовыми газами от сжигания топлива, образование опасных отходов производства.

Предлагаемая Технология предполагает переработки изношенных шин и покрышек . В процессе переработки образуются  резиновая крошка фракцией от 0 до 5 мм, резиновые чипсы от 5 до 40 мм, а также  текстильный и металлический корд.

Выбросы в процессе переработки образуются в результате работы оборудования с образованием следующих загрязняющих веществ: (2902) Взвешенные вещества; (0123) диЖелезо триоксид (железа оксид)/в пересчете на железо; (2917) Пыль хлопковая; (2978) Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин.

Сводные результаты оценки воздействия на компоненты окружающей среды при реализации технологии на промышленной площадке ООО «Премио Крамб» составленные	на	основании	анализа,    проведенного в Разделе 4:

| Атмосферный воздух | Отсутствие влияния, превышающего гигиенические нормативы |
| --- | --- |
| Физические факторы | Отсутствие влияния, превышающего гигиенические нормативы |
| Гидросфера | Реализация технологии не оказывает воздействия на поверхностные и подземные водные объекты |
| Растительный и почвенный покров, животный мир | Реализация технологии на землях для целей промышленности значимо не влияет на растительный и почвенный покров и животный мир |
| Таким образом, применение технологии на промышленной площадке на территории Российской Федерации не приведет к существенному ухудшению качества окружающей среды, и возможно, при соблюдении требований к реализации рассматриваемой технологии и природоохранного законодательства. Технология требует от работника изучение технической документации (технологический регламент, руководства по эксплуатации линии и оборудования), обучение безопасным методам работ, прохождение проверки знаний требований охраны труда. Внедрение данной линии по переработке изношенных шин и резинотехнических изделий позволит: – улучшить экономику предприятия, снизить затраты, увеличит количество рабочих мест; уменьшить несанкционированные свалки отработанных шин; снизить загрязнение окружающей среды. |

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Осуществление любого крупного проекта, и, в частности, его экологические аспекты может затрагивать разнообразные интересы общества в целом, различных организаций, социальных групп и отдельных граждан. Согласование интересов с этими сторонами, или, по крайней мере, учет их интересов при планировании намечаемой деятельности составляет одну из важнейших задач экологической оценки. Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами в ходе экологической оценки обычно характеризуются как «консультации и участие общественности».

В число заинтересованных сторон, вовлекаемых в процесс экологической оценки, в подавляющем большинстве, входят:

- государственные органы;

- общественность (местное население, общественные организации);

- инициатор проекта и другие лица, заинтересованные в реализации проекта.

Участие общественности является характерной чертой почти всех систем экологической оценки, его результатом может быть улучшение процесса принятия решений, его большая приемлемость для заинтересованных сторон. Оно может потребовать значительного времени и усилий, но без него проекты редко разрабатываются на надежной основе, сохраняется вероятность того, что они вызовут протесты со стороны затронутого ими населения.

Продуктивно организованное участие общественности, поддержанное реальным стремлением использовать полученную информацию для улучшения проекта, приводит к лучшим результатам, и закладывает фундамент для действенных положительных отношений между участниками.

Участие заинтересованных сторон, включая общественность, в процессе экологической оценки широко признано как фундаментальный элемент этого процесса.

Тщательно спланированные, своевременно и хорошо осуществляемые программы участия заинтересованных сторон способствуют успешной разработке и реализации проекта, управлению проектом, дальнейшей эксплуатации объекта.

Законодательное обоснование права общественности на различные формы участия в принятии экологически значимых решений следует из ряда правовых актов Российской Федерации. Нормативно-правовую основу при этом составляют

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденные приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999.

Общественные обсуждения направлены на информирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения участия всех заинтересованных лиц (в том числе граждан, общественных орагнизаций (объединений), представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления), выявления общественных предпочтений и их учета в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с положениями Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 информирование о проведении общественных обсуждений проводилось на различных уровнях:

- на муниципальном уровне (администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, Отдел развития агропромышленного комплекса);

- на региональном уровне (на официальном сайте Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора);

- на федеральном уровне (на официальном сайте Росприроднадзора).

9.1. Сведения об органах государственной власти и (или) органах местного самоуправления, ответственных за информирование общественности, организацию и проведение общественных обсуждений

Реализация намечаемой деятельности будет осуществляться на производственная площадка ООО «Премио Крамб», расположенная по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, улица, Садовая, 2А.

Сведения об органе местного самоуправления, на территории которого планируется осуществлять намечаемую деятельность, и ответственного за информирование общественности, организацию и проведение общественных обсуждений: Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области,

9.2 Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений

Уведомление о проведении общественных обсуждений было размещено:

Место доступности объекта общественного обсуждения:

  - Сведения о форме проведения общественных обсуждений

В соответствии п. 7.9.3 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, общественные обсуждения проводятся в форме опроса.

Дата и время проведения общественных слушаний:

Место проведения общественных слушаний:

  - Сведения о длительности проведения общественных обсуждений

Срок проведения общественных обсуждений:

  - Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности

Форма представления замечаний и предложений: запись в журнале учета замечаний и предложений общественности, в котором фиксируются все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, в письменном и в электронном виде.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Объектом настоящей работы является: Технология утилизации отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения)»

Намечаемая деятельность предполагает переработку изношенных шин и покрышек

В качестве вариантов рассмотрены следующие сценарии:

  - Технология утилизации отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения)» Отказ от намечаемой деятельности («Нулевой вариант»);

  - Переработка с использованием криогенных и озоновых технологий;

  - Переработка при высоких температурах (пиролиз);

Основное воздействие на окружающую среду для всех рассмотренных альтернативных вариантов в первую очередь обусловлено:

- поступлением загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- образованием отходов производства и потребления;

Реализация альтернативных вариантов (переработка с использованием криогенных и озоновых технологий; пиролиз) связанных с сжиганием топлива, помимо выбросов от основных компонентов процесса, сопровождается выбросами газов горения и парниковыми газами (озон, оксиды азота, оксиды углерода, сернистый ангидрид, бенз(а)пирен, при твердом толиве – сажа).

Воздействие на геологическую среду и почвы по всем альтернативным вариантам косвенное – через загрязнение атмосферного воздуха.

Воздействие на растительный и животный мир по всем альтернативным вариантам связано с загрязнением атмосферного воздуха и возможным шумовым загрязнением.

При «нулевом варианте» - воздействие на геологическую среду, почву, водные объекты, растительный и животный мир обусловлено организацией полигона промышленных отходов.

На основании анализа альтернативных вариантов сделан вывод, о предпочтительности варианта предлагаемой технологии как с экологической, так и с экономической точки зрения.

Альтернативные технологии (переработка с использованием криогенных и озоновых технологий; пиролиз; сжигание с целью получения энергии), несмотря на свою эффективность, имеют ряд существенных недостатков, к которым можно отнести: энергозатратность, загрязнение атмосферного воздуха дымовыми газами от сжигания топлива, низкое качество конечного продукта, затраты на оборудование, образование опасных отходов производства.

Предлагаемая технология предполагает переработку изношенных шин и покрышек. В процессе утилизации образуются резина дробленая различных фракций, текстильный и металлический корд.

Технология обеспечивает утилизацию малоопасных отходов IV класса опасности и.

Выбросы в процессе переработки образуются в результате работы оборудования с образованием следующих загрязняющих веществ: Взвешенные вещества (2902); Пыль полиамида (2989); Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (2978).

Сводные результаты оценки воздействия на компоненты окружающей среды при реализации технологии на промышленной площадке, показали, что применение технологии на промышленной площадке не приведет к существенному ухудшению качества окружающей среды, и возможно, при соблюдении требований к реализации рассматриваемой технологии и природоохранного законодательства.

В результате проведения общественных обсуждений: возражений, решений и особых предпочтений, касающихся планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности, со стороны общественности не выдвинуто.

Согласно проведенной оценке воздействия на окружающую среду Заказчиком планируется реализация новой технологии – Технология утилизации отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения)

Место реализации: производственная площадка ООО «Премио Крамб», расположенная по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, улица, Садовая, 2А.

11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Объектом настоящей работы является: Технология утилизации отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения).

В рамках разработки материалов ОВОС проведена комплексная оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности при реализации новой технологии, альтернативных вариантов её реализации, а также при отказе от нее. Согласно проведенной оценке воздействия на окружающую среду обоснован вариант реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (по выбору технологии).

В основу разработки материалов ОВОС легли положения проекта технической документации, данные, предоставленные заказчиком, нормативные документы в области охраны окружающей среды и обращения с отходами.

Тип документации, обосновывающей намечаемую деятельность – Проект технической документации на технологию «Утилизация отработанных шин и покрышек методом механического дробления (измельчения)»:

- ТР 38.32.34-002-2022

- ТУ 38.32.34-004-9031172-2022

- ТУ 38.32.22-005-90331172-2022

- ТУ 38.32.35-006-90331172-2023

Результаты оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (новой технологии) служат основой для принятия решений о возможности реализации новой технологии, проведения мониторинга и экологического контроля.

В ходе разработки раздела были выявлены основные виды воздействия реализации технологии на окружающую среду и предложены мероприятия по снижению и контролю этого воздействия.

Реализация рассматриваемой технологии не оказывает значимого влияния на такие природные среды как: почвенный покров, геологическая среда, животный и растительный мир, поверхностные и подземные водные объекты.

Основное воздействие связанно с поступлением в атмосферу загрязняющих веществ и образованием отходов производства и потребления. В процессе анализа, данное воздействие оценено как незначительное.

Рассматриваемая технология является экономически и экологически целесообразной, в том числе в контексте альтернативных вариантов.

Процесс реализации технологии сопровождается переработкой изношенных  шин и покрышек , относящегося по ФККО к IV классу опасности (малоопасные).

При соблюдении технологического регламента и руководств по эксплуатации возникновение аварийных ситуаций маловероятно, они носят локальный характер и не оказывают воздействия на окружающую среду.

Технология требует от работника изучение технической документации (технологический регламент, руководства по эксплуатации линии и оборудования), обучение безопасным методам работ, прохождение проверки знаний требований охраны труда.

Все перечисленное указывает на целесообразность реализации технологии. Таким образом, на основании материалов ОВОС, можно сделать вывод о достаточности проработанных в материалах природоохранных мероприятий и рекомендовать намечаемую технологию к реализации.

Технология может быть реализована на территории рассматриваемой производственной площадки ООО «Премио Крамб».

Перечень законодательных и нормативно-методических документов, используемые при разработке раздела

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ Земельный кодекс РФ.

- Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ Водный кодекс РФ.

- Федеральный закон от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ Лесной кодекс РФ.

- Федеральный закон от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ Лесной кодекс РФ.

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 21 декабря 2020 года).

- Приказ Министерства Природных ресурсов РФ № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» от 01.12.2020 г.

- Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» № 145 от 05.03.2007,

- Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 года № 2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (с изменениями от 20.07.2017, 28.11.2017, 02.11.2018);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3);

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы;

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- ГОСТ	Р	53692-2009	Ресурсосбережение.	Обращение	с	отходами.	Этапы технологического цикла отходов;

- ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов;

- МУ	2.1.6.792-99	Выбор	базовых	показателей	для	социально-гигиенического мониторинга (атмосферный воздух населенных мест);

- Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» ИТС 15—2021 (Москва, Бюро НДТ, 2021 г.) Приказ 22 декабря 2021 г. № 2964 об утверждении ИТС 15-2021.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. ГУ НИЦПУРО, Москва, 1999 год.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения, Минздрав России 2001 г.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)

- СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменениями N 1, 2).

- СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

- СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», утверждены Минстроем России приказом от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр.

- МУ 2.1.7.730-99. Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест.

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1).

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления" (утв. Госкомэкологией РФ 07.03.1999).

- Приказ управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от  29 апреля 2020 года N 2 "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов"

- «Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание)», Справочник АКХ им. К.Д. Панфилова, Москва, 2001 г.

- «Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание)», Справочник АКХ им. К.Д. Панфилова, Москва, 1997 г.

- Приказ № 536 от 04.12.2014 "Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия дна окружающую среду"

- Постановление от 08 декабря 2020 года N 1026

- Рекомендации по определению норм накопления твёрдых бытовых отходов для городов РСФСР. ОНТИ АКХ, Москва, 1982 г.

- «Утилизация твердых отходов». Справочник. Т. 1. Москва, Стройиздат, 1980 г.

- «Санитарная очистка и уборка населенных мест», справочник, Москва, 2005 г.